# PRZEDMIAR ROBÓT

## Na remont chodnika przy ul. Wrocławskiej w miejscowości Czernica

km 16+518 -17+409

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Km 16+518-16+666 = 148,00m str. lewa Km 16+882-17+409 = 527,00m str. prawa Razem | km | 0,675 |
| 2. |  | Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 z wywozem gruzu na wysypisko. Km 16+882 – 16+891 = | m | 9,00 |
| 3. |  | Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 wraz z ławą betonową z wywozem gruzu na wysypisko. *strona lewa Km 16+518-16+666 = 148,00m *strona prawa Km 16+882 – 17+217 = 335,00m przy ul. Odrzańskiej – 12,00+6,00 = 18,00m plac Jana Pawła II – 19,00+28,00 = 47,00m Km 17+258 – 17+360 = 102,00m przy ul. Kochanowskiego – 9,00+9,00 = 18,00m Km 17+374 – 17+409 = 35,00m Razem | m | 703,00 |
| 4. |  | Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm z wywozem gruzu na wysypisko. Km 16+882 – 16+891 – 9,00x2,40 = | m2 | 21,60 |
| 5. |  | Rozbiórka nawierzchni betonowej gr. 10cm na chodniku z wywozem gruzu na wysypisko. Plac Jana Pawła II: (19,00+28,00)x2,10 = 98,70 7,00x2,50 = 17,50 4szt.x2,00x1,00 = 8,00 Razem | m2 | 124,20 |
| 6. |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (frezowanie) gr. 5cm na zjeździe na ul. Kochanowskiego z wywozem gruzu na wysypisko. Km 17+360 – 17+374 = 8,00x4,00+14,00x2 = | m2 | 60,00 |
| 7. |  | Karczowanie żywopłotu wraz z wywozem gałęzi i karpiny na wysypisko. Km 17+258-17+299 – 41,00x0,50 = | m2 | 20,50 |

-  2 -

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. |  | ROBOTY ODWODNIENIOWE Roboty ziemne wykonane koparką i ręcznie w gruncie kat. III pod studnie rewizyjne, wpusty uliczne i przykanaliki. Studnie rewizyjne – 2 szt. 2x2,00x2,00x2,00=16,00m3 Przykanaliki – 45,00m. 45,00x0,80x0,80=28,80m3 Razem | m3 | 44,80 |
| 9. |  | Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1000mm z włazem typu ciężkiego z zasypaniem gruntem wykopu za ściankami studni. km 16+620 km 16+661 | szt. | 2 |
| 10. |  | Ułożenie przykanalików z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200mm z wpięciem do osadnika wpustu ulicznego i do studni rewizyjnej wraz z zasypaniem gruntem rodzimym km 16+620-16+661 – 1,00+40,00+4,00 = | m | 45,00 |
| 11. |  | Przebudowa (wymiana osadnika, kołnierza i kratki) istniejących przy krawędzi wpustów ulicznych (studzienek ściekowych) z osadnikiem z rur betonowych o średnicy 500mm wraz z robotami ziemnymi i wywozem gruzu na wysypisko oraz z obetonowaniem (beton B-20) kołnierza studzienki (pasek betonu szer. 0,30m i grub. 15cm wokół kołnierza). Km16+620 – 1szt. km 16+889 – 2szt. km 17+360 – 1szt. Razem | szt. | 4 |
| 12. |  | Regulacja pionowa: studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej szt.5 studni telekomunikacyjnych szt.4 skrzynek zaworów wodociągowych szt.5 Razem | szt. | 14 |

-  3  -

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. |  | ROBOTY KONSTRUKCYJNE I NAWIERZCHNIOWE Wykonanie koryta na chodniku na średnią głębokość 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko. *str. lewa Km 15+518-15+523 - 5,00x2,00=10,00 Km 15+528-15+591 - 63,00x2,00=126,00 Km 15+595-15+603,5 – 8,50x2,00=17,00 Km 15+607,5-15+645 – 37,50x2,00=75,00 Km 15+649,5-15+666 – 16,50x2,00=33,00 wiata przystankowa – 4,00x1,50=6,00 poszerzenie w km 16+666 = 1,00 Razem – 268,00m2 *str. prawa Km 16+882-16+891 – 9,00x2,50=22,50 Km 16+891-16+933 – 42,00x2,00=84,00 Km 16+937-16+960 – 23,00x2,00=46,00 Km 16+966-16+984 – 18,00x2,00=36,00 Km 16+989-17+003 – 14,00x2,00=28,00 Km 17+007-17+019,5 – 12,50x2,00=25,00 Km 17+025,5-17+062,5 – 37,00x2,00=74,00 Km 17+067,5-17+086,5 – 19,00x2,00=38,00 Km 17+091,5-17+107 – 15,50x2,00=31,00 Km 17+111-17+149 – 38,00x2,00=76,00 Km 17+153-17+217 – 64x2,00=128,00 ul Odrzańska – 12,00x2,00=24,00 pl. Jana Pawła II -(19,00+28,00)x2,10+7,00x2,50 + 4szt.x2,00x1,00 = 124,00 Km 17+258-17+299 – 41,00x2,00=82,00 Km 17+303-17+325 – 22,00x2,00=44,00 Km 17+329-17+360 – 31,00x2,00=62,00 ul. Kochanowskiego (6,00+6,00)x2,00=24,00 Km 17+374-17+403,5 – 29,50x2,00=59,00 Razem – 1007,50 Ogółem | m2 | 1275,50 |

-  4  -

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. |  | Wykonanie koryta na zjazdach do posesji na średnią głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko. *str. lewa Km 15+523-15+528 - 5,00x2,00=10,00 Km 15+591-15+595 – 4,00x2,00=8,00 Km 15+603-15+607,5 – 4,50x2,00=9,00 Km 15+645-15+649,5 – 4,50x2,00=9,00 Razem – 36,00m2 *str. prawa Km 16+933-16+937 – 4,00x2,00=8,00 Km 16+960-16+966 – 6,00x2,00=12,00 Km 17+003-17+007 – 4,00x2,00=8,00 Km 17+019,5-17+025,5 – 6,00x2,00=12,00 Km 17+062,5-17+067,5 – 5,00x2,00=10,00 Km 17+086,5-17+091,5 – 5,00x2,00=10,00 Km 17+107-17+111 – 4,00x2,00=8,00 Km 17+149-17+153 – 4,00x2,00=8,00 ul Odrzańska – 6,00x2,00=12,00 Km 17+299-17+303 – 4,00x2,00=8,00 Km 17+325-17+329 – 4,00x2,00=8,00 Km 17+403,5-17+409 – 5,50x2,00=11,00 Razem – 115,00 Ogółem | m2 | 151,00 |
| 15. |  | Wykonanie koryta na zjeździe na drogę gminną na średnią głębokość 50cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko. ul. Wiosenna km 16+984-16+989 8,00x4,00 + 0,5x3,00x3,00x2 = | m2 | 41,00 |
| 16. |  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy 10cm. Razem 1277,50 + 151,00 + 41,00 = | m2 | 1469,50 |
| 17. |  | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej 20x10cm z oporem 10x15cm z betonu klasy C12/15.. *strona lewa km 16+518 – 1,50m Km 16+518-16+666 = 148,00m wiata przystankowa – 2x1,50 = 3,00m *strona prawa Km 16+882 – 17+217 = 335,00m ul. Wiosenna 10,00+10,00 = 20,00 ul. Odrzańska–12,00+6,00+2x1,50=21,00m plac Jana Pawła II – 15,00m Km 17+258 – 17+360 = 102,00m ul. Kochanowskiego–6,00+6,00+2x1,50=15,00m Km 17+374 – 17+409 = 35,00m km 17+409 – 1,50m Razem | m | 697,00 |

-  5  -

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. |  | Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na ławie betonowej 30x10cm z oporem 10x15cm - betonu klasy C12/15 wraz z wykonaniem rowka pod ławę i krawężnik oraz z zaspoinowaniem betonem cementowym C15/20 styku pomiędzy krawężnikiem a krawędzią jezdni. *strona lewa Km 16+518-16+666 = 148,00m *strona prawa Km 16+882 – 17+217 = 335,00m przy ul. Odrzańskiej – 12,00+6,00 = 18,00m plac Jana Pawła II – 19,00+28,00 = 47,00m Km 17+258 – 17+360 = 102,00m przy ul. Kochanowskiego – 9,00+9,00 = 18,00m Km 17+374 – 17+409 = 35,00m Razem | m | 703,00 |
| 19. |  | Wykonanie na chodniku podbudowy z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm. Grubość warstwy 10cm. Km 15+518-15+523 - 5,00x1,50=7,50 Km 15+528-15+591 - 63,00x1,50=94,50 Km 15+595-15+603,5 – 8,50x1,50=12,75 Km 15+607,5-15+645 – 37,50x1,50=56,25 Km 15+649,5-15+666 – 16,50x1,50=24,75 wiata przystankowa – 4,00x1,50=6,00 poszerzenie w km 16+666 = 1,00 Razem – 202,75m2 *str. prawa Km 16+882-16+891 – 9,00x2,00=18,00 Km 16+891-16+933 – 42,00x1,50=63,00 Km 16+937-16+960 – 23,00x1,50=34,50 Km 16+966-16+984 – 18,00x1,50=27,00 Km 16+989-17+003 – 14,00x1,50=21,00 Km 17+007-17+019,5 – 12,50x1,50=18,75 Km 17+025,5-17+062,5 – 37,00x1,50=55,50 Km 17+067,5-17+086,5 – 19,00x1,50=28,50 Km 17+091,5-17+107 – 15,50x1,50=23,25 Km 17+111-17+149 – 38,00x1,50=57,00 Km 17+153-17+217 – 64x1,50=96,00 ul Odrzańska – 12,00x1,50=18,00 pl. Jana Pawła II -(19,00+28,00)x2,10+7,00x2,50 + 4szt.x2,00x1,00 = 124,00 Km 17+258-17+299 – 41,00x1,50=61,50 Km 17+303-17+325 – 22,00x1,50=33,00 Km 17+329-17+360 – 31,00x1,50=46,50 ul. Kochanowskiego (6,00+6,00)x1,50=18,00 Km 17+374-17+403,5 – 29,50x1,50=44,25 Razem – 787,75 Ogółem | m2 | 990,50 |

-  6  -

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. |  | Wykonanie na zjazdach do posesji podbudowy z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm. Grubość warstwy 20cm. *str. lewa Km 15+523-15+528 - 5,00x1,50=7,50 Km 15+591-15+595 – 4,00x1,50=6,00 Km 15+603-15+607,5 – 4,50x1,50=6,75 Km 15+645-15+649,5 – 4,50x1,50=6,75 Razem – 27,00m2 *str. prawa Km 16+933-16+937 – 4,00x1,50=6,00 Km 16+960-16+966 – 6,00x1,50=9,00 Km 17+003-17+007 – 4,00x1,50=6,00 Km 17+019,5-17+025,5 – 6,00x1,50=9,00 Km 17+062,5-17+067,5 – 5,00x1,50=7,50 Km 17+086,5-17+091,5 – 5,00x1,50=7,50 Km 17+107-17+111 – 4,00x1,50=6,00 Km 17+149-17+153 – 4,00x1,50=6,00 ul Odrzańska – 6,00x1,50=9,00 Km 17+299-17+303 – 4,00x1,50=6,00 Km 17+325-17+329 – 4,00x1,50=6,00 Km 17+403,5-17+409 – 5,50x1,50=8,25 Razem – 86,25 Ogółem | m2 | 113,25 |
| 21. |  | Wykonanie na zjazdach na drogi gminne podbudowy z kruszywa kamiennego. Grubość warstwy 25cm. warstwa pierwsza grubości 15cm z kruszywa o uziarnieniu 0-63mm warstwa druga grubości 10cm z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm. ul. Wiosenna km 16+984-16+989 8,00x4,00 + 0,5x3,00x3,00x2 = | m2 | 41,00 |
| 22. |  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, brukowej grubości 8cm na podsypce z miału kamiennego 0/5 grubości 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem. *chodnik kostka w kolorze szarym: Razem - 990,50m2 *zjazdy do posesji kostka w kolorze szarym: Razem – 113,25m2 *zjazd na drogę gminną kostka w kolorze grafitowym: Razem – 41,00m2 Ogółem | m2 | 1144,75 |
| 23. |  | Wykonanie na zjeździe na ul. Kochanowskiego warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8. Grubość warstwy 5cm. Standard II. Km 17+360 – 17+374 = 8,00x4,00+14,00x2 = | m2 | 60,00 |

-  7 -

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Ułożenie warstwy kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm średniej grubości 15cm w uprzednio wykonanym korycie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem gruntu z korytowania. * na długości wykonanych zjazdów do posesji i szerokości 0,50m od obrzeża w kierunku posesji - str. lewa Razem 18,00x0,50 = 9,00 -str. prawa Razem 57,50x0,50 = 28,75 Ogółem | m2 | 37,75 |
| 25. |  | Rozplantowanie na poboczu ziemi urodzajnej na średnią grubość 10cm uprzednio nawiezionej. Profilowanie w celu nadania odpowiedniego spadku wraz z zagęszczeniem i obsianiem trawą. Humusowanie należy wykonać na długości ustawionego obrzeża bez zjazdów. Razem 697,00-75,50 = 621,50x1,00 = | m2 | 621,50 |
| 26. |  | Tablica informacyjna, kolorowa, wymiar 1,0 m x 0,6 m | szt | 2 |