# PRZEDMIAR ROBÓT

## Na remont chodnika przy ul. Wrocławskiej w miejscowości Kamieniec Wrocławski

km 10+098 -10+845

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Km 10+098-10+863 = 765,00m str. lewa Km 10+430-10+765 = 335,00m str. prawa Razem | km | 1,100 |
| 2. |  | Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 z wywozem gruzu na wysypisko. *strona lewa Km 10+532-10+575 = 43,00 Km 10+656-10+664 = 8,00 Km 10+675-10+697 = 22,00 *strona prawa przejście dla pieszych km 10+839 = 8,00 Razem | m | 81,00 |
| 3. |  | Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 łącznie z nadkrawężnikiem betonowym 25x30 wraz z ławą betonową oraz wywozem gruzu na wysypisko. *strona lewa Km 10+289-10+354 = 65,00m Km 10+369-10+845 = 476,00m przy ul. Cichy Kącik – 17,00+13,00 = 30,00m *strona prawa dr. powiatowa do m. Łany – 25+16+21 = 62,00m Km 10+449 – 10+756 = 307,00m przy ul. Podwale – 6,00+6,00 = 12,00m przejście dla pieszych km 10+839 = 8,00m Razem | m | 960,00 |
| 4. |  | Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm z wywozem gruzu na wysypisko. *strona lewa Km 10+532-10+575 – 43,00xśr.2,00 = 86,00 Km 10+656-10+664 – 8,00x1,50 = 12,00 Km 10+675-10+697 – 22,00x1,50 = 33,00 *strona prawa przejście dla pieszych km 10+839 = 8,00x1,80 = =14,40 Razem | m2 | 145,40 |
| 5. |  | Rozbiórka nawierzchni betonowej gr. 10cm na chodniku z wywozem gruzu na wysypisko. wiaty przystankowe 2 szt.x4,00x2,00 = | m2 | 16,00 |
| 6. |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (frezowanie) gr. 5cm na zjazdach na drogi publiczne wraz z wywozem rumuszu na wysypisko. *droga do m. Łany - km10+430 = 130,00 *ul. Podwale – km 10+756 = 35,00 *ul. Cichy Kącik – km 10+845 = 90,00 Razem | m2 | 255,00 |

-  2 -

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. |  | Ustawienie na przepuście w km 10+390 poręczy mostowej WZDP (poręcz ocynkowana) wraz z obetonowaniem słupków poręczy w poboczu chodnika. | m. | 10,00 |
| 8. |  | Regulacja pionowa: studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej szt.5 studni telekomunikacyjnych szt.9 skrzynek zaworów wodociągowych szt.2 Razem | szt. | 16 |
| 9. |  | ROBOTY KONSTRUKCYJNE I NAWIERZCHNIOWE Wykonanie koryta na chodniku na średnią głębokość 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko. *str. lewa Km 10+289-10+297 - 8,00x2,00=16,00 Km 10+300,5-10+354 – 53,50x2,00=107,00 Km 10+369-10+411 – 42,00x2,00=84,00 Km 10+421-10+487 – 66,00x2,00=132,00 Km 10+492-10+504 – 12,00x2,00=24,00 Km 10+511-10+560 – 49,00x2,00=98,00 wiata przystankowa – 4,00x2,00=8,00 dodatkowo przy zatoce autobusowej – 20,00 Km 10+564-10+574 – 10,00x2,00=20,00 Km 10+581-10+590 – 9,00x2,00=18,00 Km 10+594,5-10+608 – 13,50x2,00=27,00 Km 10+613-10+617,5 – 4,50x2,00=9,00 Km 10+622,5-10+639 – 16,50x2,00=33,00 Km 10+646-10+664 – 18,00x2,00=36,00 Km 10+675-10+685 – 10,00x2,00=20,00 Km 10+691-10+711 – 20,00x2,00=40,00 Km 10+717-10+734 – 17,00x2,00=34,00 Km 10+740-10+746,5 – 6,50x2,00=13,00 Km 10+751-10+777,5 – 26,50x2,00=53,00 Km 10+784,5-10+813 – 28,50x2,00=57,00 Km 10+816-10+830 – 14,00x2,00=28,00 Km 10+836-10+845 – 9,00x2,00=18,00 ul. Cichy Kącik – 15,00x2,00=30,00 Razem – 925,00m2 *str. prawa Km 10+470 – 5,00x2,00=10,00 Km 10+470-10+521 – 51,00x2,00=102,00 wiata przystankowa – 4,00x2,00=8,00 Km 10+526-10+549 – 23,00x2,00=46,00 Km 10+554-10+575,5 – 21,50x2,00=43,00 Km 10+579,5-10+622 – 42,50x2,00=85,00 Km 10+627-10+643 – 16,00x2,00=32,00 Km 10+647-10+683 – 36,00x2,00=72,00 Km 10+692-10+756 – 64,00x2,00=128,00 ul Podwale – 4,00x2,00=8,00 przejście dla pieszych km 10+839=8,0x2,0=16,00 Razem – 550,00 Ogółem | m2 | 1475,00 |

-  3  -

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. |  | Wykonanie koryta na zjazdach do posesji na średnią głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko. *str. lewa Km 10+297-10+300,5 – 3,50x2,00=7,00 Km 10+411-10+421 – 10,00x2,00=20,00 Km 10+487-10+492 – 5,00x2,00=10,00 Km 10+560-10+564 – 4,00x2,00=8,00 Km 10+590-10+594,5 – 4,50x2,00=9,00 Km 10+608-10+613 – 5,00x2,00=10,00 Km 10+617,5-10+622,5 – 5,00x2,00=10,00 Km 10+685-10+691 – 6,00x2,00=12,00 Km 10+711-10+717 – 6,00x2,00=12,00 Km 10+746,5-10+751 – 4,50x2,00=9,00 Km 10+813-10+816 – 3,00x2,00=6,00 Razem – 113,00m2 *str. prawa Km 10+521-10+526 – 5,00x2,00=10,00 Km 10+549-10+554 – 5,00x2,00=10,00 Km 10+575,5-10+579,5 – 4,00x2,00=8,00 Km 10+622-10+627 – 5,00x2,00=10,00 Km 10+643-10+647 – 4,00x2,00=8,00 Km 10+683-10+692 – 9,00x2,00=18,00 Razem – 64,00m2 Ogółem | m2 | 177,00 |
| 11. |  | Wykonanie koryta na średnią głębokość 50cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko. droga do m. Łany km10+430–12,00x1,00=12,00 ul. Słowackiego km 10+504-16+511 5,00x4,00 + 0,5x3,00x3,00x2 = 29,00 ul. Torowa km 10+574-16+581 5,00x4,00 + 0,5x3,00x3,00x2 = 29,00 ul. Skośna km 10+830-10+836 6,00x3,50 + 0,5x3,00x3,00x2 = 30,00 Razem | m2 | 100,00 |
| 12. |  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy 10cm. Razem 1475,00 + 177,00 + 100,00 = | m2 | 1752,00 |
| 13. |  | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej 20x10cm z oporem 10x15cm z betonu klasy C12/15.. *strona lewa Km 10+289 – 1,50 Km 10+289-10+354 = 65,00 Km 10+369-10+639 = 270,00 Km 10+646-10+664 = 18,00 Km 10+675-10+734 = 59,00 Km 10+740-10+777,5 = 37,50 Km 10+784,5-10+845 = 60,50 ul. Cichy Kącik – 15,00+1,50 = 16,50 ul. Słowackiego – 12,00 ul. Torowa – 12,00 ul. Skośna – 14,00 *strona prawa droga do m. Łany – 5,50+1,50 = 7,00 Km 10+470 – 1,50 Km 10+470-10+756 = 286,00 ul. Podwale – 4,00+1,50 = 5,50 przejście dla pieszych km 10+839 = 8,00 Razem | m | 874,00 |

-  4  -

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. |  | Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na ławie betonowej 30x10cm z oporem 10x15cm - betonu klasy C12/15 wraz z wykonaniem rowka pod ławę i krawężnik oraz z zaspoinowaniem betonem cementowym C15/20 styku pomiędzy krawężnikiem a krawędzią jezdni. *strona lewa Km 10+289-10+354 = 65,00m Km 10+369-10+845 = 476,00m przy ul. Cichy Kącik – 17,00+13,00 = 30,00m *strona prawa dr. powiatowa do m. Łany – 25+16+21 = 62,00m Km 10+449 – 10+756 = 307,00m przy ul. Podwale – 6,00+6,00 = 12,00m przejście dla pieszych km 10+839 = 8,00m Razem | m | 960,00 |
| 15. |  | Wykonanie na chodniku podbudowy z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm. Grubość warstwy 10cm. *str. lewa Km 10+289-10+297 - 8,00x1,50=12,00 Km 10+300,5-10+354 – 53,50x1,50=80,25 Km 10+369-10+411 – 42,00x1,50=63,00 Km 10+421-10+487 – 66,00x1,50=99,00 Km 10+492-10+504 – 12,00x1,50=18,00 Km 10+511-10+560 – 49,00x1,50=73,50 wiata przystankowa – 4,00x2,00=8,00 dodatkowo przy zatoce autobusowej – 20,00 Km 10+564-10+574 – 10,00x1,50=15,00 Km 10+581-10+590 – 9,00x1,50=13,50 Km 10+594,5-10+608 – 13,50x1,50=20,25 Km 10+613-10+617,5 – 4,50x1,50=6,75 Km 10+622,5-10+639 – 16,50x1,50=24,75 Km 10+646-10+664 – 18,00x1,50=27,00 Km 10+675-10+685 – 10,00x1,50=15,00 Km 10+691-10+711 – 20,00x1,50=30,00 Km 10+717-10+734 – 17,00x1,50=25,50 Km 10+740-10+746,5 – 6,50x1,50=9,75 Km 10+751-10+777,5 – 26,50x1,50=39,75 Km 10+784,5-10+813 – 28,50x1,50=42,75 Km 10+816-10+830 – 14,00x1,50=21,00 Km 10+836-10+845 – 9,00x1,50=13,50 ul. Cichy Kącik – 15,00x1,50=22,50 Razem – 700,75m2 *str. prawa Km 10+470 – 5,00x1,50=7,50 Km 10+470-10+521 – 51,00x1,50=76,50 wiata przystankowa – 4,00x2,00=8,00 Km 10+526-10+549 – 23,00x1,50=34,50 Km 10+554-10+575,5 – 21,50x1,50=32,25 Km 10+579,5-10+622 – 42,50x1,50=63,75 Km 10+627-10+643 – 16,00x1,50=24,00 Km 10+647-10+683 – 36,00x1,50=54,00 Km 10+692-10+756 – 64,00x1,50=96,00 ul Podwale – 4,00x1,50=6,00 przejście dla pieszych km 10+839=8,0x1,8=14,40 Razem – 416,90m2 Ogółem | m2 | 1117,65 |

-  5  -

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. |  | Wykonanie na zjazdach do posesji podbudowy z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm. Grubość warstwy 20cm. *str. lewa Km 10+297-10+300,5 – 3,50x1,50=5,25 Km 10+411-10+421 – 10,00x1,50=15,00 Km 10+487-10+492 – 5,00x1,50=7,50 Km 10+560-10+564 – 4,00x1,50=6,00 Km 10+590-10+594,5 – 4,50x1,50=6,75 Km 10+608-10+613 – 5,00x1,50=7,50 Km 10+617,5-10+622,5 – 5,00x1,50=7,50 Km 10+685-10+691 – 6,00x1,50=9,00 Km 10+711-10+717 – 6,00x1,50=9,00 Km 10+746,5-10+751 – 4,50x1,50=6,75 Km 10+813-10+816 – 3,00x1,50=4,50 Razem – 84,75m2 *str. prawa Km 10+521-10+526 – 5,00x1,50=7,50 Km 10+549-10+554 – 5,00x1,50=7,50 Km 10+575,5-10+579,5 – 4,00x1,50=6,00 Km 10+622-10+627 – 5,00x1,50=7,50 Km 10+643-10+647 – 4,00x1,50=6,00 Km 10+683-10+692 – 9,00x1,50=13,50 Razem – 48,00m2 Ogółem | m2 | 132,75 |
| 17. |  | Wykonanie na zjazdach na drogi gminne podbudowy z kruszywa kamiennego. Grubość warstwy 25cm. warstwa pierwsza grubości 15cm z kruszywa o uziarnieniu 0-63mm warstwa druga grubości 10cm z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm. droga do m. Łany km10+430–12,00x1,00=12,00 ul. Słowackiego km 10+504-16+511 5,00x4,00 + 0,5x3,00x3,00x2 = 29,00 ul. Torowa km 10+574-16+581 5,00x4,00 + 0,5x3,00x3,00x2 = 29,00 ul. Skośna km 10+830-10+836 6,00x3,50 + 0,5x3,00x3,00x2 = 30,00 Razem | m2 | 100,00 |
| 18. |  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, brukowej grubości 8cm na podsypce z miału kamiennego 0/5 grubości 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem. *chodnik kostka w kolorze szarym: Razem – 1117,65m2 *zjazdy do posesji kostka w kolorze żółtym: Razem – 132,75m2 *zjazdy na drogi gminne kostka w kolorze grafitowym:(ul. Słowackiego, Torowa, Skośna) Razem – 88,00m2 Ogółem | m2 | 1338,40 |
| 19. |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8. Grubość warstwy 5cm. Standard II. *droga do m. Łany - km10+430 = 130,00 *ul. Podwale – km 10+756 = 35,00 *ul. Cichy Kącik – km 10+845 = 90,00 Razem | m2 | 255,00 |

-  6 -

| Poz. Kosztor. | Nr zał. | Opis robót i obliczenie ilości | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. |  | OZNAKOWANIE Likwidacja oznakowania przejścia dla pieszych w km 10+916. Demontaż 10 szt. tarcz znaków z grupy średnie i 4szt słupków do znaków wraz z odwiezieniem na odl.10km. Usuwanie starego oznakowania linie P-14 - 16,00m2 | komplet | 1 |
| 21. |  | Ustawienie znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami: znaki z grupy średnie: A-17 + tabl. „droga do szkoły” + B-33”40” – na jednym słupku – 2 komplety, D-6 + T-27 – na jednym słupku – 2 komplety. Znaki muszą być wykonane z folii odblaskowej I typu na podkładzie z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginanym brzegiem na całym obwodzie znaku, przymocowane obejmami do słupków metalowych, ocynkowanych o średnicy 60mm na wysokości 2,00m od poziomu krawędzi jezdni. Słupki zabetonowane w poboczu drogi. Łącznie: znaki – słupki do znaków – | szt. szt. | 10 4 |
| 22. |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi: linie ciągłe, przerywane i poprzeczne. P-4 = 91,00x0,24 = 21,84 P-1e = 30,00x0,12 = 3,60 P-14 = 8,00x0,375 = 3,00 P-10 = 8x2,00 = 16,00 Razem | m2 | 44,44 |
| 23. |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Ułożenie warstwy kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm średniej grubości 15cm w uprzednio wykonanym korycie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem gruntu z korytowania: * na długości wykonanych zjazdów do posesji i szerokości 0,50m od obrzeża w kierunku posesji: - str. lewa Razem 56,50x0,50 = 28,25 - str. prawa Razem 32x0,50 = 16,00 * utwardzenie poboczy: Km 10+098-10+267 – 169,00x1,50 = 253,50 Ogółem | m2 | 297,75 |
| 24. |  | Rozplantowanie na poboczu ziemi urodzajnej na średnią grubość 10cm uprzednio nawiezionej. Profilowanie w celu nadania odpowiedniego spadku wraz z zagęszczeniem i obsianiem trawą. Humusowanie należy wykonać na długości ustawionego obrzeża bez zjazdów. Razem 874,00-88,50 = 785,50x1,00 = | m2 | 785,50 |