341/P-16/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.	ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czernica

ul. Kolejowa 3,  55-003 Czernica

telefon: 71 318 01 23, faks  71 318 01 24;

e-mail: czernica@iap.pl

adres strony internetowej: www.czernica.pl

godziny urzędowania: pon.-pt.: 7:45 – 15:45, śr.: 9:00-17:00

2.	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                                          341/P-16/2010

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

- TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą” .

4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków Gminy Czernica oraz Województwa Dolnośląskiego.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.	Przedmiotem zamówienia jest:

Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Kamieniec Wrocławski i Czernica

W ramach zamówienia należy wykonać następujące roboty: Chodnik z kostki betonowej, wjazdy na posesję i utwardzenie pobocza w miejscowości Czernica i Kamieniec Wrocławski wg załączonej dokumentacji oraz wszelkie inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

W ramach zamówienia, oprócz robót wynikających z dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie również do :

- wykonania planu BIOZ oraz szczegółowego harmonogramu robót ,

- opracowania  i doprowadzenia do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz rozbiórki            po zakończeniu robót ,

- wykonania pomiaru powykonawczego   i przekazania w liczbie 4 egzemplarzy,

- sporządzenie operatu kolaudacyjnego w liczbie 4 egzemplarzy,

- organizacji placu budowy .

oraz wykonania  wszystkich innych prac, robót i czynności niezbędnych do prawidłowej  realizacji przedmiotowego zamówienia .

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej                                                Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”.

Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

45230000- 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektromagnetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111000- 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000- 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45100000- 8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000- 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000- 5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45112000- 5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000- 2 Roboty na placu budowy

45231300- 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45223200- 8 Roboty konstrukcyjne

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia             29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tj. Dz.U. z 2007 r. nr 223 , poz. 1655            ze zm.) , ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) .

5.2.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.3.	Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej

wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych

z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

  - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje i zatwierdzenia,

b) wskaże lokalizację zaplecza budowy (w porozumieniu z zamawiającym),

c) urządzi teren budowy i zaplecze budowy oraz zlikwiduje zaplecze po wykonaniu robót,

d) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu

budowy,

f) sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

g) zabezpieczy istniejącą zieleń,

h) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną

i) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które

powstaną w trakcie prowadzenia robót.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

  - Wykonawca jest zobowiązany do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, służby komunalne) i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami obiektów

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nNr 156, poz. 1118 ze zm.). oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.), odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

  - Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, zabezpieczy i przechowa majątek gminy oraz zarządcy drogi, tj. materiał do ponownego wbudowania, istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego itp.

  - Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), a w szczególności opisane w rozdziale 4 ustawy oraz FZP.MP.71-51/5/10 7/19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.092001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu kołowego i pieszego prowadzonego na i w pobliżu terenu prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy.

  - Wykonawca powinien przewidzieć prowadzenie robót w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00, w soboty w godzinach od 6.00 do 15.00, a w razie potrzeb technologicznych i organizacyjnych lub w przypadku zagrożenia terminu w dodatkowo wydłużonym czasie pracy i w dni wolne od pracy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru ostatecznego robót.

  - Wykonawca, po podpisaniu umowy w terminie 4 dni roboczych przekaże zamawiającemu  szczegółowy harmonogram rzeczowy. Harmonogram powinien m.in. zawierać:

- kolejność postępowania,

- etapowanie robót,

- czas, w jakim wykonawca proponuje wykonać roboty.

Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej. Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych zaakceptować harmonogram lub wnieść do niego poprawki. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu, harmonogram jest uważany za zatwierdzony. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania poprawek w ciągu 3 dni roboczych.

  - Wykonawca udzieli gwarancji minimum 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane.

  - Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załączniku „Dokumentacja Projektowa” niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

  - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie                           (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom .

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 15 listopada 2010 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

7.1.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  .

7.2.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.1.   Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać .

7.2.2.    Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu)                       w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania  polegającego na remoncie, budowie lub przebudowie chodnika co najmniej o długości min. 500m i szerokości min. 1,5m  przy drodze wojewódzkiej lub wyższej kategorii.

7.2.3.   Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia

- Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać .

- Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Wykonawca winien wskazać do  wykonywania zamówienia osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem  odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone  -  zgodnie z poniższym wykazem:

1)  Kierownik Budowy   -  1 osoba -

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

7.2.4.   Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

- Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 250.000,00 PLN.

- Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 1.000.000  PLN.

UWAGA : Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy:

- dla posiadanych „środków finansowych / zdolności kredytowej  - wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu

- dla ubezpieczenia  - wg średniego kursu NBP na 7 dni przed terminem składania ofert.

7.3.	Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                    (spółki cywilne/konsorcja)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 7.2 SIWZ Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

7.4.		Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 8 SIWZ, na zasadzie spełnia – nie spełnia .

8.	OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU                      W POSTĘPOWANIU

8.1.	W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty :

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ)

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,               że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24            ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

8.1.5.a. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa                          w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

    - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24           ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

# 8.2.	W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, opisanych w pkt 7.2. SIWZ Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

    - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ)

    - Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ „Wiedza i doświadczenie”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2) SIWZ. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ „Osoby zdolne do wykonania zamówienia”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3.2 SIWZ.

    - Oświadczenie, że osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ).

    - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa jest nie mniejsza od określonej w pkt 7.2.4.1 SIWZ

    - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieni (do polisy załączyć potwierdzenie zapłaty składek) .

Uwaga : Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt 7.2.4 SIWZ warunku.

8.3.      Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów.

    - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w zależności od zasobu):

  - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia swojego doświadczenia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać –  w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;

  - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów;

  - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające także wysokość środków finansowych, które mogą zostać przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów.

    - Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i określonego w pkt 7.2.4.2  SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 8.2.5. SIWZ  dotyczącej tych podmiotów.

    - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do  przedstawienia  w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.1.1.-8.1.6. SIWZ

8.4.     Zasady składania oświadczeń i dokumentów określonych w pkt 8.1. SIWZ przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.4.1.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)   w pkt 8.1.2. – 8.1.4. i 8.1.6. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) w pkt 8.1.5. SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

    - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4.1.1. lit a) i c) oraz pkt 8.4.1.2. SIWZ, lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt 8.4.2. SIWZ, powinny być wystawione   nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.4.1.1. lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa  w pkt 8.4.2. SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8.5.      Forma i zasady składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

    - Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt  8.2.1. SIWZ oraz zobowiązań, o których mowa w pkt 8.3.1.SIWZ, które muszą zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.3.1 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.	
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

    - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Dokumenty  sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski .

    - W celu potwierdzenia  spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

  - oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. SIWZ oraz dokumenty wymienione w pkt  8.1.2 – 8.1.6 albo odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.4.1 i 8.4.2 SIWZ  powinny być złożone przez każdego Wykonawcę ;

  - oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1. SIWZ powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców ;

  - dokumenty wymienione w pkt 8.2. SIWZ powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólnie ofertę ;

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4.	Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1.   Kosztorysy ofertowe

9.5.	Wraz z ofertą powinny być złożone:

    - Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 SIWZ;

    - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.6	Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.7	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie Załączników do SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.8.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

9.9	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinno być parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.

9.10.	Strony oferty a także oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8 SIWZ, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12.

9.11.	W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości/ numerach stron na których zawarto ofertę oraz o ilości/numerach stron na których zawarto oświadczenia                                      i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy.

9.12.	W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.13.	Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę  należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Gmina Czernica

ul. Kolejowa 3,  55-003 Czernica

oraz opisane:

„Oferta – Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Kamieniec Wrocławski i Czernica”

„Nie otwierać przed dniem 14.07.2010r.  przed godz. 10:15”

9.14.	Wymagania określone w pkt 9.10. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.15.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1.	Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe sporządzone na formularzach, których wzory stanowią Formularze.

Podstawą obliczenia ceny oferty są Przedmiary robót zamieszczone jako załącznik niniejszej SIWZ.

10.2.	Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt 10.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto z uwzględnieniem wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarach robót.

10.3.	Wyliczone w kosztorysach ofertowych wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót  Wykonawca powinien wpisać do Zbiorczego zestawienia elementów robót  na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ, oraz   w zestawieniu tym wyliczyć cenę oferty brutto.

10.4.	Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

10.5. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

10.6.	Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Załącznikach do SIWZ – w tym między innymi koszty dostosowania się do wymagań umowy i wymagań ogólnych zawartych w  D.00.00.00, koszty organizacji ruchu na                czas robót ( pkt 9.3. w  ST - D.00.00.00 ) itd. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia,  których w Przedmiarach robót  nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych                  w Przedmiarach robót.

10.7.	Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.8.	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1.	Oferty powinny być złożone w:                                                                                                             siedzibie Urzędu Gminy Czernica ul. Kolejowa 3,  55-003 Czernica w terminie do dnia 14.07.2010 r. do godz. 10.00

  - Otwarcie ofert nastąpi w:                                                                                                                  siedzibie Urzędu Gminy Czernica ul. Kolejowa 3,  55-003 Czernica, sala 19 w dniu 14.07.2010 r. o godz. 10:15.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

12.4.		W przypadku otrzymania oferty po terminie, Zamawiającego niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o tym fakcie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

13.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.	KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

- cena oferty „C” –  100%  (100% = 100 pkt)

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

|  | C = | C min | x 100 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | C o |  |
| gdzie: | C min | – cena brutto oferty najtańszej |
|  | C o | – cena brutto oferty ocenianej |

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

14.2.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione                        w niniejszej SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.1 .

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,  siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia,

3)	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia,

4)   terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

  - Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

15.1.   W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

15.2. 	O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w pkt 15.1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę pismem.

16.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.  w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,

2) poręczeniach bankowych,

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w umowie.

17. 	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17.1. 	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp na czynności określone w art.180 ust. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

17.2. 	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,                           aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

17.5.	Terminy wniesienia odwołania:

17.5.1.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.5.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.5.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5.4.	Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 	15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 	1 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

17.7.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.8.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

18.	OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ .

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: 71 318 01 24) ,  z uwzględnieniem pkt. 18.2. 	
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna,                  a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną.

  - Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem,  że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

    - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

    - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

  - Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

  - Zamawiający wyznacza do kontaktowania się  z Wykonawcami.

- w sprawach przedmiotu zamówienia – Marcin Figiel   - tel. (+48) 607 961 737

- w sprawach procedury przetargowej – Jadwiga Michalak  - tel. (+48) 71 381 39 26

#### ZAŁĄCZNIK NR 1

................................ dn. __.__.2010 r.

| (pieczęć wykonawcy) | FORMULARZ OFERTY na przetarg nieograniczony na wykonanie Remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Kamieniec Wrocławski i Czernica |
| --- | --- |

1.	Zarejestrowana nazwa wykonawcy:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

# 2.	Zarejestrowany adres wykonawcy:

...............................................................................................................................................

Numer telefonu: .........................................	Numer faksu: ..........................................................

REGON:   _  _  _  _  _  _  _  _  _	NIP: ........................................................................

Internet: .................................................... 	e-mail: ................................................................... .

3. Wyrażamy chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na wykonanie Remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Kamieniec Wrocławski i Czernica.

4.	Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto: ....................................... zł

5.	Oświadczam, że zobowiązuje się wykonywać zamówienie w terminie do 15.11.2010 r.

6.	Oświadczam, że udzielam gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia (min. 36 m-cy), a także wyrażam zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

7.	Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone w projekcie umowy.

8.	Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy na warunkach podanych w SIWZ.

9.	Oświadczam, że zapoznałem się z dostarczoną specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmuję ją w całości bez zastrzeżeń.

10.	Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobyłem wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

12.	Oświadczam, że akceptuję treść projektu umowy stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ.

13.	Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

..................................................

(podpis i pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2

| (pieczęć wykonawcy) | ZAKRES CZĘŚCI ZAMÓWIENIA POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM na przetarg nieograniczony na wykonanie Remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Kamieniec Wrocławski i Czernica |
| --- | --- |

| Lp | Nazwa powierzonej części zamówienia | Szacunkowy % udział w cenie oferty brutto |
| --- | --- | --- |

........................... dn. __.__.2010 r.

.............................................................

(podpis i pieczęć wykonawcy)

#### ZAŁĄCZNIK NR 3

| (pieczęć wykonawcy) | OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na przetarg nieograniczony na wykonanie Remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Kamieniec Wrocławski i Czernica |
| --- | --- |

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................................................

Adres wykonawcy ....................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................... dn. __.__.2010 r.		                                               ......................................................

(podpis i pieczęć wykonawcy)

Uwaga:

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców powinien podpisać niniejsze oświadczenie łącznie z pełnomocnikiem.

# ZAŁĄCZNIK NR 4

| (pieczęć wykonawcy) | WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ na przetarg nieograniczony na wykonanie Remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Kamieniec Wrocławski i Czernica |
| --- | --- |

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................................................

Adres wykonawcy ....................................................................................................................................

| Nazwa zamówienia (szczegółowy zakres robót) | Termin rozpoczęcia i zakończenia |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień polegających na remoncie, budowie lub przebudowie chodnika co najmniej o długości min. 500m i szerokości min. 1,5m  przy drodze wojewódzkiej lub wyższej kategorii wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

.......................... dn. __.__.2010 r.	..........................................................

(podpis i pieczęć wykonawcy)

### ZAŁĄCZNIK NR 5

| (pieczęć wykonawcy) | WYKAZ OSÓB na przetarg nieograniczony na wykonanie Remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Kamieniec Wrocławski i Czernica |
| --- | --- |

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................................................

Adres wykonawcy ....................................................................................................................................

| Imię i nazwisko | Podstawa do dysponowania | Posiada wymagane uprawnienia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Należy wymienić osobę, która będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami zgodnie z SIWZ.

UWAGA:

- W kolumnie nr 2 należy wpisać: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, udostępnienie przez inny podmiot.

- W kolumnie nr 3 należy wpisać: tak lub nie.

- W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z pkt 9.2.4. w cz. IV SIWZ.

.......................... dn. __.__.2010 r.		                                               ......................................................

(podpis i pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

| (pieczęć wykonawcy) | Oświadczenie na przetarg nieograniczony na wykonanie Remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Kamieniec Wrocławski i Czernica |
| --- | --- |

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................................................

Adres wykonawcy ....................................................................................................................................

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. ), składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz złożyłem (liśmy) wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

.......................... dn. __.__.2010 r.		                                               ......................................................

(podpis i pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

| (pieczęć wykonawcy) | Oświadczenie na przetarg nieograniczony na wykonanie Remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Kamieniec Wrocławski i Czernica |
| --- | --- |

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................................................

Adres wykonawcy ....................................................................................................................................

Oświadczam, że Pan/Pani ……………………………………………………………………

który/a będzie uczestniczyć w realizacji w/w zamówienia

na stanowisku …………………………………………………………………………………..

posiada uprawnienia ……………………………………………………………………………

w specjalności …………………………………………….nr………………………………….

W/w osoba posiada aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa nr

…………………………………………………………………………………………………

.......................... dn. __.__.2010 r.		                                               ......................................................

(podpis i pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 8

UMOWA NR ….....................

zawarta w dniu ………………………… 2010 r. pomiędzy:

……………… ., NIP: ……………… zwanym dalej ,,Zamawiającym„ lub „Gminą”, reprezentowanym przez:

…………….

a

........................................................................................................................................................, zarejestrowanym w ................................................................................... pod nr ....................... nr NIP ........................................, zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą’’, reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1 Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ………... Zamawiający na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w ramach zadania „Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Kamieniec Wrocławski i Czernica”

Roboty budowlane na poszczególne zadania realizowane będą w oparciu o zgłoszenie, które

jest w posiadaniu Zamawiającego.

Integralną częścią umowy jest:

1)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2)  Oferta Wykonawcy z dnia ……………………...

3) Polisa OC Wykonawcy wraz z dowodem uiszczenia składki.

§ 2 Termin realizacji

1.  Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 15 listopada 2010r.

2.  Wykonawca powinien przewidzieć  realizację robót w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00, w soboty w godzinach od 6.00 do 15.00, a w razie potrzeb technologicznych i organizacyjnych lub w przypadku zagrożenia terminu w dodatkowo wydłużonym czasie pracy i w dni wolne od pracy.

3.  Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego po uprzednim potwierdzeniu przez inspektora nadzoru, że roboty zostały zakończone, z zastrzeżeniem § 13 ust. 10 pkt 1)b).

§ 3 Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót oraz zapłata za ich wykonanie.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 4 Obowiązki Wykonawcy

- Sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu BIOZ, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) oraz wymaganiami Prawa budowlanego,

- Opracowania dokumentacji projektowej organizacji ruchu zastępczego zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz.1729),

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 , poz. 2181),

-  Specyfikacją techniczną na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-  Dokumentacja projektowa organizacji ruchu zastępczego musi uwzględniać zmiany w komunikacji zbiorowej. W przypadku wystąpienia konieczności zmian tras linii autobusowych należy obliczyć wielkość dodatkowej pracy przewozowej z tytułu objazdów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wymaganych zatwierdzeń organizacji ruchu zastępczego.

3.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu w jego siedzibie, niezwłocznie po opracowaniu i zatwierdzeniu:

-  2 egzemplarze projektu organizacji ruchu zastępczego,

- szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, w wersji papierowej i elektronicznej (w ciągu 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy). Harmonogram zawierać będzie m.in.: kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać roboty. Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych zaakceptować harmonogram lub wnieść do niego poprawki. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu, harmonogram jest uważany za zatwierdzony. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania poprawek w ciągu 3 dni roboczych. Wykonawca będzie aktualizować harmonogram każdorazowo, bez wezwania, w razie zmian terminów wykonania planowanych robót;

4. W zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z uwzględnieniem dodatkowych wytycznych podanych w SIWZ.

2) wskazania po uzgodnieniu z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy,

3) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i zatwierdzeń,

4) urządzenia terenu budowy oraz zaplecza budowy według własnych potrzeb. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy należy niezwłocznie przywrócić do stanu pierwotnego;  Wykonawca zobowiązany będzie własnym kosztem i staraniem zlikwidować zaplecze łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów i urządzeń; Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonać demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru ostatecznego robót,

5) przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 wstępnej segregacji na terenie budowy materiałów z rozbiórki.

6) wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

8) utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów, a w szczególności zapewnienie bezpiecznej przejezdności pojazdów oraz zabezpieczenie uniemożliwiające jakikolwiek dostęp osób postronnych,

9) umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów i posesji zlokalizowanych w rejonie budowy; wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonać pod nadzorem użytkowników tych sieci,

10)  po przejęciu terenu zdjęcia, zabezpieczenia i przechowania majątku Gminy i Zarządcy Drogi, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego,

11) powiadomienia Zamawiającego, Zarządcy Drogi oraz właściwego organu policji o terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

12) wyniesienia organizacji ruchu zastępczego,

13) zabezpieczenia istniejącej zieleni,

14) prowadzenia robót przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym,

15) wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej określonej w § 9 ust. 1) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu kołowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu,

16) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

17) prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym robót,

18) przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego,

19) koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego porządku na terenie budowy,

20) usunięcia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

21) wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień projektowych,

22) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej,

23) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy:

a) wykazu Podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia,

b) umów z Podwykonawcami, przy czym ustala się, że terminy płatności określone w umowach z Podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż termin płatności wynikający z niniejszej umowy, a nadto winny umożliwiać Wykonawcy złożenie faktury końcowej wraz z kopiami przelewów bankowych dokonanych na rzecz Podwykonawców, § 9 znajduje zastosowanie.

§ 5 Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do:

1) postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), a w szczególności do obowiązków wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 Nr 112 poz.1206).

2) Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych;

3) wywozu i utylizacji gruzu oraz ziemi z budowy, w ramach ceny ofertowej określonej w § 9 ust. 1,

4) przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadów, tj. materiałów pochodzących z rozbiórek oraz robót ziemnych (z wyjątkiem materiału kamiennego, elementów stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach niniejszej umowy), w ramach ceny ofertowej określonej § 9 ust. 1.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

§ 6 Warunki wykonania przedmiotu umowy

1. Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa art. 5 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881), art. 10 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty.

2.Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania.

3. Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt Wykonawcy.

4. Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów art. 10 ust. 2 ustawy Prawo budowlane to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą zgodne z  wykażą zgodność z przepisami prawa i normami, to koszty badań ponosi Zamawiający.

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 zdanie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt.

§ 7

Kontrola jakości robót i materiałów

1. Kontrola jakości robót.

1) Zasady kontroli jakości robót:

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, i obowiązujących przepisów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

2) Pobieranie próbek:

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dostarczone próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

3) Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

4) Raporty z badań:

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Specyfikacji Technicznej

5) Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci wykonanie powtórnych lub dodatkowych badań. Jeśli wyniki badań potwierdzą wątpliwości Inspektora Nadzoru całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. Jeśli potwierdzą wyniki badań wykonawcy to całkowity koszt tych badań poniesie Zamawiający.

§ 8

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Cena ofertowa jest wartość robót, których wartość ustalona jest ryczałtowo  oraz wyliczonego należnego podatku VAT, i wynosi ………….zł netto (słownie:….), tj. zł brutto (słownie: ….),

- W wynagrodzeniu ustalonym w oparciu o cenę ofertową określoną w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w tym między innymi koszty uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, decyzji i postanowień administracyjnych, koszty robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania, przygotowania tras objazdów na czas budowy, opłat, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich składowanie, koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki oraz z robót ziemnych.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej mowy wierzytelności na rzecz osób trzecich.

§ 9 Podwykonawcy

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę z Podwykonawcą pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- W celu uzyskania zgody, o której stanowi ust. 1 - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą. Projekt powinien zawierać m.in. zakres robót do wykonania, termin realizacji, wynagrodzenie oraz termin zapłaty nie dłuższy niż określony między Wykonawcą, a Zamawiającym.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów, nie wyrazi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje własne.

- Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami poza wypadkiem przewidzianym w art. 647¹ § 5 kodeksu cywilnego.

- Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót lub dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego, przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące z tych zobowiązań.

- Podwykonawca nie może zlecić wykonania robót innym Podwykonawcom.

§ 10 Inspektor nadzoru i kierownik budowy

1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: …………………………………..

2. Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru:  …………………

3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest…………………………..

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 -3 nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak powiadomienia drugiej strony na piśmie

§ 11  Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem umowy. Termin ten jest liczony od dnia dokonania odbioru ostatecznego.

2. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

4. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji wymagające zajęcia pasa drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego po przedłożeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego. Opłaty za zajęcie pasa drogowego obciążają Wykonawcę.

5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady, a za zgodą Zamawiającego w innym technicznie możliwym, uzgodnionym przez strony.

6. Na 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do pogwarancyjnego odbioru robót.

§ 12 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub zwłoka w stosunku do szczegółowego harmonogramu rzeczowego robót zaakceptowanego przez Zamawiającego przekroczy 21 dni kalendarzowych, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania.

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.

§ 13 Zasady odbioru robót budowlanych

Strony ustalają następujące zasady odbioru robót:

1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

2. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni od daty zgłoszenia. Jeżeli inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę.

3. Wykonawca, na żądanie inspektora nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował inspektora nadzoru o gotowości robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

4. Odbioru końcowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powołana przez Zamawiającego.

5. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy (robót) do odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży atesty, wyniki badań, prób i pomiarów, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty na wbudowane materiały, karty gwarancyjne obiektu budowlanego, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, dokumentację powykonawczą zawierającą zestawienia ilości wykonanych robót, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzację geodezyjną na roboty instalacyjne.

6. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do eksploatacji.

7. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorów Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może:

a) dokonać odbioru i zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym wypadku za „datę zakończenia robót” uważać się będzie datę ponownego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- wydłużyć okres gwarancji,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

8.Czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, będą zawarte w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – do czasu ich usunięcia. Po odbiorze robót i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty związane z usunięciem wad i usterek mogą się odbyć jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiającego.

10. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe.

12. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin usunięcia tych wad.

13. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rękojmi wymagające zajęcia pasa drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zarządcy Drogi po przedłożeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego.

14. Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni po upływie terminu gwarancji robót budowlanych ustalonego w umowie.

15. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

16. W razie wystąpienia wad, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usunięcia (naprawienia) lub ulega przedłużeniu (art. 581 k.c.).

§ 14 Kary umowne

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 5 % ceny ofertowej netto ceny brutto określonej w § 8 ust. 1.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny ofertowej netto ceny brutto określonej w § 8 ust. 1,

2) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto, za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy,

3) za nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, ostatecznego(chyba że są one podstawą odmowy podpisania protokołu odbioru) lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % ceny ofertowej netto brutto za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

4) za nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie podwyższona do 0,3 % ceny ofertowej brutto określonej w § 8 ust. 1  za każdy dzień liczony od upływu terminu dodatkowego,

5) za niedostarczenie w terminie wymaganych dokumentów określonych: w § 4 ust. 5 w wysokości 300,00 zł za każdy z dokumentów za każdy dzień, liczony od dnia upływu terminu,

6) za brak należytej konserwacji i utrzymania tymczasowego oznakowania w stanie określonym dokumentacją projektową organizacji ruchu zastępczego przez cały okres realizacji, w wysokości 300,00 zł za każde odstępstwo,

7) za niezrealizowanie robót zgodnie z harmonogramem robót w wysokości  3 % ceny ofertowej netto brutto,  za każdy wypadek nierealizowania robót zgodnie z harmonogramem lub niedokonania aktualizacji,

8) za niewykonywanie czynności opisanych w Specyfikacji technicznej w wysokości 3 % ceny ofertowej netto, za każde niewykonanie,

9) za nieprzedstawienie harmonogramu zgodnie z § 4 ust. 3 lub poprawionego harmonogramu (w przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego) lub nie dokonanie aktualizacji harmonogramu – 200 zł za każdy dzień zwłoki,

9) za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w § 4 ust. 4 i ust. 8 oraz § 5 ust.1, w wysokości  3 % ceny ofertowej netto brutto określonej w § 8 ust. 1  , za każdy przypadek niewywiązania się ze zobowiązania,

§ 15 Sposób rozliczenia

1. Prace stanowiące przedmiot umowy rozliczone będą fakturami przejściowymi oraz fakturą końcową.

2. Wykonawca może wystawić faktury przejściowe nie częściej niż co 30 dni roboczych, do wysokości 80 % wynagrodzenia.

3. Wykonawca sporządzi fakturę przejściową nie częściej niż jeden raz w miesiącu, na kwotę potwierdzoną dla robót budowlanych - przez inspektora nadzoru, o którym mowa w § 11 ust. 2, w protokole stanu robót, a w przypadku robót określonych w formie ryczałtu w protokole stanu zaawansowania robót i przedłoży ją Zamawiającemu wraz z oświadczeniem Podwykonawców, że płatności im należne, które stały się wymagalne do tej daty zostały uregulowane przez Wykonawcę. W wypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu uregulowania zadłużenia wobec Podwykonawców. § 15 ust. 5 znajduje zastosowanie.

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego robót. Wykonawca razem z fakturą przedłoży dokumenty składające się na rozliczenie opracowanej  wykonanych robót oraz oświadczenie Podwykonawców, że należne wynagrodzenie za wykonane prace zostało im zapłacone (z tym, że może być ono  pomniejszone o odpowiednie potrącenia wynikające z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą),  z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca:

(i)	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz

(ii)	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

W celu poświadczenia zapłaty za prace wykonane przez podwykonawcę, Wykonawca przedłoży kopie dokonanych przelewów, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Brak powyższych dokumentów będzie skutkować wstrzymaniem płatności do czasu ich dostarczenia.

6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym, przez Zamawiającego na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

7. Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot umowy, z przyczyn niezależnych od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmując procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

8. W razie wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem gwarancji zapłaty zgodnie z art. 6491 -6495 Kodeksu cywilnego, pierwsza płatność przypadająca po udzieleniu takiego zabezpieczenia zostanie pomniejszona o kwotę obciążającą Wykonawcę zgodnie z art. 6491 § 3 Kodeksu cywilnego na podstawie informacji i dokumentów przedłożonych Wykonawcy przez Zamawiającego, a dotyczących kosztów zabezpieczenia wierzytelności, to jest o kwotę równą połowie udokumentowanych kosztów zabezpieczenia wierzytelności.

§ 16 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, tj… ……………. zł w formie ..............................

2. 70 % zabezpieczenia Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego robót, natomiast pozostałą część obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia musi obejmować czas niezbędny na dokonanie odbiorów końcowego i ostatecznego – jeden miesiąc (jest to termin przyjęty na potrzeby zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

§ 17 Zmiany w umowie

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:

1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy, itp.;

2) sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zmiana dokumentacji projektowej - , zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, itp.;

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;

5) tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

6) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

7) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,

8) konieczności zmiany osób, o których mowa w § 11,

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów,

2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.

3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

§ 18 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

§ 19 Rozwiązywanie sporów

1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą.

2. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób o których mowa powyżej, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20 Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA