# FORMULARZ CENOWY /ŚLEPY KOSZTORYS/

## Na remont drogi gminnej – ul. Główna – w miejscowości Krzyków

km 0+000-0+380

| Poz. Koszt. | Wyszczególnienie elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych. | km | 0,380 |  |  |
| 2. | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią grubość 5cm z wywozem frezowin na odległość do 3km. | m2 | 150,00 |  |  |
| 3. | ROBOTY ODWODNIENIOWE Roboty ziemne wykonane koparką i ręcznie w gruncie kat. IV pod wpusty uliczne i przykanaliki. | m3 | 22,64 |  |  |
| 4. | Wykonanie przy krawędzi wpustów ulicznych (studzienek ściekowych) z osadnikiem z rur betonowych o średnicy 500mm z zasypaniem wykopu za ściankami studzienki i obetonowaniem (beton B-20) kołnierza studzienki (pasek betonu szer. 0,30m i grub. 15cm wokół kołnierza ). | szt. | 6 |  |  |
| 5. | Ułożenie przykanalików z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej160mm z wpięciem do osadnika wpustu ulicznego wraz z zasypaniem piaskiem. | m | 26,00 |  |  |
| 6. | Obrukowanie wylotów przykanalików na skarpie rowu poprzez ułożenie kostki kamiennej 10x10cm na chudym betonie grubości 10cm. | m2 | 8,00 |  |  |
| 7. | Regulacja pionowa: skrzynek zaworów wodociągowych wraz z wymianą starych skrzynek na nowe – 12 szt. studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt.8 Razem | szt. | 20 |  |  |
| 8. | PODBUDOWA Wykonanie koryta na średnią głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. | m2 | 706,70 |  |  |
| 9. | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy 10cm. | m2 | 706,70 |  |  |
| 10. | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubość 25cm w dwóch warstwach: warstwa dolna – grubości 20cm – z kruszywa o uziarnieniu 0-63,0mm, warstwa górna – grubości 5cm – z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm. | m2 | 713,10 |  |  |

-  2  -

| Poz. Koszt. | Wyszczególnienie elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Skropienie emulsją asfaltową w ilości 2,0kg/m2 wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego. | m2 | 713,10 |  |  |
| 12. | NAWIERZCHNIA Wykonanie warstwy wyrównawczo-profilującej z betonu asfaltowego 0/12,8 w ilości 75kg/m2. | t | 150,45 |  |  |
| 13. | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8. Grubość warstwy 4cm. Standard II. | m2 | 2006,00 |  |  |
| 14. | ZJAZDY DO POSESJI Wykonanie koryta na zjazdach do posesji na średnią głębokość 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wywozem nadmiaru gruntu na odległość do 3 km. | m2 | 108,00 |  |  |
| 15. | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku na zjazdach do posesji. Grubość warstwy 10cm. | m2 | 108,00 |  |  |
| 16. | Wykonanie na zjazdach podbudowy z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-63mm. Grubość warstwy 20cm. | m2 | 108,00 |  |  |
| 17. | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8. Grubość warstwy 4cm. Standard II. | m2 | 108,00 |  |  |
| 18. | WYKONANIE POBOCZY Ułożenie warstwy kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm średniej grubości 15cm łącznie z uprzednio wykonanym korytem wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem gruntu z korytowania. | m2 | 380,00 |  |  |
| 19. | Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu z ziemi urodzajnej uprzednio nawiezionej z nadaniem odpowiedniego spadku i z zagęszczeniem. Średnia grubość 10cm. | m2 | 380,00 |  |  |

-  3  -

| Poz. Koszt. | Wyszczególnienie elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | OZNAKOWANIE Ustawienie znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami: znaki z grupy średnie: A-7 – 3 szt., D-1 – 4szt. Znaki muszą być wykonane z folii odblaskowej I typu na podkładzie z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginanym brzegiem na całym obwodzie znaku, przymocowane obejmami do słupków metalowych, ocynkowanych o średnicy 60mm na wysokości 2,00m od poziomu krawędzi jezdni. Słupki zabetonowane w poboczu drogi. Razem: znaki – słupki do znaków – | szt. szt. | 7 7 |  |  |
| 21. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Renowacja rowu przydrożnego na średnią głębokość 0,40m i szerokość 0,50m z wykonaniem skarp o jednakowym pochyleniu wraz z oczyszczeniem wszystkich przepustów pod zjazdami na długości odnawianego rowu oraz pod ul. Główną (dł. 8,00m). Wywóz urobku na wysypisko wraz z utylizacją. | m | 240,00 |  |  |
| 22. | Porządkowanie terenu przyległego do drogi: koszenie trawy i chwastów, wycinka krzaków i porostów przy drzewach oraz zbieranie śmieci na szerokości całego pasa drogowego wraz z wywozem zebranych śmieci i wyciętych krzaków na wysypisko. | m2 | 1520,00 |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  | Ogółem brutto |  |  |  |  |

## PODPIS i PIECZĘĆ OFERENTA

.................................................................................