Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 80459-2011 z dnia 2011-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
1. Podstawowy zakres robót obejmuje: Droga powiatowa 1)Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych. 2)Rozbiórka stalowych poręczy ochronnych ustawionych na poboczu drogi wraz ze...
Termin składania ofert: 2011-03-28

Czernica: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i atrakcyjności inwestycyjnej wsi Dobrzykowice - przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1922D z drogami powiązanymi
Numer ogłoszenia: 116557 - 2011; data zamieszczenia: 15.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80459 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3180177 w. 26, faks 071 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i atrakcyjności inwestycyjnej wsi Dobrzykowice - przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1922D z drogami powiązanymi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Podstawowy zakres robót obejmuje: Droga powiatowa 1)Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych. 2)Rozbiórka stalowych poręczy ochronnych ustawionych na poboczu drogi wraz ze słupkami montowanymi co 4,00m i transportem na obwód drogowy w Sulimowie - odległość transportu 30km. 3)Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (frezowanie) gr. 5 cm wraz z wywozem i utylizacją rumuszu. 4)Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 20cm wraz z wywozem na odległość do 5km i wbudowaniem kruszywa na drodze gruntowej. 5)Roboty ziemne wykonane koparką z załadunkiem i wywozem samochodami samowyładowczymi na wysypisko. 6)Wykonanie koryta na średnią głębokość 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz uzupełnieniem poboczy szer. 0,50m z każdej strony i wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko. 7)Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy 15cm. 8)Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubość 23cm w dwóch warstwach: a) warstwa dolna - grubości 15cm - z kruszywa o uziarnieniu 0-63,0mm, b) warstwa górna - grubości 8cm - z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm. 9)Skropienie emulsją asfaltową w ilości 1,0kg/m2 wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego 10)Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16. Grubość warstwy 6cm. Standard II. 11)Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8. Grubość warstwy 5cm. Standard II. 12)Ułożenie warstwy kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm średniej grubości 15cm w uprzednio wykonanym korycie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem gruntu z korytowania. 13)Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu z ziemi urodzajnej uprzednio nawiezionego z nadaniem odpowiedniego spadku, obsianiem trawą i z zagęszczeniem. Średnia grubość 10cm. Droga gminna 1)Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych. 2)Roboty ziemne wykonane koparką i ręcznie w gruncie kat. III pod przepusty i ścianki czołowe wraz z wywozem urobku. 3)Wykonanie ławy żwirowej pod przepust. Grubość warstwy 15cm. 4)Wykonanie przepustu pod drogą z rur beton. WIPRO o średnicy 600mm na ławie żwirowej z przysypaniem rurociągu piaskiem na wysokość 20cm ponad wierzch rury. 5)Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-25 dla rury o średnicy 600mm dla przepustu pod drogą. 6)Rozbiórka nieczynnego kanału sanitarnego z rur betonowych o średnicy 800mm z 4 studniami rewizyjnymi wraz z wywozem rur na odległość do 1km i pokruszenie ich w kruszarce do frakcji 0-63mm. 7)Roboty ziemne wykonane koparką z załadunkiem i wywozem samochodami samowyładowczymi na wysypisko - rozbiórka nasypu. 8)Wykonanie koryta na średnią głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz uzupełnieniem poboczy szer. 0,50m z każdej strony i wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko. 9)Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy 15cm. 10)Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem o RM=2,5MPa. Grubość warstwy 15cm. 11)Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubość 23cm w dwóch warstwach: a) warstwa dolna - grubości 15cm - z kruszywa o uziarnieniu 0-63,0mm, b) warstwa górna - grubości 8cm - z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm. 12)Skropienie emulsją asfaltową w ilości 1,0kg/m2 wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego. 13)Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16. Grubość warstwy 6cm. Standard II. 14)Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8. Grubość warstwy 5cm. Standard II. 15)Ułożenie warstwy kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5mm średniej grubości 15cm w uprzednio wykonanym korycie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem gruntu z korytowania. 16)Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu z ziemi urodzajnej uprzednio nawiezionego z nadaniem odpowiedniego spadku, wraz z obsianiem trawą i z zagęszczeniem. Średnia grubość 10cm. 3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, o których mowa w pkt. 1, w szczególności roboty geodezyjne (przy robotach i powykonawcze). W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych po robotach a nie wykorzystanych przez Zamawiającego. 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Załącznikach do SIWZ, tj.: dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. Marka Jakóba, przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia (min. 48 m-cy), a także wyrazi zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- POL-DRÓG Spółka akcyjna, Cieśle 44, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1190288,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 953385,57

- Oferta z najniższą ceną: 953385,57 / Oferta z najwyższą ceną: 2046336,62

- Waluta: PLN.