# STADIUM PROJEKTOWE:	PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:	KANALIZACJA SANITARNA WSI NADOLICE WIELKIE

ADRES OBIEKTU:	55-003 NADOLICE WIELKIE, GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAWSKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAKRES TERYTORIALNY:

OBRĘB NADOLICE WIELKIE, DZIAŁKI NR:

SIEĆ:12,52,53,54,55,57/2,58,61/1,62,65,66/3,66/4,66/5,66/10,70/5,70/6,71/2,72,75,76,77/4,80/1,80/4,81/1,81/2,81/5,83,84/5,85,87,89/2,89/8,89/14,89/15, 90/12,90/13,91/5,91/7,92/1,92/2,93/6,93/7,94,100/8,104/12,104/17,106,107/1,109/3,109/9,109/10,109/12,109/13,110,111,112,115,123,125,131/3,131/6, 132/11,132/14,132/22,132/23,133/1,141/2,149/12,149/16,149/31,151,155/3,157,158,159/5,159/6,159/7,159/8,159/9,159/13,167/4,173,174/3,177/2,177/6, 177/7,177/8,177/9,178,179/3,180/7,180/13,180/14,182/5,182/22,182/23,186/4,186/5,191/1,191/2,196/4,196/7,309/6,309/14,309/181,309/182,309/183, 309/186,309/188,309/189,309/191,309/201,309/206,309/212,309/242,309/249,309/273,309/286,309/303,309/492,309/501,309/502,309/537,309/545, 309/602,309/613,309/618,309/620,309/638,309/640,309/641,309/642,309/668,309/670,310/11,310/19,310/25,310/30,310/31,310/32,313/3,313/12,313/15,320/3,326

PRZYŁĄCZA:57/1,66/8,66/9,70/2,70/3,70/4,71/1,81/3,81/4,84/4,84/7,84/8,84/9,88/1,89/1,89/5,89/6,89/7,89/9,89/10,89/11,89/12,89/17,89/18,89/19, 89/20,90/3,90/5,90/8,90/14,90/15,91/1,91/2,91/3,91/6,93/1,93/2,93/4,100/3,100/4,100/5,100/6,100/7,104/5,104/6,104/7,104/8,104/10,104/11,104/14, 104/15,104/16,104/19,104/20,104/21,105/1,107/4,108,109/5,109/6,113/7,113/9,113/10,113/11,113/13,113/14,113/18,113/19,114,116,117/2,118,119,120,121/1,121/7,121/8,121/11,121/13,121/15,122/1,122/2,122/3,122/5,122/6,122/8,122/9,122/10,122/12,126/7,126/11,132/3,132/4,132/5,132/6, 132/7,132/9,132/10,132/12,132/13,132/15,132/17,132/18,132/19,132/20,132/21,141/3,141/4,141/5,141/6,141/7,142/2,142/3,145/3,149/6,149/7, 149/10,149/15,149/18,149/19,149/20,149/21,149/22,149/23,149/24,149/25,149/26,149/27,149/28,149/29,153/1,153/2,153/5,153/7,154,155/2,155/8, 155/9,155/10,155/11,155/12,156/1,156/5,156/7,159/10,159/11,159/12,161,162,163,165/3,165/5,165/9,166/2,166/3,166/4,167/1,167/2,167/3,168, 171/2,172/1,172/2,174/1,174/2,177/5,179/1,180/1,180/2,180/9,180/10,180/11,182/8,182/9,182/11,182/12,182/14,182/15,182/17,182/18,182/19, 182/20,182/21,184/1,184/2,187/2,198/2,198/3,309/22,309/23,309/24,309/25,309/26,309/27,309/28,309/30,309/31,309/33,309/35,309/38,309/45, 309/46,309/47,309/50,309/52,309/53,309/54,309/55,309/56,309/62,309/64,309/66,309/67,309/69,309/70,309/72,309/74,309/76,309/77,309/79, 309/80,309/81,309/82,309/85,309/86,309/88,309/91,309/92,309/94,309/95,309/98,309/99,309/101,309/102,309/103,309/104,309/105,309/106, 309/108,309/110,309/111,309/114,309/116,309/117,309/121,309/123,309/124,309/126,309/127,309/128,309/129,309/130,309/132,309/133,309/135,309/136,309/138,309/140,309/141,309/142,309/143,309/144,309/146,309/147,309/148,309/149,309/150,309/151,309/152,309/153,309/154,309/155,309/156,309/158,309/159,309/161,309/164,309/165,309/168,309/169,309/172,309/174,309/177,309/178,309/179,309/202,309/203,309/204,309/205,309/207,309/208,309/211,309/213,309/214,309/219,309/220,309/221,309/224,309/226,309/229,309/230,309/231,309/232,309/236,309/237,309/238,309/239,309/241,309/243,309/246,309/248,309/250,309/252,309/254,309/255,309/258,309/259,309/261,309/265,309/267,309/268,309/270,309/274,309/277,309/280,309/282,309/283,309/284,309/287,309/288,309/290,309/292,309/293,309/295,309/296,309/297,309/298,309/299,309/300,309/301,309/302,309/307,309/308,309/309,309/310,309/311,309/312,309/496,309/498,309/500,309/506,309/507,309/509,309/510,309/513,309/515,309/516,309/517,309/521,309/522,309/524,309/525,309/526,309/527,309/528,309/529,309/530,309/531,309/532,309/538,309/539,309/540,309/541,309/542,309/543,309/596,309/597,309/598,309/599,309/600,309/601,309/603,309/604,309/605,309/606,309/607,309/608,309/609,309/622,309/623,309/624,309/625,309/626,309/627,309/628,309/631,309/632,309/633,309/636,309/648,309/649,309/650,309/651,309/652,309/653,309/654,309/655,309/656,309/657,309/658,309/659,309/660,309/661,309/662,309/664,310/5,310/6,310/7,310/8,310/9,310/12,310/35,310/36,310/37,310/39,310/40,310/41, 310/42,310/43,310/44,310/47,310/48, 310/49,310/50,310/51,310/52,310/53,313/4,313/6,313/7,313/8,313/9,313/10,313/11,320/1

POMPOWNIE:52,70/6,90/13,125,132/22,155/3,309/183,309/206,309/641,309/642,313/12,313/15

ZAKRES MERYTORYCZNY:	1.	ZEWNĘTRZNA (ULICZNA) SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

2.	PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.	RUROCIĄGI TŁOCZNE ŚCIEKÓW SANITARNYCH

4.	POMPOWNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH

INWESTOR:	GMINA CZERNICA, 55-003 CZERNICA, ULICA KOLEJOWA 3

BIURO PROJEKTOWE:	BIURO PROJEKTOWE KANWOD WARTALSCY S.C.
ANDRZEJ WARTALSKI, JERZY WARTALSKI
MIŁOSZYCE, UL. DŁUGA 4A, 55-230 JELCZ-LASKOWICE

# PROJEKTANT:

| Imię i Nazwisko | Nr. Uprawnień Budowlanych | Pieczątka | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jerzy Wartalski | 287/88/UW |  | 22.06.2008 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:	I.	CZĘŚĆ OPISOWA

II.	ZAŁĄCZNIKI

III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

I.  C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A

# SPIS TREŚCI

# Strona

1.	Inwestor	4

2.	Użytkownik	4

3.	Wykonawca robót	4

4.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	4

5.	Podstawa opracowania	4

6.	Przedmiot i zakres opracowania	5

7.	Wykorzystane materiały	5

8.	Zakres opracowania	6

9.	Opis terenu inwestycji	6

10.	Istniejące uzbrojenie terenu	6

11.	Rozwiązania projektowe	7

12.	Warunki gruntowo-wodne	7

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

1. INWESTOR

# Inwestorem jest Gmina Czernica. Adres: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3.

2. UŻYTKOWNIK

Użytkownikiem zewnętrznej (ulicznej) sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych i strefowych przepompowni ścieków sanitarnych będzie Urząd Gminy Czernica. Adres: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3.

Użytkownikami przykanalików sanitarnych będą właściciele tych posesji, dla których zaprojektowano te przykanaliki.

3. WYKONAWCA ROBÓT

# Wykonawca wybrany zostanie przez Inwestora spośród specjalistycznych firm z branży wodociągowej i kanalizacyjnej.

4. NAZWA I LOKALIZACJA INWESTYCJI

Budowa zewnętrznej (ulicznej) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami sanitarnymi oraz strefowych przepompowni ścieków sanitarnych i rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych dla całej miejscowości Nadolice Wielkie, stanowiących elementy składowe grupowego systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków gminy Czernica.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 01/342/UG/2006 z dnia 09.01.2006 r. zawarta pomiędzy Gminą Czernica z siedzibą w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3 a Biurem Projektowym KANWOD Wartalscy s.c., Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski z siedzibą w Miłoszycach przy ulicy Długiej 4A, na wykonanie niniejszego projektu oraz aneksy nr 1 z dnia 30.12.2006 r., nr 2 z dnia 26.04.2007 r., nr 3 z dnia 29.08.2007 r. i nr 4 z dnia 31.12.2007 r. do powyższej Umowy.

- Informacje Urzędu Gminy Czernica z dnia 18.04.2003 r. o przewidywanej liczbie mieszkańców w miejscowościach gminy Czernica.

- Projekt Budowlany i Wykonawczy „Gminnego układu przesyłu ścieków sanitarnych do mechanicznej oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Wrocławskim dla gminy Czernica” opracowany przez Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy s.c., Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski z siedzibą w Miłoszycach przy ulicy Długiej 4A w lipcu 2003 r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 53/07 z dnia 19.07.2007 r. dla budowy infrastruktury technicznej na terenie obrębu Nadolice Wielkie, gmina Czernica, wydana przez Wójta Gminy Czernica.

- Warunki techniczne podłączenia do gminnej kanalizacji sanitarnej miejscowości Nadolice Wielkie i zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych nr ZGK 7038/108/07 z dnia 07.12.2007 r. wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica.

- Dokumentacja geotechniczna w związku z projektowaniem inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobrzykowice, Krzyków, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka i Wojnowice” opracowana przez GGB - Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geotechniczne i Budowlane z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Poznańskiej 37/3 w kwietniu 2007 r.

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 z inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

- Uzgodnienia z Inwestorem i właścicielami posesji, m.in. dotyczące lokalizacji tras projektowanych rurociągów, kanałów oraz strefowych przepompowni ścieków.

- Uzgodnienia niniejszego projektu z kompetentnymi urzędami, zakładami, służbami i innymi instytucjami.

- Wizje lokalne terenu, uzbrojenia podziemnego i naziemnego, dokonane do celów projektowania przez autorów niniejszego opracowania.

- Obowiązujące przepisy prawa, normy, wytyczne, literatura techniczna i wiedza o sztuce budowlanej z zakresu prezentowanych branż..

6. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt Budowlany i Wykonawczy zewnętrznej (ulicznej) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami sanitarnymi oraz strefowymi przepompowniami ścieków sanitarnych i rurociągami tłocznymi ścieków sanitarnych dla wsi Nadolice Wielkie (gmina Czernica). Powyższe elementy kanalizacyjne zlokalizowano na terenie obrębu geodezyjnego Nadolice Wielkie. Branże: technologiczna i konstrukcyjna.

7. WYKORZYSTANE MATERIAŁY

- Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P.: Kanalizacja. Sieci i pompownie. Tom 1. Arkady. Warszawa 1983.

- Dębski K.: Hydrologia i hydraulika. PWSZ. Kraków 1964.

- Gruszecki T., Wartalski J.: Kanalizacja. Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Koszalin 1986.

- Imhoff K., Imhoff K.R.: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik. Arkady. Warszawa 1982.

- Jankowski F.: Pompownie i urządzenia hydroforowe. Arkady. Warszawa 1968.

- Janson L.E., Molin J.: Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych. Wavin. Stockholm, styczeń 1991.

- Katalogi techniczne i informatory techniczno-handlowe rur i kształtek ciśnieniowych, systemów kanalizacji zewnętrznej z PVC, PE i PP, pomp i mieszadeł do cieczy zanieczyszczonych oraz zbiornikowych przepompowni ścieków.

- Lehr- und Handbuch der Abwasser-Technik. ATV. Berlin 1985.

- Mielcarzewicz E.: Melioracje terenów miejskich i przemysłowych. Arkady. Warszawa 1971.

- Mielcarzewicz E.: Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę. Arkady. Warszawa 1977.

- Mielcarzewicz E., Wartalski J.: Modyfikacja metod obliczania układów kanalizacyjnych i ich elementów. Raport Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1980.

- Mielcarzewicz E., Wartalski J.: Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1990.

- Polskie Normy (PN) i Normy Branżowe (BN):

-	PN-B-01700. Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

-	PN-87/B-10720. Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

-	PN-B-10725. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

-	PN-B-10729. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

-	PN-81/B-10733. Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

-	PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-	BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-	BN-62/8971-02. Wymagania i badania przy odbiorze zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

-	BN-86/9192-06. Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.

-	BN-83/9936-02. Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania.

- Pląskowski Z., Roman M.: Konstrukcje budowlane pompowni ścieków. Arkady. Warszawa 1973.

- Sobota J.: Hydraulika. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wrocław 1994.

- Szpindor A.: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady. Warszawa.

- Szyszkin Z.N., Karelin J.A., Kołobanow S.K., Jakowlew S.W., Zak G.Ł.: Kanalizacja. Wydawnictwo „Budownictwo i Architektura”. Warszawa 1957.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II: Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.

- Wieczysty A.: Hydrologia inżynierska. PWN. Warszawa-Kraków 1970.

- Wskazówki projektowania odwodnienia wykopów budowlanych obiektów hydrotechnicznych. WKiC. Warszawa 1968.

- Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych. Praca zbiorowa. IKŚ. Warszawa 1978.

- Wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych. Dz.Bud. nr 15/1965.

- Zakaszewski Cz.: Melioracje rolne. PWRiL. Warszawa 1956.

- Zasady planowania i projektowania systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach miejsko-przemysłowych i dużych miastach. Praca Zbiorowa. IKŚ. Warszawa 1983.

8. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt Budowlany i Wykonawczy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami sanitarnymi w miejscowości Nadolice Wielkie (gmina Czernica), opracowany w nawiązaniu do Projektu Budowlanego i Wykonawczego „Gminnego układu przesyłu ścieków sanitarnych do mechanicznej oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Wrocławskim dla gminy Czernica” opracowanego przez Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy s.c., Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski z siedzibą w Miłoszycach przy ulicy Długiej 4A w lipcu 2003 r.

Branże: technologiczna, konstrukcyjna i kosztowa.

# 9. OPIS TERENU INWESTYCJI

Miejscowość Nadolice Wielkie, mająca status wsi, położona jest w makroregionie Niziny Śląskiej, we wschodniej części województwa dolnośląskiego, na terenach leżących w północnym rejonie gminy Czernica. Obszar ten leży w mezoregionie Pradoliny Wrocławskiej, której brzegi nie zaznaczają się wyraźnie.

Średnio urodzajne gleby rozwinęły się na piaszczystych utworach pokrywowych. Tym niemniej na terenach miejscowości dominują pola uprawne i ogrody przydomowe.

Powierzchnia terenu wsi Nadolice Wielkie położona jest na poziomie od 121,00 m do 127,20 m n.p.m., wysokości względne wynoszą więc około 6,20 m. Przy dużej rozległości opisywanego obszaru, powierzchnia terenu jest więc zdecydowanie płaska.

Zabudowa miejscowości, zlokalizowana wzdłuż głównych ulic miejscowości, jest zwarta w centralnej części miejscowości oraz luźna (z dużymi powierzchniami działek) na obrzeżach miejscowości.

Przez centralną część miejscowości przebiega droga powiatowa. Pozostałe ulice są drogami lokalnymi (gminnymi i prywatnymi). Przez teren miejscowości przebiegają rowy szczegółowe oraz ciek podstawowy.

# 10. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU

Z inwentaryzacji geodezyjnej istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz ustaleń z instytucjami uzgadniającymi dokumentację projektową, wynika istnienie na opisywanym terenie następujących rodzajów uzbrojenia terenu:

- utwardzone i gruntowe ulice i drogi,

- kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej,

- rurociągi ciśnieniowe (tłoczne) kanalizacji sanitarnej,

- wodociągowe rurociągi ciśnieniowe,

- kable energetyczne niskiego (NN), średniego (SN) i wysokiego (WN) napięcia,

- napowietrzne linie energetyczne niskiego (NN), średniego (SN) i wysokiego (WN) napięcia,

- kable telekomunikacyjne,

- napowietrzne linie telefoniczne,

- ciek podstawowy,

- rowy odwadniające i rowy melioracyjne - wraz z przepustami drogowymi,

- rurociągi drenarskie.

11. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano jeden układ kanalizacyjny składający się z 12 odrębnych stref grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych. z przepompowniami ścieków oznaczonymi od P1 do P12 oraz siecią głównych kolektorów, kanałów bocznych i przykanalików. Przykanaliki zaprojektowane zostały od projektowanych kanałów sieci zewnętrznej (ulicznej) do granicy posesji, do studzienki rewizyjnej za granicą posesji lub do ściany istniejącego budynku. Kolektory i kanały boczne układane będą, w zdecydowanej większości przypadków, w istniejących ulicach i drogach. Kolektory doprowadzać będą ścieki do 12 projektowanych strefowych przepompowni ścieków. Przepompownie od P1 do P3, P5, P6, od P8 do P10 i P12 wtłaczać będą ścieki do projektowanych kanałów kolejnych stref kanalizacji grawitacyjnej. Przepompownia P4 przetłaczać będzie ścieki bezpośrednio do grupowej, centralnej pompowni ścieków sanitarnych miejscowości Nadolice Wielkie (pompownia PNW według odrębnego opracowania projektowego). Pompownie P7 i P11 przetłaczać będą ścieki bezpośrednio do rurociągów grupowego, gminnego układu transportu ścieków do Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim (według odrębnego opracowania projektowego), na odcinku pomiędzy grupowymi, centralnymi pompowniami ścieków sanitarnych miejscowości Chrząstawa Mała (pompownia PCH według odrębnego opracowania projektowego) oraz miejscowości Nadolice Wielkie (pompownia PNW według odrębnego opracowania projektowego). Ścieki sanitarne z miejscowości Nadolice Wielkie popłyną docelowo do Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim. Łączna długość grawitacyjnych kolektorów i kanałów bocznych wyniesie 17403,0 m, przewodów tłocznych zaś 3585,0 m. Przykanalików będzie 595 sztuk o łącznej długości 6210,0 m.

Zasilanie energetyczne (elektryczne) strefowych przepompowni ścieków sanitarnych – włącznie z wewnętrznymi liniami zasilającymi - jest przedmiotem odrębnego projektu. W posiadaniu projektanta są „Warunki Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział we Wrocławiu”, dla wszystkich przepompowni objętych projektem.

# 12. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne, na terenie objętym prezentowanym opracowaniem, zostały szczegółowo rozpoznane i opisane w opracowaniu [F], wykonanym wyłącznie dla potrzeb niniejszej kanalizacyjnej dokumentacji projektowej.

II.  Z A Ł Ą C Z N I K I

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1.	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 53/07 z dnia 19.07.2007 r. wydana przez Wójta Gminy Czernica.

2.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr UG.OŚ.7624/DŚ/K/4/08/07 wydana dnia 08.08.2007 r. przez Wójta Gminy Czernica.

3.	Techniczne warunki podłączenia do gminnej kanalizacji sanitarnej miejscowości Nadolice Wielkie i zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych nr ZGK 7038/108/07 wydane dnia 07.12.2007 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernicy.

4.	Wypisy z rejestru gruntów dla wybranych działek lokalizacji przepompowni ścieków wydane przez Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu dnia 30.11.2007 r.

5.	Decyzja Zarządu Powiatu Wrocławskiego nr SP.DT.5549/425/07 z dnia 12.12.2007 r. wyrażająca zgodę na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej.

6.	Uzgodnienie nr D-7041/2/X1/2007 budowy kanalizacji sanitarnej grupowego układu odprowadzania ścieków sanitarnych na obszarach dróg gminnych i działek gminnych, wydane dnia 04.12.2007 r. przez Wójta Gminy Czernica.

7.	Decyzja nr 237/2008 z dnia 04.06.2008 r. udzielająca pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przejść pod dnem rzeki Przerowy wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego.

8.	Uzgodnienie projektu w zakresie przekroczeń rzeki Przerowy z Inspektoratem we Wrocławiu Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu nr ME-460/1193/07 z dnia 13.12.2007 r.

9.	Uzgodnienie projektu w zakresie przekroczeń rowów ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu nr SP.GN.7014.uzg.319-4269/2007 z dnia 13.12.2007 r. i nr SP.GN.7014.uzg.335-4860/2007/2008 z dnia 10.01.2008 r.

10.	Opinia pozytywna nr 4742/2008 z dnia 01.04.2008 r. koordynacji dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wydana przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

11.	Uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu nr WZA-MP-415-2584/07 z dnia 05.12.2007 r.

12.	Decyzje nr 1378/2007 z dnia 02.11.2007 r. i nr 1419/2007 z dnia 14.11.2007 r. o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych, wydane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

13.	Upoważnienie Inwestora – Gminy Czernica – reprezentowanego przez Wójta dla przedstawiciela „Biura Projektowego KANWOD Wartalscy s.c., Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski” z dnia 20.09.2006 r. do działania w imieniu Inwestora podczas opracowywania projektu.

14.	Oświadczenie Projektanta z dnia 23.06.2008 r. o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

15.	Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego uprawniającego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta przez Jerzego Wartalskiego nr 287/88/UW z dnia 03.06.1988 wydana przez Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

16.	Zaświadczenie z dnia 15.11.2007 r. o członkostwie Jerzego Wartalskiego w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa i wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.

III.  C Z Ę Ś Ć     R Y S U N K O W A

SPIS RYSUNKÓW

Skala

Rys. 1.	Plan orientacyjny	1:10 000

Rys. 2.1.	Plan zagospodarowania terenu	1:500

Rys. 2.2.	Plan zagospodarowania terenu	1:500

Rys. 2.3.	Plan zagospodarowania terenu	1:500

Rys. 2.4.	Plan zagospodarowania terenu	1:500

Rys. 2.5.	Plan zagospodarowania terenu	1:500

Rys. 2.6.	Plan zagospodarowania terenu	1:500

Rys. 2.7.	Plan zagospodarowania terenu	1:500

Rys. 2.8.	Plan zagospodarowania terenu	1:500

Rys. 2.9.	Plan zagospodarowania terenu	1:500

Rys. 2.10.	Plan zagospodarowania terenu	1:500

Rys. 2.11.	Plan zagospodarowania terenu	1:500

Rys. 2.12.	Plan zagospodarowania terenu	1:500

Rys. 2.13.	Plan zagospodarowania terenu	1:500

Rys. 2.14.	Plan zagospodarowania terenu	1:500

Rys. 2.15.	Plan zagospodarowania terenu	1:500

# Text boxes

### EGZEMPLARZ NR 1 - CZĘŚĆ I