Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 138315-2011 z dnia 2011-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
Minimalne wymogi techniczne, które winien spełniać oferowany samochód typu furgon: 1. Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg 2. Długość przestrzeni ładunkowej : 3000-3300 mm 3.Długość całkowita samochodu : 5500-6000 mm 4.Rozstaw...
Termin składania ofert: 2011-05-24

Czernica: Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica, gmina Czernica
Numer ogłoszenia: 165713 - 2011; data zamieszczenia: 15.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138315 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3180177 w. 26, faks 071 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica, gmina Czernica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Minimalne wymogi techniczne, które winien spełniać oferowany samochód typu furgon: 1. Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg 2. Długość przestrzeni ładunkowej : 3000-3300 mm 3.Długość całkowita samochodu : 5500-6000 mm 4.Rozstaw osi : 3500-3700 mm 5.Szerokość bez lusterek : 2000-2100 mm 6.Silnik o mocy 120-130 KM, pojemność skokowa: 2200-2300 cm3, rodzaj paliwa : olej napędowy. 7.Zużycie paliwa w cyklu miesięcznym : 8-9l / 100 km 8.Rodzaj napędu : przedni 9.Lakier nie metalizowany - kolor biały 10.Skrzynia 6 biegowa 11.Kabina : 3 miejsca 12.Zbiornik paliwa : min 75 litrów 13.Immobilajzer 14.Obrotomierz 15.Wspomaganie układu kierowniczego 16.Poduszka powietrzna dla kierowcy 17.System ABS 18.System CBC 19.Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu 20.Kolumna kierownicy z regulowaną wysokością 21.Siedzenie kierowcy regulowane w 6 kierunkach z podłokietnikiem 22.Drzwi przesuwane z prawej strony 23.Tylne drzwi dwuskrzydłowe, symetryczne 24.Centralny zamek sterowany z pilota 25.Elektryczne szyby z przodu 26.Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami 27.Pełnowymiarowe koło zapasowe pod podłogą 28.Fabryczne radiu CD z MP3 29.Klimatyzacja manualna 30.12 punktów mocowania ładunku 31.Felgi stalowe 16 cali 32.Podwójne siedzenie pasażerskie z przodu 33.Drewniana podłoga przestrzeni ładunkowej pokryta żywicą 34.Drewniane panele przestrzeni bagażowej do połowy wysokości 35.Autoalarm 36.Hak holowniczy fabryczny 37.Bagażnik dachowy typ kosz na całej długości dachu 38.Drabinka załadunkowa zamontowana na tylnych drzwiach12 punktów mocowania ładunku w podłodze 39.Gniazdo 12V na konsoli zmiany biegów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.00.00-7, 34.13.61.00-0, 34.10.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Europejski Fundusz Leasingowy S.A., ul. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 128223,99

- Oferta z najniższą ceną: 128223,99 / Oferta z najwyższą ceną: 128223,99

- Waluta: PLN.