PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ,

DZ. NR 505 AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ,

UL. WROCŁAWSKA 36,

GMINA CZERNICA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  NR CPV   45000000-0

1

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR 505 AM-2

W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

___________________________________________________________________________

INWESTOR:

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa nr 3;

55-003 Czernica

S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty w zakresie robót  budowlanych

– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

a) grupa robót    – NR CPV  45000000-0 Roboty budowlane

b)  kategorie robót:

Ø NR CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Ø NR CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Ø NR CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ø NR CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Ø NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

Ø NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie

Ø NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Ø NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Ø NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

listopad 2007 r.

2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wymagania ogólne

Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robót ST 0.0

3

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP:.................................................................................................................................................6

1.1Nazwa zamówienia:............................................................................................................................6

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych:............................................................................................6

1.3Dane ewidencyjne:.............................................................................................................................6

1.4 Zakres robót objętych SST:................................................................................................................7

1.5 Przedmiar robót:...............................................................................................................................7

1.6 Organizacja robót budowlanych: ......................................................................................................7

1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): .........................................................8

1.8 Warunki techniczne dla realizacji budynków: ..................................................................................8

1.9 Szczegółowe ustalenia specyfikacji technicznej:...............................................................................9

1.10 Zbiór informacji pozostałych: .......................................................................................................11

1.11 Opracowanie geodezyjne: ............................................................................................................19

1.11.1 Obsługa geodezyjna: .................................................................................................................19

1.12 Przepisy techniczno – budowlane w trakcie wykonywania robót budowlanych:.........................20

1.13 Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów techniczno – budowlanych: .............................20

1.14 Naruszenie przepisów techniczno – budowlanych w trakcie budowy: ........................................21

1.15 Określenia podstawowe:...............................................................................................................21

2. WYMAGANIA OGÓLNE......................................................................................................................22

3. OPIS TECHNICZNY ROBÓT, OPIS ARCHITEKTONICZNY PRAC BUDOWLANYCH,

WYKONCZENIOWYCH, MATERIAŁOW:..................................................................................................23

3.1 CZĘŚĆ PODSTAWOWA:....................................................................................................................23

1.1.12.2.1 Wewnętrzne linie zasilające.................................................................................................27

1.1.12.2.2 Trasowanie............................................................................................................................................27

1.1.12.2.3 Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych..........................................................27

1.1.12.2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia...................................................28

1.1.12.2.5 Układanie przewodów.......................................................................................................28

1.1.12.2.6 Łączenie przewodów..........................................................................................................28

1.1.12.2.7  Próby montażowe.............................................................................................................28

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH..............42

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN...............................................................................43

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU:....................................................................44

7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT:..................................................................................44

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.............................................................................44

Ogólne zasady wykonania robót........................................................................................................45

8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH................................46

Pobranie próbek................................................................................................................................46

Badania i pomiary .............................................................................................................................47

Raporty z badań ................................................................................................................................47

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru...............................................................................47

Atesty jakości materiałów i urządzeń................................................................................................47

9. DOKUMENTY BUDOWY:................................................................................................................48

Dziennik budowy...............................................................................................................................48

Księga obmiaru .................................................................................................................................49

Dokumenty laboratoryjne.................................................................................................................49

Pozostałe dokumenty budowy .........................................................................................................49

Przechowywanie dokumentów budowy...........................................................................................49

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT:............................................................................49

Ogólne zasady obmiaru robót ..........................................................................................................49

Zasady określania ilości robót i materiałów .....................................................................................50

Urządzenia i sprzęt pomiarowy ........................................................................................................50

Wagi i zasady ważenia .....................................................................................................................50

Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru ..............................................................................50

11. ODBIORY:....................................................................................................................................51

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu............................................................................51

Odbiór częściowy.............................................................................................................................51

Odbiór końcowy robót ....................................................................................................................51

Dokumenty do odbioru końcowego robót......................................................................................52

Odbiór ostateczny...........................................................................................................................53

12. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH....................................53

13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT............................................................................................53

14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.........................................................................................53

15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT..................................................54

16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA..............................................................................................54

17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ..................................................................55

18. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW..............................................................................55

19. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY........................................................................................55

20. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW:..............................................................56

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA:.....................................................................................................56

1. WSTĘP:

1.1 Nazwa zamówienia:

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2 W

CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonania robót budowlanych dla zadania remontowego:

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2 W

CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

1.3 Dane ewidencyjne:

Obiekt: budynek istniejącej świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej.

a) Adres: ul. Wrocławska 36,  55-003 Czernica

b) Przedsięwzięcie: przebudowa i rozbudowa

c) Inwestor: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa nr 3, 55-003 Czernica

d) Wykonawca dokumentacji: Pietrucha  - Mrozik Projekt ul. Rzeczna nr 16, 55-003 Nadolice Wielkie.

e) Powierzchnia działki:  2.600 m³

f) Powierzchnia zabudowy przed rozbudową:  297,90 m2.

g) Powierzchnia zabudowy po rozbudowie:  678,30 m2.

h) Powierzchnia utwardzona: 653,20 m2

i) Powierzchnia  zieleni:  1268,50 m2

j) Powierzchnia użytkowa przed rozbudową:  249,30 m2.

k) Powierzchnia użytkowa po rozbudowie:  586,90 m2.

l) Kubatura: 2.992,50 m3

1.4 Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót

wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót wyszczególnionych poniżej:

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3. ROBOTY ZIEMNE

4. ROBOTY MURARSKIE

5. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

6. ROBOTY IZOLACYJNE

7. DEKARSKO-BLACHARSKIE

8. ROBOTY TYNKARSKIE

9. ROBOTY POSADZKARSKIE

10. ROBOTY ŚLUSARSKIE, STOLARSKIE

11. ROBOTY MALARSKIE

12. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

13. INSTALACJE SANITARNE

14. ROBOTY ZEWNĘTRZNE – NAWIERZCHNIE

W/w roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach

technicznych” opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

i Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez wydawnictwo „Arkady”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych zostaną

wprowadzone do stosowania odpowiednim aktem prawnym ministra resortowego, stosownie do

delegacji wynikającej z ustawy „Prawo budowlane” po ich powszechnym udostępnieniu.

1.5 Przedmiar robót:

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do tego

opracowania.

1.6 Organizacja robót budowlanych:

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz

egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Obowiązek zyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.

Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili

odbioru robót spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz

robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru

końcowego robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia

zakończenia przez Inwestora).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach

zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy

i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.

1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach

technicznych.

1.8 Warunki techniczne dla realizacji budynków:

W trakcie realizacji budynków i obiektów należy przestrzegać zasad warunków wynikających z:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z późniejszymi zmianami)

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006  (Dz. U. nr

z dn. 11 maja 2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.

16.06.2003 w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego

ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków jakim powinny

odpowiadać drogi pożarowe (D.U. nr 121/2003).

Wykazu  Polskich Norm, zamieszczonego na końcu opracowania.

Pozostałe akty normatywne:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38).

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów

budowlanych, przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru

inwestorskiego (D.U.138/2001).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.,

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz

tablicy informacyjnej (Dz.U.108/2002).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r.,

w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci

uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie (Dz. U. Nr 83 poz. 376).

1.9 Szczegółowe ustalenia specyfikacji technicznej:

Ø Dokumentacja techniczna.

Ø Dla zaprogramowanego zakresu robót zamawiający jest w posiadaniu projektu budowlanego

i wykonawczego.

Podstawą do rozpoczęcia robót jest art. 28 Prawa Budowlanego, na bazie którego Inwestor

uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Autorami projektów są projektanci posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane,

a opracowania zostały wykonane zgodnie z ustaleniami:

· decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

· z wymaganiami Prawa Budowlanego,

· przepisami, w tym techniczno – budowlanymi

·  oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekty posiadają wymagane opinie, uzgodnienia i sprawozdania, potwierdzające prawidłowość

i zgodność z przepisami rozwiązań w nich zawartych.

Ø Projekty budowlano – wykonawcze uwzględniają warunki zatwierdzenia oraz warunki zawarte

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.

W skład projektu wykonawczego dla określonego w warunkach przetargu zadania wchodzą

następujące opracowania:

§ projekt budowlany architektura + konstrukcja (w tym projekt zagospodarowania terenu),

§ projekt wykonawczy  - rysunki konstrukcyjne,

§ projekt budowlany wnętrz i detali architektonicznych,

§ projekty wykonawcze instalacji  sanitarnych, elektrycznych,

§ przedmiary robót w ujęciu kosztorysowym (kosztorysy ślepe) dla poszczególnych rodzajów

robót, określające potrzebne nakłady: materiałów, sprzętu i robocizny.

Ø Wymagania dla produktów materiałów użytych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Ø Przedmiot zamówienia wykonać należy w zgodności z projektem wykonawczym przy

przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29

czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 i z 1996 r. Nr 156 poz. 775)

oraz w zgodności z Prawem Budowlanym, które określa konkretne wymogi, jakie muszą

spełniać wyroby przy realizacji robót budowlanych.

Ø Materiały i wyroby muszą być zgodne z Polskimi Normami. Jeżeli użyte będą wyroby

(prefabrykaty) nie objęte wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegające, od

obowiązujących norm – muszą one uzyskać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione

do tego jednostki. Wdrożenie takich produktów do obrotu rynkowego, będzie mogło nastąpić

po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postępowanie z nienormatywnymi wyrobami

budowlanymi, mające na celu ich techniczną aprobatę, określa wydane na podstawie

przepisów Prawa Budowlanego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107 poz. 697).

Należy zwrócić uwagę, iż jest to akt prawny, który z dniem 04.09.1998 r., zastąpił dotąd

funkcjonującą w tej mierze regulację, wprowadzając jednocześnie przepisy dostosowujące

dotychczasowe zasady do unormowań obowiązujących w Unii Europejskiej.

Ø Ścisły związek z powyższą tematyką mają przepisy wydane przez Ministra Spraw

Wewnętrznych w rozporządzeniu z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów zgodności,

wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 13 poz.                  728 z 1998 r.).

Ø W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów

budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać przepisów

wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia

wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi

powinny być oznakowane produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te,

których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź

certyfikatu zgodności.

1.10 Zbiór informacji pozostałych:

1.10.1 Informacje o sposobie odbioru technicznego urządzeń przed ich wbudowaniem. Odbiór

urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności:

Ø sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami

technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a także czy w komplecie są

karty gwarancyjne oraz certyfikaty,

Ø oceny, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej ceny kosztorysowej

Ø oceny, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

1.10.2 Wymagania dotyczące sprzętu jaki może być zastosowany z uwagi na warunki realizacyjne

- gabaryty sprzętu określono w Protokóle założeń kosztorysowych.

1.10.3 Wymagania dotyczące kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia personelu kierowniczego

i wykonawczego.

a) Kwalifikacje personelu kierowniczego (kierownik budowy):

- ze względu na charakter budowy wymagane jest, aby kierownik budowy posiadał

przygotowanie inżynierskie oraz uprawnienia budowlane o kierunku konstrukcyjnym z prawem

do kierowania robotami budowlanymi

b) Średni personel techniczny – wymagane wykształcenie co najmniej średnie techniczne,

uprawnienia budowlane – wykonawcze.

c) Majstrzy budowy – wymagany co najmniej 10 letni staż w wykonawstwie budowlanym na

stanowisku samodzielnym.

d) Personel wykonawczy: wykwalifikowani robotnicy o specjalnościach wymaganych przy

robotach budowlanych, a w szczególności: murarskich, ciesielskich, betoniarskich,

zbrojarskich, dekarskich i blacharskich, izolatorskich, tynkarskich, stolarskich, malarskich,

ślusarskich, posadzkarskich, sztukatorskich; instalatorzy o specjalnościach wod-kan, c.o.,

wentylacja mechaniczna i klimatyzacja; instalatorzy o specjalności elektrycznej – siłowej

i niskoprądowej.

1.10.4 Sposób ubezpieczenia i zabezpieczenia budowy.

Wykonywane roboty budowlane przy budowie budynku należy ubezpieczyć w jednym

z towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak

i osób trzecich przebywających na budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków,

uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia

obiektów, kradzieży oraz świadomych zniszczeń przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub

Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych

i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1. roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót – od

ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych,

2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, w tym

dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w ty

także ruchem pojazdów mechanicznych.

Wartość robót objęta ubezpieczeniem powinna uwzględniać:

a) roboty – do wartości szacunkowej określonej przez wykonawcę wraz z materiałami

niezbędnymi do ich wykonania,

b) urządzenia budowy, a także sprzęt i transport zgromadzony na budowie przez wykonawcę

do wartości niezbędnej do ich zastąpienia.

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie zamawiającego polisy

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.

Koszty ubezpieczenia budowy ponosi wykonawca robót wyłoniony w drodze przetargu.

Teren budowy należy zabezpieczyć przed wchodzeniem osób niepożądanych, poprzez

wykorzystanie istniejących i nowych ogrodzeń przekazanego terenu budowy, a także

oświetlenie terenu w godzinach wieczornych i nocnych. Należy udostępnić hydranty ppoż.,

a miejsca ich wskazań poprzez odpowiednie oznakowanie.

1.10.5 Informacja o podwykonawcach, określenie warunków jakie winni spełniać, ograniczenia

w zatrudnieniu podwykonawców.

Wszystkie roboty realizowane będą w ramach generalnego wykonawstwa. Dopuszcza się

realizację zadania przy udziale podwykonawców wskazanych w ofercie Generalnego Wykonawcy.

1.10.6 Wykaz dokumentów jakie winni złożyć podwykonawcy wraz ofertą Generalnego

Wykonawcy – zamieszczono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.10.7 Informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia zadania. Terminy realizacji

ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.10.8 Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawarte są

w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie uważa się za czynnik zakłócający terminową realizację wpływ warunków atmosferycznych,

które przy składaniu ofert musza być normalnie brane pod uwagę (poza katastrofami).

1.10.9 Informacje o odpowiedzialności za uchybienia Wykonawcy i Zamawiającego.

Do zakresu uchybień realizacyjnych każdej ze stron, skutkujących odstąpieniem od umowy,

zaliczać się będzie jedynie te, które rzutować mogą na terminowe wykonanie robót. Strony

mogą odstąpić od umowy w sytuacjach określonych w umowie.

1.10.10 Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych, zamiennych i dodatkowych

z określeniem zasad ich zlecania i rozliczania.

Warunki realizacji nie uwzględniają zakresu robót pomocniczych, poza robotami objętymi

nakładami rzeczowymi i normatywnymi zwartymi w bazie KNR.

Jeżeli w trakcie trwania realizacji robót objętych umową zajdzie konieczność wykonania robót

dodatkowych lub zamiennych, to wykonywane one mogą być tylko na podstawie  odrębnego

zamówienia oraz rozliczane odrębnie. Roboty dodatkowe mogą wynikać z wprowadzonych

zmian w dokumentacji projektowej lub w wyniku innych dyspozycji ze strony zamawiającego.

Podstawy cenowe dla robót dodatkowych przyjęte zostaną z oferty wykonawcy. Uzgodnienia

winny być dokonane przed rozpoczęciem wykonywania zmienionego zakresu robót.

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty realizowane bez zgody zamawiającego,

wykraczające poza zakres objęty umową.

Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych. Wszystkie roboty

zanikające lub ulegające zakryciu wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez

inspektora nadzoru i kierownika budowy. Odbiór tych robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku

budowy. Zgłoszenie uzasadnionej części wykonanych robót do odbioru winno być zapisane w

dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika budowy.

1.10.11 Współpraca z innymi wykonawcami obecnymi na placu budowy (np. nie wchodzącymi           w układ GW):

Wszystkie roboty planowane na wykonania prowadzone będą w ramach Generalnego

Wykonawstwa. Zakres robót montażowych lub branżowych, wykonywany przez firmy

specjalistyczne, wymagać będzie szczególnego nadzoru oraz koordynacji międzybranżowej

przez GW.

Czynności zagospodarowania placu budowy w tradycyjne i najniezbędniejsze urządzenia (sieć

energetyczną tymczasowego zasilania, studzienkę wodomierzową z siecią wodociągową

tymczasową), ze względu na nie przewidywanie specjalnych zagrożeń w trakcie realizacji robót

– nie wymagają skoordynowania  z pozostałymi robotami.

1.10.12 Współpraca z inspektorami nadzoru:

Ø Inspektorzy nadzoru są przedstawicielami zamawiającego w trakcie realizacji robót.

Obecność inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest dwa razy w tygodniu w dniach

uzgodnionych z wykonawcą robót wpisem w dzienniku budowy. W przypadku konieczności

częstszych pobytów ze względu na procesy technologiczne – według potrzeb, nie

powodujących nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych.

Ø Inspektor nadzoru na budowie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących

zagadnień technicznych i ekonomicznych budowy w ramach dokumentacji projektowej,

przepisów prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.

Ø Każde zastrzeżenie do pracy inspektora nadzoru, winno być zgłoszone zamawiającemu

niezależnie od wykonania zapisu w dzienniku budowy.

1.10.13 Zmiany cen w umowach wieloletnich wraz z jasnym określeniem podstaw zmian.

Umowa nie przewiduje zmian cen.

1.10.14 Wykonywanie robót, których na etapie przygotowania specyfikacji nie można było przewidzieć.

Według rozpoznania dokumentacji technicznej – wykonawczej, nie przewiduje się wykonywania

robót mogących być następstwem pominięcia technologicznych elementów robót.

Wystąpienie takiego przypadku z racji nie przewidzianych okoliczności, wymagać będzie

ustalenia dalszego toku działania oraz udokumentowania takich okoliczności w protokółach

konieczności, dokonania obmiarów dla robót nie przewidzianych, wykonania kosztorysów

i uzgodnienia ceny.

1.10.15 Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do

ich odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

Ø Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót (GW) jest w pełni odpowiedzialny za stan placu

budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przejęcia placu budowy,

aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego.

Ø Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych

temperatur – obciąża wykonawcę.

Ø Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres

rękojmi.

Ø Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac

przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu.

1.10.16 Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi oraz usuwanie usterek za

odrębną zapłatą w przypadku ich spowodowania niewłaściwą eksploatacją:

Ø Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji,

a wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego. Jeżeli w wykonanym

przedmiocie umowy ujawnią się wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze

względu na cel określony w umowie.

Ø Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe  po odbiorze lecz

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Ø Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających

na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem

dokonania oględzin.

W protokóle musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad.

Ø Strony mogą uzgodnić,  że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na jego

koszt w szczegółowych postanowieniach umowy.

Ø Usunięcie wad musi być stwierdzone protokolarnie.

Ø Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają:

po upływie 3 lat dla  obiektów budowlanych, w stosunku do urządzeń wg gwarancji udzielonej

przez dostawcę, jednak nie krócej niż 1 rok.

Ø Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w

stosunku do Generalnego Wykonawcy i podwykonawców w dniu zakończenia przez

inwestora (zamawiającego) czynności odbioru. Jeżeli inwestor przed odbiorem przejmie

przedmiot umowy do eksploatacji (użytkowania), bieg terminu, po upływie którego wygasają

uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu umowy do

eksploatacji (użytkowania).

Ø Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi

spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika, spowoduje,  że

uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły.

Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za

odrębnym wynagrodzeniem.

Ø Wykonawca jest także odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w

czasie prac przy usuwaniu usterek lub wykonywaniu swoich zobowiązań umownych.

1.10.17 Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań

technologicznych i innych.

Ø Dokumentacja dostarczona przez zamawiającego stanowi jego własność i nie może być

używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody zamawiającego.

Ø Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro

niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa ochronnego,

prawa z rejestracji topografii układu scalonego oraz znaku towarowego. Powielanie zatem

wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które zamawiający uzyskał zgodę dla

konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) może

dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr.

Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde

naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze

postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym.

- Wprowadzenie przez wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami

ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań.

1.10.18 Katastrofa budowlana

Ø Katastrofą budowlaną w rozumieniu ustawy – Prawo Budowlane będzie niezamierzone

gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych

elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących,  ścianek szczelnych, obudowy

wykopów.

Ø Katastrofą budowlaną nie będzie:

· uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym, nadającym się do naprawy

lub wymiany,

· uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami lub

pochodnymi obiektami,

· awaria instalacji.

Ø Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzić będzie

właściwy organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub właściwy organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Ø W razie katastrofy budowlanej w budowanym zespole obiektów, kierownik budowy powinien:

· zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać nasilaniu się skutków katastrofy,

· zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie

postępowania wyjaśniającego,

· niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:

a) właściwy organ,

b) właściwego miejscowego prokuratora i policję,

c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli

katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,

d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami

katastrofy z mocy szczegółowych przepisów.

e) Zabezpieczenie miejsca katastrofy przed zmianami należy wykonać poprzez oznaczenie

tego miejsca, wprowadzenie na szkice oraz w miarę możliwości utrwalenie na fotografii.

Po zakończeniu prac komisji powołanej do zbadania przyczyn i skutków katastrofy, właściwy

organ powinien niezwłocznie wydać decyzję określającą zakres i termin wykonania niezbędnych

robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu

wykonania robót, doprowadzających obiekt do stanu właściwego.

Ø Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to

niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Ø Inwestor obiektu budowlanego po zakończeniu postępowania, zobowiązany jest podjąć

niezwłocznie działania niezbędne dla usunięcia skutków katastrofy.

1.10.19 Roboty wyłączone, które zamawiający wykona we własnym zakresie. Wszystkie

roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objętego przetargiem, wykonywane będą

siłami Generalnego Wykonawcy oraz podwykonawców robót specjalistycznych. Zamawiający

nie będzie prowadził robót we własnym zakresie.

1.10.20 Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Ø Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie zostaną dopuszczone do użycia.

Ø Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o

natężeniu większym od dopuszczalnego.

Ø Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć  świadectwa dopuszczania,

wydane przez uprawniającą jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego

oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Ø Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich

szkodliwość zanika ( np. materiały pyliste, rozpuszczalniki) mogą być użyte pod warunkiem

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych

organów administracji państwowej.

Ø Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie  środowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiający.

1.10.21 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Ø Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności

publicznej lub prywatnej.

Ø Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie własności publicznej lub

prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem  uszkodzenia.

Ø Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak:

przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego

odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.

Ø O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia,

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli tych urządzeń i Inżyniera.

Ø O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca

bezzwłocznie powinien powiadomić Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ø Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego

działania,  elementów uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczanych przez

Zamawiającego.

1.10.22 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Ø Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Ø Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.11 Opracowanie geodezyjne:

1.11.1 Obsługa geodezyjna:

Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie należy przeprowadzić zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

(Dz. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku

budowy. Zakres pomiarów geodezyjnych obejmuje wytyczenie w terenie położenia

poszczególnych obiektów budowlanych. Dane te powinny dotyczyć punktów głównych

budynków i budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów

budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służyć ma

przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w

szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczonych obiektów

względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.

1.11.2 Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu

budowlanego podlegają geodezyjne elementy, określające usytuowanie w poziomie oraz

posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, w szczególności: a/ główne osie obiektów

budowlanych nadziemnych i podziemnych, b/ charakterystyczne punkty projektowanego

obiektu, c/ stałe punkty wysokościowe – repery.

Wykonanie tych czynności, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.11.3 Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektów budowlanych – z wyjątkiem tej, która

ujęta jest w tablicach KNR.

1.11.4 Geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza obiektów lub elementów obiektów,

o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy – Prawo Budowlane.

1.11.5 Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym

rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.

1.12 Przepisy techniczno – budowlane w trakcie wykonywania robót budowlanych:

Ø Obowiązek przestrzegania przepisów techniczno – budowlanych kierowany jest przede

wszystkim do kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. Ustawa akcentuje

także konieczność zgodności prowadzonych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem

budowlanym i przepisami. Wyraźnie podkreśla to przepis art. 22 precyzujący obowiązki

kierownika budowy i kierownika robót w tym zakresie.

Ø Do podstawowej roli inspektora nadzoru w zamierzonym procesie budowlanym należy

kontrola wykonywanych robót z projektem i przepisami, w tym także techniczno – budowlanymi,

co jednoznacznie określone zostało w art. 25 Prawa Budowlanego.

1.13 Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów techniczno – budowlanych:

Ø Zgodnie z art. 12 ust. 6 Prawo Budowlane, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w

trakcie realizacji obiektów budowlanych, odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji

zgodnie z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo

i jakość.

Obowiązki, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie

przepisów techniczno – budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu robót

budowlanych (art. 51 ust. 4 PB).

Wszelkie odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie

przepisów techniczno – budowlanych, wymagać będą przedstawienia organowi

państwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z opisem

zmian i odpowiednimi rysunkami. Obowiązki kierownika budowy określone zostały w art. 22,

a inspektora nadzoru inwestorskiego w art. 25.

Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót

niezgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja

robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu

art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6, odpowiedzialności

karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający

od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie

odbiegający od zatwierdzonego projektu.

Ø Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może wydawać poleceń wykonywania robót

budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno – budowlanymi.

1.14 Naruszenie przepisów techniczno – budowlanych w trakcie budowy:

Za naruszenie przepisów techniczno – budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie

odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36 a Prawa Budowlanego

dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie

zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a także wstrzymania robót budowlanych (art. 50).

Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania.

Nakazy, zamiennymi, na etapie związanym z przystąpieniem do użytkowania obiektów

budowlanych. Zmiany takie wymagać będą potwierdzenia oświadczeniem – projektantów

obiektów budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 57 ust. 2 PB).

1.15 Określenia podstawowe:

a) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b) Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę

przedmiotu zadania.

c) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną

jakości materiałów oraz robót.

d) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

f) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

g) Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19

grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych

(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami).

h) Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujący,  że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób,

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi

w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje,  że

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których

nie ustalono PN).

i) Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

j) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

k) Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu

przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.

2. WYMAGANIA OGÓLNE

Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w

ramach zadania pn.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505

AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ST 2.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3 ST 3.0 ROBOTY ZIEMNE

4 ST 4.0 ROBOTY MURARSKIE

5 ST 5.0 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

6 ST 6.0 ROBOTY IZOLACYJNE

7 ST 7.0 ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE

8 ST 8.0 ROBOTY TYNKARSKIE

9 ST 9.0 ROBOTY POSADZKARSKIE

10 ST 10.0 ROBOTY ŚLUSARSKIE, STOLARKA

11 ST 11.0 ROBOTY MALARSKIE

12 ST 12.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

13 ST 13.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

14 ST 14.0 ROBOTY ZEWNĘTRZNE – NAWIERZCHNIE

3. OPIS TECHNICZNY ROBÓT, OPIS ARCHITEKTONICZNY PRAC BUDOWLANYCH,

WYKONCZENIOWYCH, MATERIAŁOW:

3.1  Część podstawowa:

3.1.1 Roboty przygotowawcze.

3.1.2 Roboty rozbiórkowe.

3.1.3 Roboty ziemne.

Ø lokalne wykopy w przyziemiu pod projektowane warstwy podłoża

Ø wykop pod fundament  ściany projektowanej w pomieszczeniu 029/031, podpierającej

ścianę schodów parteru stojącą na sklepieniu.

Ø Roboty ziemne wykonywać wyłącznie ręcznie, pod nadzorem archeologicznym,

z zachowanie, należytej ostrożności.

3.1.4 Roboty murowe:

Budynek przebudowany świetlicy zaprojektowano z bloczków betonu

komórkowego o gr. 36 cm.

W ścianach zewnętrznych nośnych przewidziano trzpienie żelbetowe wykonane „na strzępia”

o wymiarach T-1 30*38 cm, T-2 30*30 cm, 24*24 cm wyprowadzone do poziomu  ław fundamentowych.

Ściany zewnętrzne zakończone po całym obwodzie wieńcami  żelbetowymi W-1

o wymiarach zewnętrznych 30*24 cm jako zamykające strop i pośrednie.

W  ścianach zewnętrznych nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproża

prefabrykowane typu „L” i „YTONG YS”

Należy zwrócić szczegółową uwagę na wykonanie trzpieni narożnych budynku i połączenie z

wieńcami obwodowymi.

W trakcie realizacji należy wyprowadzić kotwy mocujące ramę stalową z trzpieni żelbetowych.

Ściany nośne wykonać  na zaprawie cementowo- wapiennej lub na zaprawie systemowej tzw.

cienkowarstwowej „ciepłej”.

Wieńce żelbetowe ocieplić  od zewnątrz warstwą styropianu gr. 6,0 cm.

3.1.5 Roboty betoniarskie i zbrojarskie:

Zaprojektowano  ławy fundamentowe  żelbetowe z betonu B20, zbrojone stalą A-0 i A-III,

o szerokości 50,60,70,80 wysokości 30 cm (patrz rys. nr K-01)

Dla przeniesienia obciążeń ze stropu zaprojektowano stopy fundamentowe SF-1 pod okrągłe

słupy konstrukcyjne S-1.

Przyjęto stopy o wymiarach 160*160*40 cm posadowione na takim samym poziomie jak ławy

fundamentowe pod ściany zewnętrzne.

Z  ław fundamentowych należy wyprowadzić zbrojenie konstrukcyjne pod trzpienie żelbetowe

T-1 30*38 cm, T-2 30*30 cm, 24*24 cm.

Ściany fundamentowe zaprojektowano z wykonywane z żelbetu o grubości 30 cm do poziomu

izolacji pod ściany nośne budynku.

Ławy zaprojektowano pod  ściany zewnętrzne, oraz jako  ściągi w miejscach załamania

projektowanego budynku.

Ławy fundamentowe ułożyć na warstwie chudego betonu B-7,5 o grubości 10 cm.

Jako warstwę nośną posadzkową należy wykonać płytę żelbetową samo nośną, oddylatowaną

o grubości około 20 cm zbrojona podwójnie fi 6 mm co15/15, lub 20/20 cm .

Płytę należy ułożyć na warstwach piasku drobnego zagęszczonego do stopnia Id = 0,5, po

uprzednim wykonaniu ścian fundamentowych.

W projektowanym budynku zaprojektowano strop żelbetowy prefabrykowany, strunobetonowy

typ „RECTOR” o grubości konstrukcyjnej około 24 cm.

Strop oparto na ścianach zewnętrznych, oraz na ramach żelbetowych R-1, R-2.

Wymiary ramy żelbetowej o zmiennym przekroju:

- szerokość 38 cm

- wysokość ramy przy skraju 30 cm

- wysokość ramy w kalenicy wynosi 69 cm .

Zaprojektowano ramy  żelbetowe R-1 o dolnym pasie na jednym poziomie, górny pas ramy

wykształcony jako dwuspadowy ze spadkiem od kalenicy 5 %.

Nad projektowaną sceną przewidziano strop „RECTOR” z jednokierunkowym spadkiem

w kierunku głównego dachu.

Dach nad sceną jest usytuowany powyżej głównego dachu.

W miejscu oparcia różnicy poziomów stropy oparto na ramie  żelbetowej R-2 o wymiarach

30*60 cm .

Pomiędzy istniejącym, a projektowanym budynkiem przewidziano  łącznik pokryty stropem na

innym poziomie, oraz wieżyczkę murowaną  wyprowadzoną ponad połać dachową.

Projektowany strop „RECTOR” nad łącznikiem oparto na dwóch podciągach P-1  o wymiarach

24*40 cm ukrytych w stropie.

Podciąg P-1 z jednej strony oparto na projektowanej ścianie, z drugiej w wykonanym gnieździe

na poduszce betonowej, na głębokości około min. 15 cm .

Nad otworami okiennymi w całym budynku zaprojektowano nadproża prefabrykowane YTONG

o wymiarach YS-130.2, YS-160.2

Nad otworami wejściowymi do budynku zaprojektowano nadproża potrójne 3 L-19 typu „N” o

długościach odpowiednio 270, 300 cm.

Elementy konstrukcyjne żelbetowe wykonać z betonu B-25, zbrojonego stalą A-0, A-II.

3.1.6 Roboty izolacyjne:

Izolacja pionowa „ABIZOL R+P” w miejscu styku izolacji ze styropianem – Dysperbit.

Izolacja pozioma  ścianek fundamentowych oraz posadzki folia PE 0,5 na zakład

w poziomie ław oraz poziomie podłogi.

Izolacja dachu 20,0 cm styropianem (k=0,3).

Docieplenie trzpieni żelbetowych 12,0 cm styropianu.

Bezwzględnie wymaga się stosowania rozwiązań systemowych w całości.

3.1.7 Roboty blacharsko-dekarskie.

Ø Obróbki blacharskie związane z wymianą pokrycia z papy termozgrzewalnej.

3.1.8 Roboty tynkarskie i okładzinowe:

Ø Tynki wewnętrzne.

Tynki wewnętrzne gipsowe

Ø Okładziny ścienne.

W węzłach sanitarnych na  ścianach wykonać glazurę do wys. ok. 2,10 (górna krawędź

opaski drzwiowej). Dobór glazury w nadzorze autorskim ze względu na częste zmiany

profilu produkcji.

Ø Tynki zewnętrzne.

Tynki zewnętrzne mineralne w kolorach podanych na rysunkach elewacji.

3.1.9 Roboty posadzkarskie.

Wymaganie ogólne dla wszystkich posadzek w obiekcie.

Wymagany stopień hamowania poślizgu – R9 we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem

węzłów sanitarnych, gdzie wymaga się R10.

3.1.10 Roboty ślusarskie, stolarka.

3.1.10.1 Stolarka okienna.

Stolarka okienna, witryny z szybami zespolonymi bezpiecznymi o wsp. K=1,1 dla całości otworu

k=1,3 aluminiowe lub z PCV w kolorze szarym lub białym.

Przed zamówieniem uzyskać potwierdzenia Inwestora odnośnie kierunku otwierania okien

zewnętrznych – sugeruje się zmianę na otwierane do środka.

Wymiary sprawdzać w naturze.

3.1.10.2  Parapety.

Parapety okienne wewnętrzne i zewnętrzne granitowe gr. 3,00 cm.

3.1.10.3 Stolarka drzwiowa.

Wszystkie drzwi drewniane wewnętrzne wg w kolorze naturalnym z ościeżnicami

obwiedniowymi. Wykonać wg zestawienia

Wszystkie drzwi wyposażyć w samozamykacze.

3.1.11 Roboty malarskie, okładziny i sufity.

Sufity podwieszane systemowe np. typu Armstrong 60*60 cm model Dune Sahara.

Ściany malowane farbą emulsyjną białą.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

1.1.12 Instalacje elektryczne

1.1.12.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w

dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i

wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

1.1.12.2 Roboty montażowe

1.1.12.2.1 Wewnętrzne linie zasilające

Przewody układać w wykutych bruzdach w ścianie z cegieł w korytkach i listwach instalacyjnych.

Przejścia kabli, przejścia przez  ściany powinny być wykonane w sposób szczelny

uniemożliwiający przedostanie się wyziewów oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem np.

ułożenie rur RVS.

Dla wprowadzenia kabli zewnętrznych należy w czasie robot budowlanych ułożyć rury z PCW

giętkich aby uniknąć kolizje z innymi instalacjami.

1.1.12.2.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Ciągi przewodów wzdłuż korytarzy układać w korytkach instalacyjnych.

1.1.12.2.3 Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania opraw, sprzętu i osprzętu służyć mogą konstrukcje wsporcze lub konsolki

osadzone na podłożu lub przykręcone do podłoża za pomocą śrub.

Oprawy oświetlenia awaryjnego instalować nad drzwiami wyjściowymi.

1.1.12.2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia

Wszystkie gniazda należy stosować z bolcami ochronnymi. Obwody gniazd wtyczkowych należy

zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi.

1.1.12.2.5 Układanie przewodów

Przewody izolowane kabelkowe podtynkowe.

Wykonać bruzdy dla układania przewodów, które po ich ułożeniu zatynkować.

1.1.12.2.6 Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych  łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie

i osprzęcie instalacyjnym oraz w odbiornikach.

Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody w rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla

jakich zacisk ten jest przygotowany.

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń

mechanicznych.

1.1.12.2.7  Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

Zakres podstawowych prób obejmuje:

Ø pomiar rezystancji izolacji instalacji,

Ø pomiar rezystancji izolacji odbiorników,

Ø pomiary impedancji pętli zwarciowych,

Ø pomiary rezystancji uziomu.

1.1.12.3 Zakres rzeczowy instalacji elektrycznych:

Zasilanie i tablice rozdzielcze:

Przy bocznej  ścianie przebudowanego budynku remizy doprowadzone jest zasilanie linią

napowietrzną do wsporników ściennych. Od wsporników istnieje odejście do złącza kablowego

przy ścianie. Obok złącza należy zabudować szafkę pomiarową dla remizy. Zgodnie z umową

sprzedaży energii elektrycznej /ENERGIA-PRO Oddział w Oleśnicy/ budynek posiada

zapotrzebowanie mocy P = 15,0 kW.

W części wejścia głównego w wiatrołapie obok drzwi zaprojektowano tablice rozdzielczą TR w

oparciu o skrzynki RW produkcji FAEL-LENGRAND. Zasilanie tablicy TR wykonać kabelkami

typu YKYżo (450/750V) 5 * 16 mm2

z istniejącego złącza kablowego.

Tablica rozdzielcza budynku wyposażona będzie w zabezpieczenia różnicowo-prądowe 20A

oraz wyłączniki instalacyjne S300 o maksymalnym prądzie 16A.

Zabezpieczenie przelicznikowe o prądzie 25A.

Wewnętrzne instalacje elektryczne:

Instalacje elektryczne w nowoprojektowanych pomieszczeniach gospodarczych wykonać

z tablicy rozdzielczej TR. Instalacje te wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYżo

układanymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego IP20. W w.c. oraz

pomieszczeniach myjni sprzętu stosować gniazda wtyczkowe szczelne IP44 z klapką osłonową

oraz osprzęt hermetyczny.

Z tablicy należy wyprowadzić obwody dla zasilania:

Ø Gniazda wtykowych 1-fazowych                    - YDYżo 3*2,5 mm2

Ø Gniazda wtykowych 3-fazowych                    - YDYżo 5*2,5 mm2

Ø Wypust wentylatora wywiewnego                - YDYżo 3*2,5 mm2

Ø Oświetlenia ogólnego                                      - YDYżo 3(4)*3,5 mm2

Ø Oświetlenia terenu i LOGO                             - YDYżo 3*1,5 mm2

Ø Gniazda komputerowych                               - YDYżo 3*2,5 mm2

Ø Oświetlenia ewakuacyjnego                          - YDYżo 4*1,5 mm2

Dzwonek wejściowy zasilić należy z obwodu oświetleniowego i wyprowadzić na  łącznik

przyciskowy przy drzwiach wejściowych.

W toalecie zaprojektowano wspomagający wentylację wentylatorek wyciągowy włączany wraz z

oświetleniem posiadającym funkcję opóźnienia wyłączenia.

W  łazienkach w przypadku instalacji rurowych metalowych oraz metalowego brodzika kabiny

prysznicowej itp. Zainstalować szynę ekwipotencjalną we wnęce (np. typu UP firmy DEHN), do

której należy przyłączyć przewodem DYżo 2,5 mm2

rury, brodzik oraz zaciski PE w puszkach

instalacyjnych instalacji elektrycznych w łazience.

Przy wejściu do istniejącego budynku można przewidzieć gniazdo telefoniczne, do którego

zasilanie wykona abonent sieci lokalnej po podpisaniu przez użytkownika umowy.

Instalacje w kotłowni gazowej.

Z rozdzielnicy RG została wyprowadzona linia zasilająca do rozdzielni kotłowni RK typu

YDYżo 450/750 V 5*6 mm2

. Rozdzielnicę dostarcza wraz automatyką i sterowaniem dostawca

kotłów. Rozdzielnicę RK zainstalować przy wejściu do pomieszczenia kotłowni. Przy wejściu do

kotłowni zabudować główny wyłącznik WG typu ŁK 25 4-bieg oraz sygnalizację dźwiękową.

Instalacje w kotłowni: siłowe, oświetleniowe oraz sterownicze należy wykonać przewodami

kabelkowymi YDYżo 450/750V układanymi w rurach winidurowych. W pomieszczeniu kotłowni

należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze z przewodu LYżo 10 mm2

. Do instalacji tej

podłączyć metalowe rurociągi, stalowe konstrukcje oraz zaciski PE rozdzielnicy RK. Połączenia

te wykonywać przewodem typu DYżo 6 mm2

. Miejscową instalację wyrównawczą  połączyć

wyrównawczych budynku.

W pomieszczeniu kotłowni przewidziano aktywny system bezpieczeństwa typu „Gazex”.

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym:

Jako dodatkową ochronę  przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować warunki

gwarantujące samoczynne szybkie wyłączenie zasilania zgodnie z PN. Przy napięciu 230/400 V

należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim spełniające parametry

techniczne:

Ø Prąd różnicowy  - 30 mA

Ø Prąd znamionowy ciągły – 25 A

Ø Czas wyłączania       < 40 ms

Układ sieci TN-S

Ochrona przepięciowa:

Ochronę od przepięć należy wykonać poprzez zastosowanie drugiego stopnia ochrony na

tablicy TM. Jako drugi stopień ochrony zastosowano ochronnik typu DEHNquard 275

o następujących parametrach:

Ø Maksymalne dopuszczalne napięcie     Uc – 275 V

Ø Znamionowy prąd udarowy (8/20us)     isn – 15kA

Ø Graniczny prąd udarowy                      ismax – 40kA

W przypadku zastosowania w budynku urządzeń wrażliwych na przepięcia np. komputery,

faksy, modemy itp. Należy zastosować trzeci stopień ochrony, polegający na zainstalowaniu

ochronników przepięć w puszkach instalacyjnych lub w gniazdach wtykowych. Sugerowane

zasilanie komputerów poprzez lokalne UPS-y.

Obliczenia:

Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej:

Ø Oświetlenie ogólne i terenu   - 5,7 kW

Ø Gniazda wtykowe                     - 3,0 kW

Ø Gniazda 3-fazowe                   - 12,0 kW

Ø Wentylacja                                - 2,6 kW

Ø Komputery                                - 1,2 kW

Ø Kotłownia                                 - 5,0 kW

-------------------------

Ogółem:                                 - 29,5 kW

Bilans mocy:

Moc zainstalowana       Pi = 29,5 kW

Moc zapotrzebowana   Pz = 14,75 kW

Współczynnik jedn.       kz = 0,50

Prąd bezpiecznika         Ib = 25 A

1.1.13 Instalacje sanitarne

1.1.13.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi

w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

i wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

1.1.13.2 Roboty montażowe

1.1.13.2.1  Montaż urządzeń i osprzętu

Montaż i osprzętu urządzeń należy prowadzić  ściśle według wskazań instrukcji producentów

i zaleceń projektu.

1.1.13.2.2 Montaż armatury

Montaż armatury należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów i Inspektora nadzoru.

Połączenia kołnierzowe po zamontowaniu i próbach należy zabezpieczyć folią termokurczliwą.

Armatura montowana powinna być ściśle według zaleceń producentów. Wszystkie zawory

odpowietrzeń powinny być wyposażone w trwałe etykiety.

Przed wejściem przewodów doprowadzających wodę zimną i ciepłą należy zainstalować zawory

odcinające i wodomierze skrzydełkowe wody zimnej i ciepłej.

Wodomierze montować w pozycji poziomej. Liczydło wodomierza powinno być widoczne

w takiej pozycji, aby odczyt mógł być wykonywany bez utrudnień.

Przed wodomierzem, po stronie dopływowej należy zainstalować armaturę odcinającą (zawór

kulowy).

1.1.13.2.3 Montaż rur

Rury z PCW

Rury należy układać bruzdach wykutych w ścianach z cegieł wg zaleceń Inspektora nadzoru.

Rurociągi wykonać z rur PCW łączonych metodą wciskową.

rury należy ułożyć na uprzednio odpowiednio przygotowanym podłożu,

usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury,

nasmarować uszczelkę i bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym,

łączone elementy ułożyć współosiowo,

włożyć koniec bosy do kielicha,

wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia.

1.1.13.2.4 Instalacja grzejników

Całą instalację należy wykonać w systemie zamkniętym.

Należy zainstalować grzejniki płytowe . Podejścia do grzejników wykonać od dołu lub z boku.

Kolejność wykonywania  robót:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

zawieszenie grzejnika,

podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu

złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące

powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

Wyposażenie:

Każdy grzejnik płytowy posiada uchwyty, położone na tylnej  ściance. Grzejniki mają

zdejmowane obudowy składające się z ażurowej pokrywy górnej ze szczelinami

umożliwiającymi przepływ powietrza i dwóch osłon bocznych.

Grzejniki wyposażone są fabrycznie w zawory termostatyczne z wstępna regulacją, zawory

odpowietrzające, korki spustowe.

Kryzowanie instalacji wykonać za pomocą zaworów termostatycznych zamontowanych przy

grzejnikach.

W najwyższych punktach instalacji należy zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.

1.1.13.2.5 Instalacja wody zimnej i ciepłej

Zasilanie instalacji z istniejącej sieci.

Rozprowadzenie instalacji wody ciepłej i zimnej wykonać z rur z tworzyw sztucznych łączonych

metodą obrączek zaciskowych.

W pomieszczeniach sanitarnych instalację wody wraz ze stelażami należy obudować cegłą lub

płytą gipsowo-kartonową wodoodporną.

1.1.13.2.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z węzła sanitarnego należy odprowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalację kanalizacji należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCW. Instalację należy rozprowadzić

w wykutych bruzdach. Instalację należy wykonać z rur przystosowanych do kanalizacji

zewnętrznej PVC Ø 110 mm klasy S – kolor pomarańczowy.

1.1.13.3 Zakres rzeczowy instalacji sanitarnych:

Przyłącze wodociągowe i instalacja wodociągowa wody zimnej:

Budynek zasilany będzie w wodę zimną, z istniejącej w pasie zagospodarowania ulicy, sieci

wodociągowej w100 przyłączem wodociągowym wykonanym z rur i kształtek instalacyjnych

sztucznych o  średnicy PE ø 63 mm. Wodociąg główny zostanie przełożony, co zostało

uzgodnione w osobnym opracowaniu.

Przejście głównego przewodu instalacji wodociągowej wody zimnej przez posadzkę budynku, w

rurze ochronnej stalowej o  średnicy ø80, uszczelnione pianką poliuretanową i zaprawą

cementową chudą.

Główny przewód instalacji wodociągowej wody zimnej od miejsca wejścia do budynku, do

pierwszych zaworów wodomierzowych, wykonane z rur i kształtek instalacyjnych z tworzyw

sztucznych PEHD do wody pitnej firmy Wagin (lub innej) systemu PE80 PN 10 o  średnicy

63ø2,9 PEHD. Połączenia zgrzewane i gwintowane.

Po wejściu do budynku główny przewód instalacji wodociągowej wody zimnej prowadzony w

posadzce parteru i w bruzdach ściennych w ścianie wewnętrznej, do szafki wnękowej zestawu

wodomierzowego.

W celu umożliwienia pomiaru i rozliczeń zużycia wody zimnej dostarczonej do budynku,

w obrębie głównych przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej, przewidziano montaż

wodomierza skrzydełkowego do wody zimnej firmy POWOGAZ (lub innej)  typu JS 100 G 1”

DN40 50°C.

Przed wodomierzem, od strony przyłączy sieci wodociągowej, znajduje się zawór odcinający

(zawór odcinający mufowy PN16 dn50 50°C).

Za wodomierzami, od strony wewnętrznej instalacji wodociągowej, znajduje się zawór

odcinający (zawór odcinający mufowy PN16 dn50 50°C) i zawór zwrotny (zawór zwrotny mufowy

PN16 dn50 50°C).

Zabudowę zestawów wodomierzowych należy wykonać zgodnie z PN-82/M-54910.

Jako rozwiązanie instalacji wodociągowej wody zimnej zaprojektowano instalację wodociągową

z rozdziałem dolnym.

Instalacja wodociągowa wody zimnej od zestawu wodomierzowego, wykonana z rur

instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEX oraz kształtek mosiężnych firmy WIRSBO (lub innej)

w systemie typu PEX oraz „rura w rurze” PEX RWR. Połączenia zaciskowe i gwintowane w

systemie Quick&Easy.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniu kuchni przewidziano

zainstalowanie baterii czerpalnych stojących oraz innych typowych punktów czerpalnych wody

zimnej, zasilanych od dołu.

Podłączenia baterii czerpalnych do przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej wykonane

za pomocą węży elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Połączenia punktów czerpalnych innych niż baterię czerpalne, takich jak zawór pralki

automatycznej, zawór płuczki miski ustępowej, zawór ze złączką do węża, z przewodami

instalacji wodociągowej wody zimnej, przy mocy kształtek mosiężnych samozaciskowych do rur

PEX systemu PEX firmy WIRSBO (lub innej) typu 16/G ½” DN 15 typu Quick&Easy.

Główne poziome przewody rozprowadzające instalacji wodociągowej wody zimnej prowadzone

pod posadzką budynku.

W obrębie węzłów sanitarnych w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu kuchni,

przewody instalacji wodociągowej wody zimnej prowadzone wzdłuż ścian budynku, w zależności

od potrzeb, po ścianach, w bruzdach ściennych lub w posadzce.

W wypadku prowadzenia w bruzdach ściennych, przewody instalacji wodociągowej wody zimnej

należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie rury osłonowej karbowanej PVC (analogia do

systemu rura w rurze) lub otuliny ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej firmy

THERMAFLEX (lub innej), zabezpieczonej przeciwwilgociowo z zewnątrz powłoką z folii `polietylenowej.

Minimalna grubość izolacji 9 mm.

Oprócz rozwiązań przedstawionych powyżej, istniej możliwość wykonania tych odcinków

instalacji wody zimnej w systemie PEX RWR firmy WIRSBO (lub innej).

W wypadku prowadzenia po  ścianach, przewody instalacji wodociągowej wody zimnej, razem

z przewodami instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej oraz przewodami instalacji

kanalizacji sanitarnej, należy maskować poprzez obudowanie płytą gipsowo-kartonową

wodoodporną lub płytkami ceramicznymi. Konieczność maskowania nie dotyczy pomieszczenia

kuchni, w których przewody instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej maskowane są przez

zabudowę mebli kuchennych.

Przyjścia przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej przez stropy i  ściany budynku

w tulejach ochronnych osłonowych stalowych.

Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub

innego materiału plastycznego.

Armatura odcinająca kulowa gwintowa z mosiądzu lub brązu.

Mocowanie przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej przy pomocy uchwytów stalowych

z innej), do ścian i innych elementów konstrukcji budynku.

W wypadku odcinków instalacji wodociągowej wody zimnej, na których znajdują się zawory

odcinające , należy wykonać dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytów stalowych z

gumową wkładką ochronną, zapewniające przenoszenie sił występujących podczas manipulacji

zaworem na konstrukcję będącą bazą mocowania przewodu.

Po wykonaniu całości instalacji wodociągowej wody zimnej należy poddać próbie ciśnieniowej.

Rozmieszczenie punktów czerpalnych wody zimnej, trasę prowadzenia oraz  średnice

przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej, przedstawiono w części rysunkowej projektu.

Instalacja ciepłej wody użytkowej:

Jako rozwiązanie instalacji wodociągowej cieplnej wody użytkowej zaprojektowano instalację

z lokalnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej w obrębie stojącego zasobnikowego

podgrzewacza ciepłej wody użytkowej o pojemności V=300 dm3

współpracującego z kotłem

grzewczym o zalecanej mocy Q = 85,0 kW.

Instalację wodociągową ciepłej wody ciepłej wody użytkowej zaprojektowano jako instalacje

z obiegiem cyrkulacyjnym, wymuszonymi pompami cyrkulacyjnymi z zaworami, odcinającymi,

zaworem zwrotnym i zegarem sterującym.

Zabezpieczenie zasobnikowego podgrzewacza wody ciepłej wody użytkowej przed nadmiernym

wzrostem ciśnienia, zgodne z PN-B-02414 stanowi zawór bezpieczeństwa membranowy firmy

SYR (lub innej) typu 2115 G ½” DN15 pnom = 0,6 Mpa, ciśnienie otwarcia potw = 0,6 Mpa.

Instalacja wodociągowa ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonana w sposób analogiczny do

instalacji wodociągowej wody zimnej (materiał rur poszczególnych odcinków instalacji, struktura

geometryczna instalacji, sposób podłączenia poszczególnych punktów czerpalnych, sposób

prowadzenia przewodów, armatura odcinająca, mocowania przewodów).

Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej i cyrkulacji, na wszystkich odcinkach instalacji

wyróżnionych w opisie instalacji wodociągowej wody zimnej, prowadzone obok przewodów

instalacji wodociągowej wody zimnej; w tej samej płaszczyźnie poziomej (przewody prowadzone

w posadzce) lub w tej samej płaszczyźnie pionowej, nad przewodami instalacji wodociągowej

wody zimnej (węzły sanitarne).

Przewody instalacji ciepłej wody użytkowej prowadzone Kościanach wewnętrznych budynku

izolowane cieplnie otuliną ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej firmy THERMAFLEX

(lub innej).Minimalna grubość izolacji 13 mm.

Po wykonaniu całości instalacji ciepłej wody użytkowej należy poddać próbie ciśnieniowej.

Rozmieszczenie punktów czerpalnych ciepłej wody użytkowej, trasę prowadzenia oraz średnice

przewodów instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, przedstawiono w części

rysunkowej projektu.

Przyłącze kanalizacyjne sanitarne i instalacja kanalizacyjna sanitarna:

Ścieki sanitarne odprowadzane z budynku, odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika

ścieków sanitarnych o pojemności 9dm3 ks160.

Przyłącze kanalizacyjne sanitarne do budynku wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych

z tworzyw sztucznych PVC do kanalizacji zewnętrznej firmy WAVIN (lub innej) bezciśnieniowych

klasy S (o podwyższonej sztywności) o  średnicy 016 m PVC. Połączenia kielichowe na

uszczelkę wargową gumową.

Na instalację kanalizacyjną sanitarną budynku składa się 9 pionów, prowadzone są one po

ścianach lub w bruzdach  ściennych, obsługujące pomieszczenia zlokalizowane na poziomie

parteru oraz/lub funkcjonujące jako piony wentylacyjne, współpracujące z ciągiem głównych

poziomych przewodów odpływowych prowadzonych pod posadzką parteru.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku (piony i podejścia do

przyborów sanitarnych) należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

PVC firmy WAVIN (lub innej) do kanalizacji wewnętrznej bezciśnieniowych. Połączenia

kielichowe na uszczelkę wargową gumową.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej pod posadzką parteru (poziome

przewody odpływowe i podejścia do przyborów sanitarnych) należy wykonać z rur i kształtek

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC firmy WAVIN (lub innej) do kanalizacji zewnętrznej

klasy N bezciśnieniowych. Połączenia kielichowe na uszczelkę wargową gumową.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniu kuchni przewidziano

zainstalowanie typowych przyborów sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w części

rysunkowej projektu.

Podłączenia przyborów sanitarnych do przewodów podejść kanalizacyjnych instalacji

kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposób standardowy dla tego typu przyborów sanitarnych.

Główne poziome przewody odpływowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone pod

posadzką parteru.

Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o średnicy 0.llm PVC, zakończone wystającymi 0.50 m

ponad połać dachową rurami wywiewnymi 0.llm/0.16m PVC WAVIN (lub innej) lub zaworami

napowietrzającymi DNIOO zlokalizowanymi w nieużytkowej przestrzeni poddasza.

Na pionach (u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki

rewizyjne 0.llm PVC firmy WAVIN (lub innej), umożliwiające czyszczenie przewodów instalacji

kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedrożności.

W obrębie węzłów sanitarnych, przewody podejść instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

prowadzone w zależności od potrzeb, po  ścianach, w bruzdach  ściennych lub pod posadzką

parteru.

Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone ze spadkiem

minimum 2%.

Średnice podejść wg PN-921B-01707.

Przewody podejść kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, razem z przewodami

instalacji wodociągowej wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej, należy maskować poprzez

obudowanie płytą gipsowo-kartonową wodoodporną lub płytkami ceramicznymi. Konieczność

maskowania nie dotyczy pomieszczenia kuchni, w którym przewody instalacji wodociągowej i

kanalizacyjnej maskowane są przez zabudowę mebli kuchennych.

Przybory sanitarne umieszczone na wysokościach standardowych, odpowiednich dla

poszczególnych rodzajów przyborów sanitarnych.

Mocowanie przewodów instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytów stalowych z

gumową wkładką ochronną oraz uchwytów z tworzyw sztucznych firmy FLAMCO WEMEFA (lub

innej), do ścian i innych elementów konstrukcyjnych budynku.

Punkty mocowania w odległości maksimum: 2.Om (dla głównych poziomych przewodów

odpływowych pionów), I .Om (dla podejść kanalizacyjnych).

Po wykonaniu instalację kanalizacyjną sanitarną należy poddać próbie szczelności.

Rozmieszczenie przyborów sanitarnych, trasę prowadzenia oraz średnice przewodów instalacji

kanalizacji sanitarnej, przedstawiono w części rysunkowej projektu.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Lokal zasilany jest z kotłowni. Zaprojektowano kocioł gazowy wraz z podgrzewaczem c.w.u. Moc

całkowita 84 kW, która pokrywa zapotrzebowanie na ciepło dla co, cwu (30kW) oraz wentylacji

(55kW).

W pomieszczeniach projektuje się grzejniki stalowe płytowe typ V firmy Purmo z wbudowaną

wkładką zaworową, z zaworem odcinającym kątowym podwójnym, typ RLV –KS DN15 oraz

wyposażone w głowice RTS Everis firmy Danfoss.

Zapotrzebowanie na moc dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono na rysunkach.

Przewody instalacji c.o. (podejścia) należy wykonać z rur Pex-Al.-PEx z kształtkami

zaprasowanymi.

Całość instalacji po wykonaniu należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie

PPR=prob.+0,2=0,50 MPa, później zaś na gorąco, po przepłukaniu instalacji. Próbę na gorąco

przeprowadzić przy warunkach obliczeniowych instalacji. Instalację centralnego ogrzewania

zwymiarowano na parametry 90/70 st.C. Woda w instalacji c.o. musi spełniać wymagania

polskiej normy PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach centralnego ogrzewania”

Kotłownia gazowa

Technologia kotłowni:

Kocioł sterowany będzie systemowym regulatorem kotłowym oraz regulatorem instalacyjnym –

wg. rozwiązania odp. firmy. Układ wyposażony będzie w moduł do komunikacji z BMS. Układ

zapewnia następujące funkcje:

1. Steruje pracą siłowników trójdrogowych zaworów mieszających ustalając  wymaganą

temperaturę zasilania instalacji centralnego ogrzewania funkcji temperatury zewnętrznej

2. Steruje pracą pomp obiegowych

3. zabezpiecza kocioł przed niską temperaturą powrotu

4. wyłącza palnik kotła przy spadku ciągu kominowego

5. mierzy temperaturę spalin

6. wyłącza całość sterowanych urządzeń przy niskim poziomie wody w instalacji kotłowni.

Krzywa grzania dla układu kotłowego wybrana zostanie dla maks. Temp. Zasilania + 80°C przy

temp. Zewnętrznej - 20°C.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. realizowana automatycznie przez zmienny wydatek pompy

obiegowej c.o. (pompy sterowane wbudowaną mikroprzetwornicą częstotliwości).

Zaprojektowano układ, po odpowiednim kodowaniu regulatora podczas rozruchu kotłowni,

zapewniać będzie wymaganą regulację parametrów zasilania przy możliwości indywidualnych

nastaw.

W kotłowni pracować będą pompy obiegowe. Praca pomp stała w czasie sezonu grzewczego;

załączanie z tablicy elektrycznej (regulacja automatyczna prze układ regulatora).

Wentylacja pomieszczenia kotłowni:

Kocioł o mocy nominalnej 85 kW znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni

o kubaturze 30,0 m3

.

Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywa się przez otwór w ścianie o powierzchni netto min.

425 cm2 (kratka nawiewna 200x200 mm). Spód otworu nawiewnego na wysokości 30 cm nad

posadzką. Na otworze nawiewnym nie instalować krat lub przepustnic ograniczających jego

powierzchnię czynną.

Doświetlenie naturalne przez  świetlik dachowy (powierzchnia  świetlika> 1/15 powierzchni

posadzki).

Wywiew z pomieszczenia przez wyrzutnię dachową.- kanał 200x200 mm.

Drzwi zewnętrzne o szerokości 90 cm otwierane na zewnątrz.

Instalacja odprowadzenia spalin:

Spaliny z projektowanego kotła odprowadzone będą przewodem  średnicy 250 mm ze stali

kwasoodpornej. Do tacy ociekowej podłączony neutralizator skroplin.

Komin oraz czopuch w pomieszczeniu kotłowni wykonać jako systemowy, izolowany,

dwupłaszczowy na całej długości. W kotłowni wyczystka. Wysokość czynna komina 6,0 m.

Instalacja wewnętrzna gazu; systemu detekcji:

Do szafki gazowej budynku doprowadzony będzie gaz ziemny- PN-C-04750-Lw (GZ-415) n/c

przez przyłącze fi 40 SDRII PE-HD.

Projekt przyłącza gazu wykonany na podstawie warunków przyłączenia stanowi odrębne

opracowanie projektowe.

Przyłącze gazu wykonane zostanie wyłącznie dla potrzeb projektowanej kotłowni.

W szafce gazowej zamontować zawór odcinający oraz gazomierz miechowy G 10; za

gazomierzem odcinający zawór elektromagnetyczny jako element systemu sygnalizacyjno -

odcinającego produkcji GAZEX typu GX-2, z zaworem MAG-3 DN5O, modułem MD-2.Z

i dwoma detektorami DEX-l.

Czujniki gazu (DEX-l) zamontować pod stropem kotłowni, nad kotłem. Na drodze do kotła

zaprojektowano zbiornik buforowy gazu DN100, 1=1,5 m.

Przebieg instalacji gazu przedstawiono na rzucie.

Wewnętrzną instalację gazu zaprojektowano z rur stalowych bez szwu, o sprawdzonej

szczelności wg PN-84/H-74220,  łączonych przez spawanie. Przejście gazociągu przez  ścianę

wykonać wg BN- 82/8976-50. Wewnętrzną instalację gazową należy oczyścić do 3-go stopnia

czystości wg PN70/H-97050, a następnie pomalować dwukrotnie farbą syntetyczną, podkładową

przeciwrdzewną ftalową 60%. Instalację już pomalowaną farbą podkładową należy następnie

dwukrotnie pomalować farb ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania w kolorze  żółtym o

symbolu 3151-000-130.

Przewody instalacji gazowej należy lokalizować:

Ø w stosunku do przewodów innych instalacji, stanowiących wyposażenie budynku, w sposób

zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania;

Ø poziome odcinki powinny by usytuowane w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych

przewodów instalacyjnych; krzyżując się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by od

nich oddalone co najmniej o 2 cm.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna:

Wentylację mechaniczną nawiewno — wywiewną zaprojektowano w sali porn. nr 20.

Nawiew do pomieszczeń w ilości 4320 m3Ih (przyjęto 20m3/h i osobę )odbywać się będzie z 2

czerpni  ściennej 4)500 mm, poprzez wentylator kanałowy. Przed wentylatorem należy

zamontować filtr kanałowy, a za wentylatorem nagrzewnicę kanałową elektryczną. Urządzenia

te należy zamontować w przestrzeni sufitu podwieszanego, z możliwością ich serwisowania.

Jako wyposażenie dodatkowe układ nawiewny wyposażono w regulator prędkości obrotowej, co

umożliwi np. w okresie zimowym zmniejszenie ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Przewidziano sprzężenie układów wentylacyjnych: nawiewu i wywiewu.

Wywiew z pomieszczeń w ilości 4320 m3/h odbywać się będzie poprzez 2 wentylatory dachowe,

umieszczone na dachu budynku.

Wszystkie kanały układów wentylacyjnych prowadzone są w przestrzeni sufitu podwieszanego

lub w obudowie pod stropem.

Kanały i uzbrojenie:

Zastosowano przewody i kształtki wentylacyjne okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej typu

SPIRO i przewody izolowane akustycznie typu SONOCONNECT. Wszystkie przewody i kształtki

wentylacyjne typu SPIRO zaizolować wełna mineralną z płaszczem alu g50 mm. Mocowanie

kanałów do konstrukcji budowlanych za pomocą podpór wg KBI-37.8.(1) i podwieszeń wg KB1-

37.8.(2).

Przewody wentylacyjne biegnące poza lokalem należy zaizolować matami z wełny mineralnej o

grubości 50 mm (gęstość min. 100 kg/m3) z obudową spełniającą wymagania E160. Dla

nawiewu zastosowano anemostat nawiewny typ CKT z kołnierzami montażowymi KKK firmy

Venture Ind., a dla wywiewu zastosowano anemostat nawiewny typu CKK z kołnierzami

montażowymi KKK firmy Venture Ind. Przed anemostatami należy zamontować okrągłą

przepustnicę regulacyjną.

Wytyczne budowlane:

Należy wykonać:

Ø otwory w ścianach i stropach na przejścia instalacji

Ø obudowy przewodów biegnących poza lokalem

Ø pozostawić otwory rewizyjne w sufitach podwieszanych

Ø rewizje w stropie dla celów serwisowania urządzeń wentylacyjnych oraz rewizje

umożliwiające dostęp do przepustnic regulacyjnych

Wytyczne elektryczne:

Doprowadzić energię elektryczną do następujących urządzeń:

Nawiew:

Ø silnik wentylatora nawiewnego

Ø nagrzewnica NE N=1 „5 kW I 3x400 V — szt.2

Wywiew:

Ø silnik wentylatora wywiewnego Wi N1 kW I 230 V — szt.2 5. UWAGI

Instalacje objęte niniejszym opracowaniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi

przepisami i normami — a w szczególności z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano montażowych. cz.2. Instalacje sanitarne przemysłowe”

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji należy uzgodnić z projektantem lub

osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz nanieść na niniejszy projekt w formie

dokumentacji powykonawczej.

Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko

charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych

bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

BUDOWLANYCH

Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące

proponowanego  źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów

i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz  świadectwa badań laboratoryjnych oraz

próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego  źródła

nie oznacza automatycznie,  że wszystkie materiały z danego  źródła uzyskują zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów z jakichkolwiek  źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty,

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do

robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które

wynikają z dokumentacji projektowej.

Eksploatacja  źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli

wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w

którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem   i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość

do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST

i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością

Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i przepisami

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji

Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt,

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną

przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU:

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów

i sprzętu na i z terenu Robót.

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych  ładunków

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.

Liczba  środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym kontraktem.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT:

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia

i dokumenty.

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany

i wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej

dokumentacji.

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru

i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową

i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych,

świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących,

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści   i postanowień.

Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości

przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje

Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów  i robót,

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię.

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu

ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów

oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót

z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej  i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich

częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy

Inspektorowi Nadzoru  świadectwa,  że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy

posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom

norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Pobranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane

i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u  źródła ich wytwarzania i zapewniona mu

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych

badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów

i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z

warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez

ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta,

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a

urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie

stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną

odrzucone.

9. DOKUMENTY BUDOWY:

Dziennik budowy

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą

dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem

Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

Ø datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Ø datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

Ø uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,

Ø terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót,

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

Ø uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Ø daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

Ø zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych

odbiorów robót,

Ø wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Ø stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

Ø zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

Ø dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,

Ø dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

Ø dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadził,

Ø wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne

istotne informacje o przebiegu robót,

Ø propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do

ustosunkowania się.

Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego

z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły

w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być

udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach

następujące dokumenty:

Ø pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

Ø protokoły przekazania terenu budowy,

Ø umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Ø protokoły odbioru robót,

Ø protokoły z narad i ustaleń,

Ø korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy

będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT:

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed

tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub

gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3

jako długość pomnożona przez średni przekrój.

m3

– wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym.

m3

– nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami SST.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne  świadectwa

legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w

całym okresie trwania Robót.

Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

11. ODBIORY:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje

Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem

do dziennika budowy  i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w

terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty

do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku

odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót

poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy

termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych

robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji

projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając

pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach

kontraktowych.

Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

Ø dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

Ø specyfikacje techniczne,

Ø uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

Ø recepty i ustalenia technologiczne,

Ø dzienniki budowy i księgi obmiaru,

Ø wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST  i PZJ,

Ø atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

Ø opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ    i ST,

Ø sprawozdanie techniczne,

Ø inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,

Ø Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

Ø zakres i lokalizacje wykonywanych robót,

Ø wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiającego,

Ø uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

Ø datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

odbioru końcowego.

12. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności

rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu,

w obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.

Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w

kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.

13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały  i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez

Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie

powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy

teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w

sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach

określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie

zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza,

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie

obiekty i drogi montażowe.

e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich

czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia

elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu

robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.

15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

4 utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej

4 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony  środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze

skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

Ø lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.

Ø środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

Ø zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

Ø zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

Ø możliwością powstania pożarów

Ø hałasem.

16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy.

Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich

lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji

i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze

rozpoczęcia Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

18. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo

ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

19. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony

Zdrowia.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

20. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW:

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas

prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505

AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót

3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia:

a) Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami).

b) Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska

c) Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

d) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28

kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających

w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

e) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13

maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań

dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu

zagospodarowania przestrzennego.

h) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych

przepisów BHP.

i) Rozporządzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach

zabytkowych

j) Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

k) Dz.U. Nr 22/53  - BHP transport ręczny

l) BN-83/8836-02  - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

m) PN-81/B-10725  - Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

n) PN-B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

o) PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.

p) PN-87/B-01060 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.

q) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

r) PN-B-10726:1999 Wodociągi. Przewody zewnętrzne z rur stalowych  i żeliwnych.

s) PN-B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

t) PN-B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

u) PN5-B-02424 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.

v) PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty naziemne.

w) PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.

x) PN-92/M-34503 Próby szczelności. Wymagania i badania przy odbiorze.

y) PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

z) PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

aa)PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

bb) PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

cc)PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

dd) PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obciążenia technologiczne i montażowe.

ee)PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

ff) PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

gg) PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia i projektowanie.

hh) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

ii) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

jj) Wymagania i badania przy odbiorze.

kk)DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gęstości (PE-HD). Odporność chemiczna rur i kształtek.

ll) PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntu.

mm) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania

przy odbiorze.

nn) PN-74/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów.

oo) PN-74/B-02338 Zagęszczanie gruntów.

pp) Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

qq) PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie dróg.

rr) PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.

ss)BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

tt) BN-77/8931-12 Oznaczenie współczynnika zagęszczenia gruntu.

uu) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

vv)BN-62/6636-02 Wykopy wąskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do

używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

Roboty w zakresie robót  budowlanych

– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

a) grupa robót    – NR CPV  45000000-0 Roboty budowlane

b)  kategorie robót:

 NR CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 NR CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

 NR CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 NR CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

 NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

 NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  oraz roboty ciesielskie

 NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

 NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

 NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Opracował:

listopad 2007

SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  NR CPV   45000000-0

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2

W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

________________________________________________________________________________

INWESTOR:

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa nr 3;

55-003 Czernica

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty ziemne

ST 3.0

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP.................................................................................................................................................4

1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji ........................................................................................................4

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). .........................................................4

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW.............................................4

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN...................................................................................4

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU..........................................................................5

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH..........................................................................5

5.1 Ogólne wymagania............................................................................................................................5

5.1.1 Odspojenie i  odkład urobku ..........................................................................................................6

5.1.2 Podłoże...........................................................................................................................................7

5.1.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu .......................................................................................................7

5.2 Zakres robót przygotowawczych.......................................................................................................7

5.3 Zakres robót zasadniczych.................................................................................................................8

5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie .........................................................................................................8

5.3.2 Uwagi końcowe .............................................................................................................................8

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH....................................................................8

6.1 Dokładność wykonania robót: ..........................................................................................................9

6.2 Kontrola jakości robót ......................................................................................................................9

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT.....................................................................................9

8. ODBIÓR ROBÓT..................................................................................................................................11

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA...............................................................................................................11

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla

zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2 W

CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji poszczególnych elementów projektu tj.:

Ø lokalne wykopy w przyziemiu pod projektowane warstwy podłoża

Ø wykop pod fundament żelbetowe ściany

Ø przyłączy

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Ø grunt wydobyty z wykopu

Ø grunt do zasypki z odkładu

Ø humus

Ø rury ochronne dwudzielne

Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną

przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0

Wymagania ogólne.

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy

użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

Ø koparka,

Ø spycharka,

Ø ubijak do zagęszczania,

Ø zagęszczarka.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH

5.1 Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do

zapoznania się z dokumentacją geotechniczną, stanowiącą część dokumentacji projektowej.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną a stanem

stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu

uzgodnienia sposobu postępowania.

Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy

urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku

stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy

bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu

zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie

struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami

Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez

Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

5.1.1 Odspojenie i  odkład urobku

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

a) bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych,

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na

urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to

zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie

przedsiębiorstwa i instytucje.

b) należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których

projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia

sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu.

c) w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie

przykrycie wykopu

d) należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub

podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków

e) należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia

ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f) należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co

najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu

g) jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast

przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem

kontynuować prace ziemne

h) obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki

i zagęszczania stopniowo rozbierać.

5.1.2 Podłoże

Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o

wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu

robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości

co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy

koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać

+/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy

usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej

dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub

ułożeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z

zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania

przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej

powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub

średnio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Opis podsypki i obsypki rurociągów znajduje się w ST 16.0.

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej rurociągów dokonuje się gruntem rodzimym

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z

zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków

płytowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony

elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie różniących się o

więcej niż 25cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba,  że Inspektor nadzoru

dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie

wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na

stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe

ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.

5.2 Zakres robót przygotowawczych

a) Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz

z wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów

i skarp ziemnych

b) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót

c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów,

wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp.

d) Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych

miejscu przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie

e) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną   i wodę oraz

odprowadzenie ścieków

f) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego

5.3 Zakres robót zasadniczych

5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod obiekty

Rzędne dna wykopów określa projekt.  Ściany wykopów mogą być pionowe lub nachylone,

zależnie od głębokości wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3

- 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet

ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie

(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko

przed przystąpieniem do robót fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie

wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe,

grunt należy wymienić.

5.3.2 Uwagi końcowe

Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie

terenów zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat

wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne".

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada

on wymaganiom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność

wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i

normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Dokładność wykonania robót:

Ø Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie

powinny być większe od 5 cm

Ø Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%

Ø Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm

6.2 Kontrola jakości robót

Kontroli podlega:

a) wykonanie wykopu i podłoża

b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

c) stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy

pracach w wykopie,

d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,

e) jakość gruntu przy zasypce,

f) wykonanie zasypu,

g) zagęszczenie,

h) odwodnienie wykopów.

Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów

1 Pomiar gabarytów wykopu

2 Pomiar rzędnych dna wykopu

3 Pomiar pochylenia skarp

4 Pomiar równości skarp

Pomiar taśmą, szablonem,  łatą i niwelatorem w odstępach co 10 m, w narożach oraz w miejscach, które budzą wątpliwość

5 Badanie zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego

i każdej ułożonej warstwy, w miejscach id głębokości określonych w specyfikacji szczegółowej

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegółowe:

1. objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie

wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego,

2. objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się

zgodnie z niżej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla

gruntu kategorii I - II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii III - IV - 1 : 0, 6,

b). wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako

równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji,

c). wymiary dna wykopów fundamentowych o  ścianach pionowych nieumocnionych należy

przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60 m w

kierunku ścian wykopu,

d). wymiary dna wykopów fundamentowych o  ścianach pionowych umocnionych należy

przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 15 m w

kierunku  ścian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie

węższy niż 0,9 m)

e). wymiary dna wykopów fundamentowych o  ścianach pionowych umocnionych należy

przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 75 m w

kierunku ścian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest:

Ø m3

– dla:

§ wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez ścian wykopów

§ zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami

§ innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

§ formowania nasypów

Ø m2

- dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu,

Ø m-g – dla pompowania wód gruntowych z wykopu

Ø szt. – dla wykonania studzienek

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Zasady szczegółowe:

Proces odbioru powinien obejmować:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników

badań laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,

c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów

wymiarowych i technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

a) SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505

AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

b) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót

zatwierdzona przez Zamawiającego

c) dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

d) normy

e) aprobaty techniczne

f) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i Międzynarodowej

Tytuł normy

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.

Badania techniczne.

PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a w

szczególności:

a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr

126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

b) Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 póz. 1150.

c) Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z późniejszymi zmianami

d) Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

e) Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 – Prawo wodne,

f) Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

g) Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi

przepisami, a w tym:

Ø Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do

używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  NR CPV   45000000-0

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2

W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

________________________________________________________________________________

INWESTOR:

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa nr 3;

55-003 Czernica

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty w zakresie robót  budowlanych

– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

a) grupa robót    – NR CPV  45000000-0 Roboty budowlane

b)  kategorie robót:

Ø NR CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Ø NR CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Ø NR CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ø NR CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Ø NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

Ø NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Ø NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Ø NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Ø NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Opracował:

Listopad 2007 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST 4.0

Roboty murowe

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP..................................................................................................................................................5

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji .........................................................................................................5

1.2 Określenia podstawowe....................................................................................................................5

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): .........................................................6

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW.............................................6

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN..................................................................................7

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.........................................................................7

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH................................................................7

5.1 Zakres robót przygotowawczych.......................................................................................................7

5.2 Mury z pustaków ceramicznych .......................................................................................................7

5.2.1 Zakres robót zasadniczych ............................................................................................................7

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót ....................................................................................7

5.3 Ścianki działowe z cegły dziurawki gr. ½ i ¼ cegły............................................................................8

5.3.1 Zakres robót zasadniczych ...........................................................................................................8

5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robót ...................................................................................8

5.4 Osadzanie belek nadprożowych prefabrykowanych typu L –19.....................................................8

5.4.1 Zakres robót zasadniczych ..........................................................................................................8

5.4.2. Warunki techniczne wykonywania robót ...................................................................................8

6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT………………………...9

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót..............................................................................................9

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne....................................................................................................9

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy..........................................................................................9

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT...................................................................................9

8. ODBIÓR ROBÓT................................................................................................................................10

8.1 Dokładność wykonania robót murowych ......................................................................................10

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru................................................................11

8.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych:............................................................11

8.4 Odbiór cegły, pustaków, bloczków.................................................................................................11

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA..............................................................................................................11

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych

dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2 W

CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

Ściany, wieńce, słupy

Elementy robót:

Budynek przebudowany świetlicy wiejskiej zaprojektowano z bloczków betonu komórkowego

o gr. 36 cm.

W ścianach zewnętrznych nośnych przewidziano trzpienie żelbetowe wykonane „na strzępia”

o wymiarach T-1 30*38 cm, T-2 30*30 cm, 24*24 cm wyprowadzone do poziomu  ław fundamentowych.

Ściany zewnętrzne zakończone po całym obwodzie wieńcami  żelbetowymi W-1

o wymiarach zewnętrznych 30*24 cm jako zamykające strop i pośrednie.

W  ścianach zewnętrznych nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproża

prefabrykowane typu „L” i „YTONG YS”

Należy zwrócić szczegółową uwagę na wykonanie trzpieni narożnych budynku i połączenie

z wieńcami obwodowymi.

W trakcie realizacji należy wyprowadzić kotwy mocujące ramę stalową z trzpieni żelbetowych.

Ściany nośne wykonać  na zaprawie cementowo- wapiennej lub na zaprawie systemowej tzw.

cienkowarstwowej „ciepłej”.

Wieńce żelbetowe ocieplić  od zewnątrz warstwą styropianu gr. 6,0 cm.

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Grupy Klasy KATEGORIE

Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262500-6 Roboty murarskie

45262520-2 Roboty murarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

Ø Bloczki z betonu komórkowego gr. 36 cm

Ø cegła dziurawka kl. 5

Ø cegła pełna klasy 15

Ø Nadproża typu L-19

Ø zaprawa cementowo-wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215

Ø gotowa zaprawa ciepłochronna, cienkowarstwowa do bloczków z betonu komórkowego.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia

inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

zgodnie z założeniami PZJ.

Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko

charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych

bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący,

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:

a). urządzenia do przygotowania zaprawy

b). podnośnik przyścienny

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:

a). samochód ciężarowy skrzyniowy

b). samochód dostawczy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres robót przygotowawczych

a) Sprawdzenie wymiarów i kątów ścian fundamentowych

b) Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji poziomej na ścianach fundamentowych

c) przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2 Mury z pustaków ceramicznych

5.2.1 Zakres robót zasadniczych

a) murowanie ściany z pustymi spoinami

b) osadzanie belek nadprożowych

c) usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy

w ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do

wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego

w granicach 6÷8 cm, tak aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin bloczków.

W przypadku murów z bloczków, pierwszą warstwę muru wykonać z cegły ceramicznej pełnej

klasy 15 MPa na zaprawie cementowej marki 8 MPa. Główki cegieł ukosować pod kątem 45º.

W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie

bloczków i cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy

bloczków przez bloczki warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie

o nie mniej niż 5 cm. Przycinanie bloczków z betonu komórkowego wykonywać wyłącznie przy

pomocy narzędzi mechanicznych.

5.3  Ścianki działowe z cegły dziurawki gr. ½ i ¼ cegły

5.3.1 Zakres robót zasadniczych

a) murowanie ścianek

b) usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów

5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robót

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą

i zapyloną, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać wodą.

Konstrukcje murowe gr. < 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powietrza >

0ºC. Ścianki należy murować układając cegły na rąb z przewiązaniem spoin pionowych co pół

cegły.  Ścianki powinny  łączyć się na wpust ze  ścianami nośnymi, w których wykuto lub

pozostawiono w czasie murowania bruzdę głębokości ¼ cegły. Ścianki dłuższe niż 5,0 m należy

zbroić w spoinach poziomych bednarką lub prętami stalowym. Do murowania należy

zastosować zaprawę cementowo - wapienną.  Ścianki gr. ½ należy  łączyć ze  ścianami

konstrukcyjnymi na strzępia boczne.

5.4 Osadzanie belek nadprożowych prefabrykowanych typu L –19

5.4.1 Zakres robót zasadniczych

a) wytyczenie poziomu osadzania nadproży

b) sprawdzenie miejsc oparcia nadproży – podmurowanie cegłą pełną lub zaprawą

cementową

c) osadzenie belek nadprożowych i wypełnienie zaprawą cementową

5.4.2. Warunki techniczne wykonywania robót

Belki prefabrykowane typu L należy stosować w zależności od rodzaju otworu i sposobu

obciążenia nadproża stropami przyjmując jeden z wymieniowych typów:

a) D – nadproże drzwiowe (wnękowe)

b) N – nadproże okienne w ścianie zewnętrznej obciążone stropami

c) S – nadproże okienne w ścianie zewnętrznej nie obciążone stropami

Belki nadprożowe żelbetowe typu L powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą

znaku 34GS i Stos ( zbrojenia montażowe).

Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm

z każdej strony.

Koryto między belkami nadprożowymi nieprzewidzianymi do ocieplenia wypełnić zaprawą

cementową.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów

podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie

określonym w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań

nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych

zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

1. W m2

mierzy się powierzchnię robót:

Ø wykonanie ścian z pustaków ceramicznych,

Ø wykonanie ścian z cegieł,

2. W m mierzy się roboty:

Ø montaż nadproży prefabrykowanych, żelbetowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi

(PN, EN-PN).

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna,

dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i

wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiór robót murowych i osadzenia belek nadprożowych powinien się odbywać przed

wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki  i ościeżnic.

Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.

8.1 Dokładność wykonania robót murowych

Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:

Ø ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości

poszczególnych kondygnacji

Ø ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku

Ø Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym

dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować

w zależności od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad:

Ø dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych

odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej

cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka)

Ø gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość

co najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru

Ø Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między

płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem

Ø Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020.

Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku

murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od

sznurka lub szablonu.

8.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych:

Ø Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być

większe niż 2 mm na 1m i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy

Ø Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być

większe niż 2 mm

8.4 Odbiór cegły, pustaków, bloczków

Ø Przy odbiorze cegły i pustaków należy przeprowadzać następujące badania:

Ø sprawdzenie zgodności klasy cegły i pustaków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi

Ø przeprowadzenie próby doraźnej

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie

o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na

budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505

AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.

4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności.

6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

7. PN-86/B-30020 Wapno

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.

Definicje i wymagania.

9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych

11. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do

używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  NR CPV   45000000-0

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2

W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

________________________________________________________________________________ INWESTOR:

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa nr 3;

55-003 Czernica

S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty w zakresie robót  budowlanych

– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

a) grupa robót    – NR CPV  45000000-0 Roboty budowlane

b)  kategorie robót:

Ø NR CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Ø NR CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Ø NR CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ø NR CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Ø NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

Ø NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Ø NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Ø NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Ø NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Opracował:

listopad 2007 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.0

Roboty betonowe i żelbetowe

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP......................................................................................................................................................5

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych ...........................................................................5

1.2 Określenia podstawowe....................................................................................................................6

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): .........................................................7

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW..............................................7

2.1 Drewno na deskowania ....................................................................................................................7

2.2 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej.......................................................................................................8

2.3 Składniki mieszanki betonowej..........................................................................................................8

2.4 Wymagane właściwości betonu ......................................................................................................10

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.................................................................................10

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU........................................................................11

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH......................................................12

5.1 Ogólne wymagania..........................................................................................................................12

5.2 Zakres robót przygotowawczych.....................................................................................................12

5.3 Zakres robót zasadniczych...............................................................................................................12

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania…..........................................................................................12

5.5 Roboty betonowe............................................................................................................................14

6. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH.................................................................18

6.1 Ogólne wymagania................................................................................................ .........................18

6.2 Wykonywanie zbrojenia .................................................................................................................18

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BETONOWYCH......................................19

7.1 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu..............................................................................19

7.2 Kontrola szalowań...........................................................................................................................22

8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZBROJARSKICH.....................................23

8.1 Badania w czasie budowy...............................................................................................................23

8.2 Tolerancje wykonania.....................................................................................................................23

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT...................................................................................25

10. ODBIÓR ROBÓT...............................................................................................................................25

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.............................................................................................................25

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu oraz

robót betonowych (żelbetowych) dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA,

GMINA CZERNICA”.

Roboty betoniarskie i zbrojarskie:

Zaprojektowano  ławy fundamentowe  żelbetowe z betonu B20, zbrojone stalą A-0 i A-III, o

szerokości 50,60,70,80 wysokości 30 cm (patrz rys. nr K-01)

Dla przeniesienia obciążeń ze stropu zaprojektowano stopy fundamentowe SF-1 pod okrągłe

słupy konstrukcyjne S-1.

Przyjęto stopy o wymiarach 160*160*40 cm posadowione na takim samym poziomie jak ławy

fundamentowe pod ściany zewnętrzne.

Z  ław fundamentowych należy wyprowadzić zbrojenie konstrukcyjne pod trzpienie żelbetowe

T-1 30*38 cm, T-2 30*30 cm, 24*24 cm.

Ściany fundamentowe zaprojektowano z wykonywane z żelbetu o grubości 30 cm do poziomu

izolacji pod ściany nośne budynku.

Ławy zaprojektowano pod  ściany zewnętrzne, oraz jako  ściągi w miejscach załamania

projektowanego budynku.

Ławy fundamentowe ułożyć na warstwie chudego betonu B-7,5 o grubości 10 cm.

Jako warstwę nośną posadzkową należy wykonać płytę żelbetową samo nośną, oddylatowaną

o grubości około 20 cm zbrojona podwójnie fi 6 mm co15/15, lub 20/20 cm .

Płytę należy ułożyć na warstwach piasku drobnego zagęszczonego do stopnia Id = 0,5, po

uprzednim wykonaniu ścian fundamentowych.

W projektowanym budynku zaprojektowano strop żelbetowy prefabrykowany, strunobetonowy

typ „RECTOR” o grubości konstrukcyjnej około 24 cm.

Strop oparto na ścianach zewnętrznych, oraz na ramach żelbetowych R-1, R-2.

Wymiary ramy żelbetowej o zmiennym przekroju:

- szerokość 38 cm

- wysokość ramy przy skraju 30 cm

- wysokość ramy w kalenicy wynosi 69 cm .

Zaprojektowano ramy  żelbetowe R-1 o dolnym pasie na jednym poziomie, górny pas ramy

wykształcony jako dwuspadowy ze spadkiem od kalenicy 5 %.

Nad projektowaną sceną przewidziano strop „RECTOR” z jednokierunkowym spadkiem

w kierunku głównego dachu.

Dach nad sceną jest usytuowany powyżej głównego dachu.

W miejscu oparcia różnicy poziomów stropy oparto na ramie  żelbetowej R-2 o wymiarach 30*60 cm.

Pomiędzy istniejącym, a projektowanym budynkiem przewidziano  łącznik pokryty stropem na

innym poziomie, oraz wieżyczkę murowaną  wyprowadzoną ponad połać dachową.

Projektowany strop „RECTOR” nad łącznikiem oparto na dwóch podciągach P-1  o wymiarach

24*40 cm ukrytych w stropie.

Podciąg P-1 z jednej strony oparto na projektowanej ścianie, z drugiej w wykonanym gnieździe

na poduszce betonowej, na głębokości około min. 15 cm .

Nad otworami okiennymi w całym budynku zaprojektowano nadproża prefabrykowane YTONG

o wymiarach YS-130.2, YS-160.2

Nad otworami wejściowymi do budynku zaprojektowano nadproża potrójne 3 L-19 typu „N” o

długościach odpowiednio 270, 300 cm.

Elementy konstrukcyjne żelbetowe wykonać z betonu B-25, zbrojonego stalą A-0, A-II.

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. Oprócz tego

występują dodatkowe określenia:

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,

wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków

mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników,

w ten sam sposób i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego

wytrzymałości na  ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RG

b  (np. beton klasy B25 przy RG b  = 25 MPa).

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy

w stanie suchym.

Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod

względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od

konstrukcji betonowych i żelbetowych do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz

od ciężaru sprzętu i ludzi.

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262310-7 Zbrojenie

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom

PN-D95017.

Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

2.2  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji  żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się klasy

i gatunki stali wg zestawienia poniżej:

a) Klasa A-0, gatunek ST0S

b) Klasa A-III, gatunek 34GS

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy

dokonywaniu odbioru wykonanych robót.

Własności mechaniczne i technologiczne stali

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać

wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne  łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

a) jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek  średnicy dla walcówki i prętów gładkich

b) jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziałem wg wymiarów i gatunków.

2.3 Składniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków

mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”.

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a

wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się

rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie.

Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania

mieszanki betonowej, obejmującą:

Ø Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300

Ø Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300

Ø Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-

08 i PN-B-30000.

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.

Kruszywo

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-

06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym

podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej

konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego

zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.

Do betonu do konstrukcji  żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o

boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy

od:

1  najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

3  odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej

do kierunku betonowania

Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do

zapraw I betonów”.

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania

badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.

W przypadku poboru z innego  źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250.

Kontrola powinna wykazać:

Ø zabarwienie – brak

Ø zapach – brak zapachu gnilnego

Ø zawiesina – brak grudek i kłaczków

Ø pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu

napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny

być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne

sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych.

2.4 Wymagane właściwości betonu

Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach, tj. beton B-20 oraz

zgodnie z normą PN-88/B-06250.

Wymagania dla betonu

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy

Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko

charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych

bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej  łatwe

ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Cecha Wymagania Metoda badań wg

Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250

Mrozoodporność

ubytek masy nie większy od 5%

spadek wytrzymałości nie większy od 20%

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania

(F 150) jw.

Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na

odległość nie większą niż 10 m.

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o

średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

Belki i  łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych

powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

Wykonawca na  żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:

a) naruszenia jednorodności masy,

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego

sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego

Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów

gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać:

a) dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC,

b) dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC.

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH

5.1 Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami

obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robót przygotowawczych

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace:

Wykonanie deskowania

Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej                      lub powierzchni łączonych prefabrykatów

Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Zakres robót zasadniczych

W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie następujących elementów:

a) Fundamenty pod nowoprojektowane ściany

b) Podlewki pod elementy konstrukcyjne.

c) Płyty stropów na belkach stalowych i drewnianych.

d) Zabetonowanie bruzd po belkach w sklepieniu nad grotą.

e) Rozproszone drobne roboty betonowe w pozostałych elementach budynku.

f) Roboty konstrukcyjne – beton B20, stal 34GS i STO wg rysunków szczegółowych.

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność

konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz

wielokrotność ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak

szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną

w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być

mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta.

Złączenia szalunków muszą być regularne.  Ślad w betonie na złączach szalunków nie

może być większy niż 2 mm.

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów

formowanego elementu konstrukcji.

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez

Wykonawcę uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań

powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego

betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt

rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone

przed przystąpieniem do realizacji

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane   i

wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć

wpływ na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub

inne rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań

Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli

uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie

na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny

efekt robót.

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach

uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-

84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować

stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych

gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych

i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze.

5.5 Roboty betonowe

Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę

zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać

będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania

deskowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie,

oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową  środkiem adhezyjnym,

zamontować zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom

dystansowym.

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności:

Ø Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.

Ø Wykonanie zbrojenia

Ø Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej

Ø Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

Ø Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących

zbrojenie i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.

Ø Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze

śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.

3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą

bezpośrednio przed betonowaniem.

Układanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni,

na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać

za pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0m.

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących

warunków ogólnych:

Ø W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań,

czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.

Ø Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.

Ø W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.

Ø W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie

chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na  świeżo ułożoną mieszankę

betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy

ją usunąć.

Ø W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone

zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować

zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w

dzienniku robót, w którym powinny być podane:

Ø Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli

Ø Wytrzymałość betonu na  ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

konsystencja mieszanki betonowej

Ø Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie

a następnie wyniki i terminy badań

Ø Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych

Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.

c) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji

ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie

wibratorów pogrążanych.

d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w

płaszczyźnie poziomej.

e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.

f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek.,

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów

powinno być trwałe i sztywne.

i) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania

każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na

głębokość 5-10 cm w  warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego

opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy

pozostałego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed

rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż

plus 5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu

i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją

co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton

nie będzie się  łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są

stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B- 32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej

wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach

najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

b) pęknięcia są niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem,  że zostaje zachowana

otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem,  że otulenie zbrojenia betonu

będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%

powierzchni odpowiedniej ściany,

e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień

i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.

6. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH

6.1 Ogólne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących

PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

6.2 Wykonywanie zbrojenia

Czystość powierzchni zbrojenia

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi,

zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń.

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W

przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować.

Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji

Projektowej. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.

Montaż zbrojenia

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem

szalowania bocznego.

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy  łączyć

zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań

prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich

nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie

płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25%

ogólnej ich liczby.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BETONOWYCH

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz

robót.

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”.

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej

powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne

raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto

sprawdzić wymagane grubości otuliny.

7.1 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg                        PN-88/B-06250:

Ø właściwości cementu i kruszywa,

Ø konsystencja mieszanki betonowej,

Ø wytrzymałość betonu na ściskanie,

Ø nasiąkliwość betonu,

Ø odporność betonu na działanie mrozu,

Ø przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu,

zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie

oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości

mieszanki i betonu.

Ø Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej             zmiany roboczej.

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:

20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,

1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę

zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-

cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie

domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Ø Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na  ściskanie (klasy betonu) należy pobrać

próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na

100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na

partię betonu.

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w

okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu

należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach

przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z

konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-

06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to

beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.

Ø Sprawdzenie nasiąkliwości betonu

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki

betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem

kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na

5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co

najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji.

Ø Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach

wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki

betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z

planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie

rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z

konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych

konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się

stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej

równej 150, liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące

warunki:

1. po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250:

a) próbka nie wykazuje pęknięć,

b) łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,

c) obniżenie wytrzymałości na  ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie

zamrażanych nie jest większe niż 20 %,

2. po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250:

a) próbka nie wykazuje pęknięć,

b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza

w żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie próbek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych

przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie

Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu

i stosowanych materiałów

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Zestawienie wszystkich badań dla betonu

a)  badanie mieszanki betonowej,

b)  badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej:

Rodzaj badania 																							        Punkt normy

Metoda badania wg PN-88/B-06250

Termin lub częstość badania

Badanie mieszanki betonowej

1) Urabialności 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu robót

2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmianę roboczą

Badania betonu

Wytrzymałość na ściskanie

5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu każdej partii betonu

Wytrzymałość na ściskanie-badania nieniszczące

5.2 PN-74/B-06261

PN-74/B-06262 W przypadkach technicznie uzasadnionych

Nasiąkliwość 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3  betonu

Mrozoodporność 5.3 jw. jw.

7.2 Kontrola szalowań

Kontrola szalowań obejmuje:

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją

użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych

z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.

8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZBROJARSKICH

8.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z

Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega

odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia

granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na

próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie.

Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub

żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w

Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.

Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i

taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za partie

ich liczbę o ciężarze nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich

nie powinna być mniejsza niż 3 na partię.

Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub

szkieletu płaskiego.

Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach

środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać

podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da

również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić.

8.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje

tablica nr 1.

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.

Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do

podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno

przekraczać 3 %.

Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.

Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych

skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie.

Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm.

Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.

Tablica 1

Parametr Zakresy tolerancji

Dopuszczalna odchyłka

Cięcie prętów

(L - długość cięcia wg projektu)

dla L<6.0 m

dla L>6.0 m

20 mm

30 mm

Odgięcia

(odchylenia w stosunku do położenia

określonego w projekcie)

dla L<0.5 m

dla 0.5 m<L<1.5 m

dla L>1.5 m

10 mm

15 mm

20 mm

Usytuowanie prętów:

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku

do wymagań projektu)

<5 mm

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą

grubością elementu)

dla h<0.5 m

dla 0.5 m<h <1.5 m

dla h>1.5 m

10 mm

15 mm

20 mm

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - jest odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami przyległych prętów)

a<0.05 m

a<0.20 m

a<0.40 m

a>0.40 m

5 mm

10 mm

20 mm

30 mm

d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu)

b<0.25 m

b<0.50 m

b<1.5 m

b>1.5 m

10 mm

15 mm

20 mm

30 mm

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z

natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań

technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać

ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostką obmiarową jest m3

, dla:

a) wykonania ław fundamentowych żelbetowych i stóp fundamentowych,

b) wykonania ścian prostych żelbetowych,

c) wykonania łuków żelbetowych,

d) wykonania kanałów betonowych

e) wykonania słupów żelbetowych,

10. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorom podlegają:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie wykonane zgodnie z  ST 3.0

d) beton wykonanych elementów

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty

określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne

i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych

wykonanych elementów.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505

AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy   i określenia.

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań.

3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek

na beton.

5. PN-88/B-06250 - Beton zwykły.

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa

badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

8. PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

11. PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.

13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

14. PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

15. BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie

16. BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy.

17. BN-6738-OS – Badania betonu

18. BN-6738-06 – Badania składników betonu

19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

20. BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.

21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania

i wykonania.

22. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe

23. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania

24. PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali

25. PN-89/H-84023/01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki

26. PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

27. PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco

28. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do

używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  NR CPV   45000000-0

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ DZ. NR 505 AM-2

W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

________________________________________________________________________________

INWESTOR:

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa nr 3;

55-003 Czernica

S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty w zakresie robót  budowlanych

– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

a) grupa robót    – NR CPV  45000000-0 Roboty budowlane

b)  kategorie robót:

Ø NR CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Ø NR CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Ø NR CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ø NR CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Ø NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

Ø NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Ø NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Ø NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Ø NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Opracował:

listopad 2007 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty izolacyjne

ST 6.0

SPIS TREŚCI

1.WSTĘP..................................................................................................................................................4

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji .........................................................................................................4

1.2 Określenia podstawowe....................... ............................................................................................4

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): .........................................................4

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW…………………………..................4

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN...................................................................................5

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU..........................................................................6

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH......................................................6

5.1 Izolacje powłokowe...........................................................................................................................6

5.2 Izolacje z folii.....................................................................................................................................7

5.3 Izolacje termiczne podłoży, ścian, stropów.......................................................................................7

5.4 Docieplenie ścian murowanych wełną..............................................................................................8

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH....................................10

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót...............................................................................................10

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne.....................................................................................................10

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy..........................................................................................10

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT...................................................................................10

8. ODBIÓR ROBÓT.................................................................................................................................11

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA...............................................................................................................12

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

izolacyjnych dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR

505 AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

Izolacja pionowa „ABIZOL R+P” w miejscu styku izolacji ze styropianem – Dysperbit.

Izolacja pozioma ścianek fundamentowych oraz posadzki folia PE 0,5 na zakład  w poziomie ław

oraz poziomie podłogi.

Izolacja dachu 20,0 cm styropianem (k=0,3).

Docieplenie trzpieni żelbetowych 12,0 cm styropianu.

Izolacje przeciwwilgociowe.

Ø W murach nowych – 2 x papa izolacyjna na lepiku asfaltowym.

Izolacje termiczne.

Ø Na stropie ostatniej kondygnacji – wełna mineralna wg wykazu warstw stropowych.

Bezwzględnie wymaga się stosowania rozwiązań systemowych w całości.

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

Ø Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R

Ø Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P

Ø Folia gr. 0,3 mm, zbrojona siatką polipropylenową

Ø Paroszczelna folia polietylenowa gr. 0,2 mm, zgrzewalna,

Ø Folia paroprzepuszczalna (min. 1200 g)

Ø Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa

Ø Łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB

Ø Listwy startowe

Ø Płyty z wełny mineralnej twardej

Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko

charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych

bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach

państwowych lub  świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany w normach

państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

np. Abizol R i Abizol P należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych,

magazynować w pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach

zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,

w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te

należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem

lub folią.

Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

zgodnie z założeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący,

sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:

a) urządzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

c) narzędzia ręczne

d) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie

środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod

względem formalnym jak i rzeczowym.

Abizol R i Abizol P mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu z zachowaniem

przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu

przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania należy

ustawić w pozycji stojącej  ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach tak, aby

tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem

i uszkodzeniem.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Izolacje powłokowe

Zakres robót przygotowawczych

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające

nań obciążenia.

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być

równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.

c) Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.

d) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.

e) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C.

g) Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi

Zakres robót zasadniczych

Abizol R – roztwór asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania

powierzchni przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej.

Należy stosować wyłącznie na zewnątrz budynków.

Abizol R nanosi się na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podłoże cienką warstwą

pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej

+5 C, optymalna temperatura 20 C.

Abizol P – półpłynna masa asfaltowa do izolacji powłokowych. Jest przeznaczony do

wykonywania powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na

które nakłada się powłokę z Abizolu P powinny być uprzednio zagruntowane Abizolem R.

Abizol P nanosi się na zimno bez podgrzewania cienką warstwą na uprzednio zagruntowane

podłoże pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem.

5.2 Izolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej

lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%.

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie

pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.

Połączenie arkuszy powinno zostać wykonane metodą zgrzewania. Folia powinna zostać

przymocowana do elementów kotwiących przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna

być równa, gładka i pozbawiona przebić   i otworów.

5.3 Izolacje termiczne podłoży, ścian, stropów

Zakres robót przygotowawczych

a) Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste

Zakres robót zasadniczych

b) Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji nośnej

ścian i dachu.

c) Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.

d) Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.

e) Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków

w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.

f) Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.

g) Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.

h) Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w

czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.

5.4 Docieplenie ścian murowanych wełną

Zakres robót przygotowawczych

Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w razie

potrzeby wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek

styropianu w różnych miejscach: 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach

należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonej wełny mineralnej. Wytrzymałość

podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli wełna ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki

wełny oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże

nie zostało prawidłowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły

wyrywającej  łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w

świadectwach ITB.

Zakres robót zasadniczych

Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach

dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a

następnie należy pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego.

Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na

dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejącej powinna wynosić 10 cm stożka opadowego - dla masy

przeznaczonej do przyklejania styropianu

Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania

wełny mineralnej.

Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4

cm, a na pozostałej powierzchni plackami o  średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na

obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się

poza krawędzie wełny mineralnej. Na środkowej części płyty z wełny mineralnej należy nałożyć

10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można

nałożyć inną ilość placków, ale należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż

40% powierzchni płyty.

Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już

przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny

z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie  łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca

wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych

płyt z wełny mineralnej po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni  ścian przystąpić do przyklejania płyt z wełny

mineralnej. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem

mijankowego układu spoin.

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej należy rozpoczynać od dołu ściany budynku  i posuwać się

do góry. Płyty należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie

jest mniejsza niż 5 C. Płyt nie można stosować do ocieplania  ścian bezpośrednio po

wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni.

Powierzchnia przyklejonych płyt z wełny mineralnej powinna być wyrównana, a szpary większe

niż 2 mm zapełnione paskami.

Całą powierzchnię płyt należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem  ściernym

nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach

od czasu przyklejania płyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie płyt z wełny mineralnej bez

osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie.

Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki  łączników mechanicznych masą

klejącą.

Do dodatkowego mocowania płyt z wełny mineralnej do  ściany należy stosować  łączniki

rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu  łącznika

wciska się trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie  łącznika w

ścianie.

Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w  ścianie. Główki

łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie

zlicowane. W tym celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok.

4mm i  łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań

nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2

mierzy się:

Ø powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych

W m mierzy się

Ø długość listwy cokołowej pod ocieplenie

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiór izolacji przeciwwilgociowej

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

Ø po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych

Ø po przygotowaniu podkładu pod izolację

Ø po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

Ø podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki

Odbiór powinien obejmować:

Ø sprawdzenie jakości materiałów

Ø sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu

Ø sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych

Ø sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem

Ø sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty

podłogowe itp.

Odbiór izolacji termicznej z wełny mineralnej

W czasie odbioru ocenie podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji.

Ø Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie budowlanym.

Ø Płyty z wełny mineralnej powinny ściśle do siebie przylegać.

Ø Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość.

Ø Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

Odbiór izolacji docieplającej z wełny mineralnej

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować :

Ø sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem

Ø sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej

wartości współczynnika K

Ø sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu

Ø sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża

Ø sprawdzenie czy wełna mineralna nie styka się z materiałami zawierającymi w swym

składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez

uprawnioną jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien

być podany czas przydatności do jej użycia.

Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130.

Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych

spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim

sprawdzenia czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505

AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

4. PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej

5. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

6. PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS)

7. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.

8. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.

9. Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 –  łączniki do

mocowania płyt termoizolacyjnych.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.

11. Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-3187/2004

12. Aprobata techniczna IBDiM AT/2002-04-1406

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do

używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  NR CPV   45000000-0

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ DZ. NR 505 AM-2

W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

________________________________________________________________________________

INWESTOR:

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa nr 3;

55-003 Czernica

S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty w zakresie robót  budowlanych

– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

a) grupa robót    – NR CPV  45000000-0 Roboty budowlane

b)  kategorie robót:

Ø NR CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Ø NR CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Ø NR CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ø NR CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Ø NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

Ø NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Ø NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Ø NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Ø NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Opracował:

listopad 2007 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty dekarsko - blacharskie

ST 7.0

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP..................................................................................................................................................4

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji .........................................................................................................4

1.2 Określenia podstawowe....................................................................................................................4

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): .........................................................4

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW.............................................4

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN...................................................................................6

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.........................................................................6

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POKRYWCZYCH I BLACHARSKICH:..........................6

5.1 ZALECENIA OGÓLNE..........................................................................................................................6

5.2 Zakres robót zasadniczych.................................................................................................................7

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POKRYWCZYCH…………………………….........8

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.................................................................................................8

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne.......................................................................................................8

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy............................................................................................9

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT....................................................................................11

8. ODBIÓR ROBÓT..................................................................................................................................12

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA...............................................................................................................12

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

pokrywczych i blacharskich dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

Ø Obróbki blacharskie związane z wymianą pokrycia z dachówki.

Ø Obróbki blacharskie – podokienniki zewnętrzne w podmurowywanych  ściankach

podokiennych i w miejscach wykonywania nawiewów wentylacji mechanicznej. Po

wymianie okien sprawdzić stan podokienników zewnętrznych, wykonać stosowne naprawy

a w razie potrzeby wymienić.

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 Kładzenie rynien

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

Ø papa termozgrzewalna do jednowarstwowego pokrycia, np. typu MATAKI

Ø obróbki systemowe do pokrycia z blachy trapezowej

Ø blacha tytanowo – cynkowa gr. 0,65 mm na obróbki niesystemowe

Ø łaty dachowe.  Łaty powinny odpowiadać normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-

10080.Minimalny przekrój  łat 38 x 50mm.  Łaty muszą być w pełni zaimpregnowane, muszą

posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie . Dopuszczalne są oflisy (oflis - zaokrąglona

powierzchnia drewna okrągłego, występująca w materiałach tartych obrzynanych w miejscu,

gdzie winna być ostra krawędź) zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory.

Ø deski gr. 25 i 38 mm z drewna iglastego kl. II impregnowane do podkładu koszy dachowych

Ø folia dachowa, zbrojona (dwie warstwy polietylenu wysokiej jakości z polipropylenowym

zbrojeniem (w postaci siatki), mikroperforacja), waga 110 g/m2, wytrzymałość na rozrywanie 280

N/5cm, odporność na temperaturę -40 °C - +80 °C,

Ø dachówka ceramiczna, karpiówka standardowa „Wiekor” w kolorze naturalnym - waga

ok. 1,8 kg/szt.,  wym. 380 x180x14 mm, wydajność ok. 36 szt./m2

Ø akcesoria systemowe do dachówek - gąsiory, dachówki wentylacyjne, klamry, taśmy,         grzebienie itp.

Ø blacha miedziana gr. 0,6mm ( 0,65mm )

Ø gwoździe stalowe ocynkowane (alternatywnie aluminiowe lub miedziane) do mocowania

łat - muszą być okrągłe lub kwadratowe z płaskim  łbem odpowiadające normie  BN-87/5082.

Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości  łaty drewnianej Do mocowania dachówki

karpiówki wymagane gwoździe 2,2 x 50mm.

Ø zaprawa - do stosowania łączenia na mokro. zalecane stosowanie gotowych mieszanek

dekarskich. W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie - zaprawa cementowo-

wapienna 1 : 2 : 8 z piaskiem pełnofrakcyjnym.

Ø drut miedziany (alternatywnie aluminiowy lub stalowy ocynkowany) o przekroju min. 1 -

1,6mm, miękki  PN - 67/M-80026 - do połączeń i mocowań dystansowych.

Ø uszczelniacze dekarskie

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko

charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych

bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

Ø Butla gazowa na gaz propan – butan

Ø Palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy

Ø Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali

lub nożyce wibracyjne do blachy

Ø Urządzenie do gięcia blachy

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie

środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod

względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POKRYWCZYCH I

BLACHARSKICH:

5.1 Zalecenia ogólne

Ø Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 ºC

Ø Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu,

oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie

Ø Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić  łatwy odpływ wód deszczowych i

topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu

Ø Papa przed użyciem powinna być przez około 24 godz. przechowywana w temperaturze nie

niższej niż 18 ºC, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla

rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu

Ø Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w

trakcie przyklejania

5.2 Zakres robót zasadniczych

Roboty impregnacyjne i ciesielskie.

Impregnację należy przeprowadzać  ściśle wg instrukcji producenta preparatu, np. Fobos M2.

Nie stosować preparatów oleistych!

Konstrukcję dachową po impregnacji należy przekryć membraną z folii wiatroszczelnej o

wysokiej paroprzepuszczalności (np. WIEKOR 10 lub TYVEK-DuPont). Membranę mocować za

pomocą kontrłat drewnianych przybijanych do krokwi od góry. Grubość kontrłat dobrać tak, aby

wyrównać płaszczyznę połaci dachu, przy czym nie może być ona mniejsza od 2 cm. Pod

pokrycie dachowe wykonać łacenie z  łat drewnianych nasyconych o minimalnym przekroju

38x50 mm. Miejsca cięcia elementów drewnianych nasyconych zaimpregnować dwukrotnie

preparatem użytym do impregnacji więźby dachowej. Rozstaw łat 35,5 cm.

Odbiorowi podlegają:

Ø sprawdzenie rozstawu łat – dopuszczalna odchyłka 2 mm,

Ø sprawdzenie płaszczyzny połaci – dopuszczalna odchyłka 3 mm,

Ø sprawdzenie połączeń na rąbek i próba szczelności połączeń lutowanych,

Ø kontrola prawidłowości wykonania każdej warstwy impregnacji i zużycia preparatu.

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną

Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan –

butan należy prowadzić prace według zasad jn.:

- Palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu)

- Płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni

nagrzewania i nie powinien kopcić

- Dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień

palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej

- Niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania

masy asfaltowej lub jej zapalenia

- Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy;

płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę

asfaltową do jej nadtapiania (paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i

powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą)

- Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy

Instalacja odgromowa.

Istniejące zwody instalacji odgromowej należy wykorzystać wymieniając  łączniki i uchwyty. Po

ponownym zmontowaniu instalację poddać badaniu.

Roboty murowe i tynkarskie.

W trakcie wykonywania wymiany pokrycia dachowego należy również wymienić wszystkie tynki

na kominach ponad połacią dachu. Stosować zaprawę cementowo-wapienną m.5. Jedna z

czapek kominowych również wymaga wymiany: wykonać ją z betonu B-15 zbrojonego stalą A-0.

Całość kominów pomalować farbą krzemianową w kolorze jasnoszarym. W trakcie robót może

okazać się konieczne przemurowanie części kominów, należy do tego celu zastosować cegłę

ceramiczną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POKRYWCZYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań

nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiałów i systemów technologicznych.

Kontrola powinna obejmować następujące badania:

Ø Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz

na stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robót

zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku

budowy.

Ø Sprawdzenie podłoża

Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego

sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru.

Ø Sprawdzenie materiałów

Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz

atestów lub wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z

wymaganiami odpowiednich norm i  świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w

budownictwie wydanych przez ITB.

Ø Badanie prawidłowości wykonania i dokładności pokrycia z papy:

§ sprawdzenie przyklejenia papy – należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne

§ sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności – badanie należy przeprowadzać

głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania,

miejsca styku ze ścianami, itp.). badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym

opadzie deszczowym. Sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie

wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 min. i

obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy

nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy oznaczyć w

sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia.

Ø Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich

§ Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu

występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu,

odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.

§ Sprawdzenie umocowania i  łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy

łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu

wybranego producenta blachy

§ Sprawdzenie rynien – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą

wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych

odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i

szczelność należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien.

§ Sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą

połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń

rur od prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć.

§ Sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez

komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie

wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po

deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób

podobny do działania deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na

powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki

należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.

Ø Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego  i końcowego robót.

Ø Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do

których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do

dziennika budowy.

Ø Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy

temperaturze powietrza nie niższej niż -5 ºC.

Ø Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów

lub zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania

robót blacharskich.

Odbiory pokryć dachowych powinny obejmować :

Ø Odbiory częściowe po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, w

ramach których należy sprawdzić:

§ Podłoże lub podkład, dokładność zamocowania podkładu, jakość zastosowanych materiałów.

§ ponadto należy sprawdzić wielkość otworów po sękach, pochylenie połaci, spadek rynien,

rozstaw szczelin dylatacyjnych (z dokładnością do ± l,0 cm), a szerokość z dokładnością do ± 2 mm

§ w/w badania przeprowadzić podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych

§ wyniki badań odbioru częściowego umieścić w protokole odbioru a w dzienniku budowy

wpis o dopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonywania robót pokrywczych

Ø Odbiory końcowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach których należy sprawdzić:

§  stan wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.

§ Do odbioru końcowego przedstawić odbiory częściowe, dokumentację techniczną i

dziennik budowy. Przeprowadzenie odbioru końcowego zalecane jest po deszczu

§ Odbiór pokrycia z dachówki. W jego ramach należy sprawdzić:

§ jakość materiału, zamocowanie dachówki do łat, zakłady.

§ ponadto należy sprawdzić równość powierzchni pokrycia,

§ prawidłowość spadków i szczelność pokrycia należy przeprowadzić w miejscach

narażonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody (albo po deszczu, albo po

poddaniu pokrycia przez 15 minut działaniu strumienia wody).

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2

mierzy się:

§ powierzchnie poszczególnych rodzajów pokrycia

§ obróbki niesystemowe

W m mierzy się:

§ rynny

§ rury spustowe

W kpl. mierzy się:

§ obróbki systemowe

8. ODBIÓR ROBÓT

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót

Budowlano – Montażowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Ø Dokumentacja powykonawcza

Ø Dziennik Budowy

Ø Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

Ø Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

Ø Protokoły odbiorów częściowych

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik

ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym

przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu

odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik

jest ostateczny.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:

1. PN-89/B-02361  Pochylenia połaci dachowych

2. PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania

3. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

6. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

7. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

8. BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.

9. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

10. Instrukcje montażu wybranego producenta blachy trapezowej

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do

używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  NR CPV   45000000-0

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ DZ. NR 505 AM-2

W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

________________________________________________________________________________

INWESTOR:

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa nr 2;

55-003 Czernica

S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty w zakresie robót  budowlanych

– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

a) grupa robót    – NR CPV  45000000-0 Roboty budowlane

b)  kategorie robót:

Ø NR CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Ø NR CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Ø NR CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ø NR CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Ø NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

Ø NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Ø NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Ø NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Ø NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Opracował:

listopad 2007 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty tynkarskie

ST 8.0

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP..................................................................................................................................................4

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji .........................................................................................................4

1.2 Określenia podstawowe....................................................................................................................4

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): .........................................................4

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW.............................................5

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN...................................................................................6

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU..........................................................................6

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH..........................................................6

5.1 Zalecenia ogólne ...............................................................................................................................6

5.2 Zakres robót przygotowawczych.......................................................................................................7

5.3 Zakres robót zasadniczych.................................................................................................................7

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH:..................................................9

6.1 Zalecenia ogólne ...............................................................................................................................9

6.2 Zakres robót przygotowawczych.....................................................................................................10

6.3 Zakres robót zasadniczych...............................................................................................................10

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH.......................................11

7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót..............................................................................................11

7.2 Kontrole i badania laboratoryjne....................................................................................................12

7.3 Badania jakości robót w czasie budowy..........................................................................................12

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT...................................................................................12

9. ODBIÓR ROBÓT.................................................................................................................................13

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich

dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2 W

CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

Rodzaje tynków do wykonania:

Ø Tynki zewnętrzne cementowe

Ø Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne

Ø Tynki wewnętrzne gipsowe

Ø Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe

Tynki wewnętrzne.

Tynki wewnętrzne gipsowe

Ø Okładziny ścienne.

W węzłach sanitarnych na  ścianach wykonać glazurę do wys. ok. 2,10 (górna krawędź opaski drzwiowej). Dobór glazury w nadzorze autorskim ze względu na częste zmiany profilu produkcji.

Ø Tynki zewnętrzne.

Tynki zewnętrzne mineralne w kolorach podanych na rysunkach elewacji.

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie

obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 Kładzenie płytek

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

Ø Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach

Ø Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:

§ nie zawierać domieszek organicznych

§ mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

§ przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o

średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu

§ do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

piasek  średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm

Ø Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom

aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:

§ Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie

mniej niż 5 MPa

§ Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a

odsiew na sicie 1,0 mm – 0%

§ Początek wiązania po 30-60 min.

§ Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie

więcej niż 0,5 g

§ Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy

Ø Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Ø Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie

Ø Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych

Ø Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne

Ø płytki ceramiczne ścienne

Ø zaprawa klejowa

Ø zaprawa fugowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

zgodnie z założeniami PZJ.

Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko

charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych

bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący,

sprawny technicznie sprzęt:

urządzenia do przygotowania zaprawy

narzędzia ręczne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie

środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod

względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogólne

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub

skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby

nie nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur  świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania

i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.

5.2 Zakres robót przygotowawczych

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:

Ø W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.

Ø Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć

plamy z rdzy i substancji tłustych

Ø Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą

Ø Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie

Ø Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu  i kurzu

5.3 Zakres robót zasadniczych

Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:

Ø Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które

wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje

się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami

narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają

rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących

można używać prowadnice drewniane lub stalowe.

Ø Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości

nieprzekraczającej 3÷4 mm na  ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy

cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka.

Ø Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim

stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a

gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu

następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w

kształcie kątownika.

Ø Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym

przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do

narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po

stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju

wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.

W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w

przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.

W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną

cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę

powyżej 5°C; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków

pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać

różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać,  że

powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym

przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki.

Gładź gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować

jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży

gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach

od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie

niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 20 ºC. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0

ºC w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura

podczas pracy jest wyższa niż 5 ºC

Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości

około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po

nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi

stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą.

Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób,  że nakłada się ją na

styropian nie pokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę.

Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i

poziomie. W części parterowej i części cokołowej ocieplanych  ścian należy zastosować dwie

warstwy tkaniny. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez

naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina

przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć

na  ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć

tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe.

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie

więcej niż 5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do

stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy

stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży

pionowych na parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy

zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie

wyższej niż 25 ºC zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest

wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli

jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w ciągu 24 h.

W miejscach występowania boni, należy je wykonać przez przesuwanie w świeżym narzucie,

wzdłuż zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH:

6.1 Zalecenia ogólne

Ø Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego

budynku. Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót

instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic  i stolarki budowlanej, a także innych robót,

których wykonanie w późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe

zanieczyszczenie okładzin.

Ø Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ºC i nie powinna

przekraczać +25 ºC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni

Ø Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem

Ø Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. Materiał

okładzinowy użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego.

Ø Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a

także ujawniać na powierzchni defektów podłoża.

6.2 Zakres robót przygotowawczych

Powierzchni podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome

płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być

wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed

przyklejeniem okładziny.

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni  ścian należy także sprawdzić jakość

podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy

osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek

przy krawędziach (końcach  ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów

ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami

podłogowymi.

6.3 Zakres robót zasadniczych

Ø Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą,

możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu

10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża.

Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia

płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

Ø Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek

kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny.

Ø Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z

zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na

której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za

pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy

wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W

końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki.

Nie wolno czyścić glazury „na sucho”.

Ø Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne

i wykończeniowe PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z

płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH

7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:

Ø Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną

Ø Sprawdzenie materiałów

Ø Sprawdzenie podłoży

Ø Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża

Ø Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych

Ø Sprawdzenie grubości tynku

Ø Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków

Ø Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji

II Nie większe 4 mm na długości łaty

Nie większe niż 3mm na 1m

Nie większe niż 4mm na 1m i ogółem

nie więcej niż 10 na całej powierzchni między przegrodami

Nie większe niż 4 mm na 1 mm pionowymi (ściany, belki itp.)

III  Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.

Nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mmw pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości

Nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)

Nie większe niż 3 mm na 1 m

IV  Nie większe niż 2 mm i w liczbienie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2m.

Nie większe niż 1,5mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mmw pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości

Nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni  między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)  Nie większe niż 2mm na 1m

7.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań

nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

7.3  Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiałów i systemów technologicznych.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2

mierzy się:

Ø powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku

Ø powierzchnię poszczególnych rodzajów okładzin

W m mierzy się

Ø długość listew narożnikowych ochronnych docieplenia

Ø długość listew narożnikowych i wykończeniowych

9. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić

projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo:

Ø Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów

Ø Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy

dotyczące wykonanych robót

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich

część należy uznać za niezgodne z normami.

Okładziny ceramiczne:

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, krawędzie

przecięcia się płaszczyzn, narożniki, styki z ościeżnicami. Powierzchnie okładzin powinny być

równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni

okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż

2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ

wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku

pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1m.

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny  ścienne należy uznać za

zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą

okładzinę lub jej część należy uznać za niezgodną z normą PN-75/B-10121. Okładzinę taką

należy wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505

AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:

Ø PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

Ø PN-85/B-04500        Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

Ø PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

Ø PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania

Ø PN-92/P-85010          Tkaniny szklane.

Ø PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych

Ø WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

Ø Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do

używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  NR CPV   45000000-0

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2

W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

INWESTOR:

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa nr 3;

55-003 Czernica

S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty w zakresie robót  budowlanych

– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

a) grupa robót    – NR CPV  45000000-0 Roboty budowlane

b)  kategorie robót:

Ø NR CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Ø NR CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Ø NR CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ø NR CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Ø NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

Ø NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Ø NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Ø NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Ø NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Opracował:

listopad 2007 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty posadzkarskie

ST 9.0

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP..................................................................................................................................................4

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji .........................................................................................................4

1.2 Określenia podstawowe....................................................................................................................4

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): .........................................................4

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW:.............................................4

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN...................................................................................5

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU..........................................................................5

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH....................................................5

5.1 Zalecenia ogólne ...............................................................................................................................5

5.2 Zakres robót przygotowawczych.......................................................................................................6

5.3 Zakres robót zasadniczych.................................................................................................................7

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSADZKOWYCH....................................7

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót................................................................................................7

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne.......................................................................................................8

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy............................................................................................8

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT......................................................................................8

8. ODBIÓR ROBÓT....................................................................................................................................9

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA:..............................................................................................................10

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek dla

zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2 W

CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

Rodzaje posadzek do wykonania:

Ø Posadzka z płytek typu Gres

Ø Posadzka cementowa (w pomieszczeniach technicznych)

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0

Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4

Kładzenie i wykładanie podłóg,  ścian i tapetowanie ścian

45432110-8

Kładzenie podłóg

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW:

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji

są:

Ø płytki podłogowe typu Gres gat. I o klasie antypoślizgowości R10, w pomieszczeniach

obciążonych ruchem i sanitarnych

Ø zaprawa klejowa

Ø zaprawa fugowa

Ø Zaprawa cementowa

Ø listwy wykończeniowe przyścienne

Ø materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

zgodnie z założeniami PZJ.

Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko

charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych

bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący,

sprawny technicznie sprzęt:

a) Urządzenie do przycinania płytek

b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie

środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod

względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH

5.1 Zalecenia ogólne

Posadzki z płytek

Ø Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C.

Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w

czasie wiązania i twardnienia zaprawy.

Ø Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o

wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót

Ø Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych

należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%.

Ø Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.

Ø Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod

płytki nie może zawierać pustych miejsc.

Ø Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby

docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

Posadzki cementowe

Ø Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim

wysychaniem (np. przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. W ciągu 28 dni

powinna być chroniona przed mrozem.

5.1.1 Roboty posadzkarskie.

Wymaganie ogólne dla wszystkich posadzek w obiekcie.

Wymagany stopień hamowania poślizgu – R9 we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem

węzłów sanitarnych, gdzie wymaga się R10.

Ø Posadzki z terrakoty.

Występują wyłącznie w węzłach sanitarnych.

Kolorystyka i sposób układania wg projektu ostatecznej aranżacji wnętrz.

5.2 Zakres robót przygotowawczych

Ø Przygotowanie podłoża:

§ Dla posadzki cementowej:

o Zaleca się wykonanie posadzki cementowej na możliwie świeżym betonie podłoża przed

jego całkowitym związaniem. Jeżeli beton jest całkowicie stwardniały, powinien być

dokładnie oczyszczony i zmoczony wodą.

§ Dla pozostałych rodzajów posadzek:

o Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak

również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność

warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.

o Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B –

10107 nie mniejsza niż 0.5MPa.

o Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.

o Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.3 Zakres robót zasadniczych

Ø Posadzki z płytek ceramicznych

- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym   i

czystym  podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z

przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.

- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których

powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach

będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się

łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą

przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.

Ø Posadzki cementowe

§ Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o stosunku 1:2 lub

1:3 zarobionej mlekiem wapiennym, o konsystencji plastycznej.

§ Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest  żądanej

grubości posadzki.

§ Zaprawę zagęszcza się i  ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej  łaty, prowadzonej po

listwach ruchem zygzakowatym.

§ Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a

następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą.

§ W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania

dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od  ścian,

słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSADZKOWYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Należy przeprowadzić następujące badania:

Ø Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną

Ø Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i

załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami

dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających

dokumentów stwierdzających ich jakość.

Ø Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach

prowadzenia robót

Posadzka z płytek i posadzka cementowa

Ø Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z

podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość

spoin oraz ich wypełnienia, wykończenie posadzki.

Ø Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni

spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie.

Ø Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości.

Szerokość spoin powinna wynosić 2mm.

Ø Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub

założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań

nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2

mierzy się:

Ø powierzchnię poszczególnych rodzajów posadzki

W m mierzy się:

Ø długość cokolików

Ø długość listew przyściennych

8. ODBIÓR ROBÓT

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót

Budowlano – Montażowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Ø Dokumentacja powykonawcza

Ø Dziennik Budowy

Ø Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

Ø Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

Ø Protokoły odbiorów częściowych

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną

z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą

posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami norm. Wykonawca jest

wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu odpowiadającego wymaganiom normy

i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505

AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:

1.PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

2.PN-63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3.PN-B-03002/99 - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla

zastosowanego materiału okładzinowego.

4.PN-B-12061/97 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”

Tom I ,,Budownictwo ogólne.

5. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie

6. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych

7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do

używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  NR CPV   45000000-0

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2

W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

________________________________________________________________________________

INWESTOR:

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa nr 3;

55-003 Czernica

S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty w zakresie robót  budowlanych

– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

a) grupa robót    – NR CPV  45000000-0 Roboty budowlane

b)  kategorie robót:

Ø NR CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Ø NR CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Ø NR CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ø NR CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Ø NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

Ø NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Ø NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Ø NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Ø NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Opracował:

listopad 2007 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty ślusarskie, stolarskie

ST 10.0

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP..................................................................................................................................................4

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji .........................................................................................................4

1.2 Określenia podstawowe....................................................................................................................4

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): .........................................................4

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW.............................................4

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN...................................................................................5

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU..........................................................................5

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ŚLUSARKI.................................................................................6

5.1 Zalecenia ogólne ...............................................................................................................................6

5.2 Zakres robót przygotowawczych.......................................................................................................6

5.3 Zakres robót zasadniczych.................................................................................................................6

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH...................................7

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.................................................................................................7

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne.......................................................................................................8

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy............................................................................................8

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT......................................................................................8

8. ODBIÓR ROBÓT....................................................................................................................................9

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA:..............................................................................................................10

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich

budowlanych dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR

505 AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

1.1.1 Stolarka okienna.

Stolarka okienna, witryny z szybami zespolonymi bezpiecznymi o wsp. K=1,1 dla całości otworu

k=1,3 aluminiowe lub z PCV w kolorze szarym lub białym.

Przed zamówieniem uzyskać potwierdzenia Inwestora odnośnie kierunku otwierania okien

zewnętrznych – sugeruje się zmianę na otwierane do środka.

Wymiary sprawdzać w naturze.

1.1.2 Parapety.

Parapety okienne wewnętrzne i zewnętrzne granitowe gr. 3,00 cm.

1.1.3 Stolarka drzwiowa.

Wszystkie drzwi drewniane wewnętrzne wg w kolorze naturalnym z ościeżnicami

obwiedniowymi. Wykonać wg zestawienia

Wszystkie drzwi wyposażyć w samozamykacze.

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

Ø Okna z profili PCV (min. trzy komory) z szybą próżniową (zespoloną) podwójną (k = 1,1);

szkło zewnętrzne bezpieczne P2, okucia obwiedniowe

Ø Drzwi wewnętrzne pełne, wypełnione wełną wiórową perforowaną, z okleiną buk – folia gr.

0,7 mm

Ø Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wypełnione wełną wiórową perforowaną, białe, z

okienkiem szklonym poliwęglanem komorowym 8 mm i z otworem nawiewnym 0,022 m2

Ø Ościeżnice

Ø Pianka uszczelniająca PU

Ø Zaprawa betonowa

Ø Kotwy i elementy montażu ościeżnic

Ø Przekładki termiczne: poliamid zbrojony włóknem szklanym

Ø Uszczelki: EPDM, silikon

Ø Samozamykacze

Ø Podokienniki zewnętrzne

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

zgodnie z założeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie

środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych

elementów mogących uszkodzić stolarkę.

Wyroby ustawione w  środkach transportu należy  łączyć w bloki zapewniające stabilność i

zwartość ładunku.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod

względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ŚLUSARKI

5.1 Zalecenia ogólne

Ø Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.

Ø Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek

jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem

murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości

poniżej 25 cm.

Ø Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w

normach.

Ø Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie

zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2 Zakres robót przygotowawczych

Ø Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i

stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.

Ø  W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni

ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.

Ø  Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:

o na szerokości otworu 2÷6 cm

o na wysokości otworu 5÷9 cm

5.3 Zakres robót zasadniczych

Ø W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy

wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach.

Ø Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy

otwieraniu i zamykaniu.

Ø Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.

Ø Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:

o Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa

elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.

o Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

o Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby

zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania.

o Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.

Ø W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki

podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu.

Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki

podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.

Ø Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem,

kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w

warsztacie i zamontowania na budowie.

· Stolarka okienna.

Stolarka okienna, witryny z szybami zespolonymi bezpiecznymi o wsp. K=1,1 dla całości otworu

k=1,3 aluminiowe lub z PCV w kolorze szarym lub białym.

Przed zamówieniem uzyskać potwierdzenia Inwestora odnośnie kierunku otwierania okien

zewnętrznych – sugeruje się zmianę na otwierane do środka.

Wymiary sprawdzać w naturze.

· Parapety.

Parapety okienne wewnętrzne i zewnętrzne granitowe gr. 3,00 cm.

· Stolarka drzwiowa.

Wszystkie drzwi drewniane wewnętrzne wg w kolorze naturalnym z ościeżnicami

obwiedniowymi. Wykonać wg zestawienia

Wszystkie drzwi wyposażyć w samozamykacze.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:

Ø Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną

Ø Sprawdzenie materiałów

Ø Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Ø Sprawdzenie trwałości połączeń

Ø Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć

Ø Sprawdzenie wodoszczelności przegród

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań

nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2  mierzy się:

Ø powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki

W szt. mierzy się:

Ø ościeżnice

Ø parapety

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Ø Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe

Ø Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży

Ø Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach

połączeń ze ścianą

Ø Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m

wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.

Ø Ustawienie  ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.

Ø Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:

o 1 mm przy długości przekątnej do 1m

o 2 mm przy długości przekątnej do 2 m

o 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

Ø Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie

powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm.

Ø Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu

klamką wykazywać żadnych luzów.

Ø Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać.

Ø Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a

ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek

nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne.

Ø Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne

uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć

Ø W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę,

należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w

pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505

AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:

1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

3. BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

4. PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

5. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

6. PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

7. PN-72/B-10180      Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

8. PN-78/B-13050      Szkło płaskie walcowane.

9. PN-75/B-94000      Okucia budowlane. Podział.

10. PN-B-30150:97      Kit budowlany trwale plastyczny.

11. PN-67/6118-25       Pokosty sztuczne i syntetyczne.

12. PN-82/6118-32       Pokost lniany.

13. PN-C-81901:2002   Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

14. PN-C-81901:2002   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

15. BN-71/6113-46       Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

16. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane sterynowane.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do                   używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  NR CPV   45000000-0

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2

W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

________________________________________________________________________________

INWESTOR:

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa nr 3;

55-003 Czernica

S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty w zakresie robót  budowlanych

– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

a) grupa robót    – NR CPV  45000000-0 Roboty budowlane

b)  kategorie robót:

Ø NR CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Ø NR CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Ø NR CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ø NR CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Ø NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

Ø NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Ø NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Ø NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Ø NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Opracował:

listopad 2007 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty malarskie

ST 11.0

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP..................................................................................................................................................4

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji .........................................................................................................4

1.2 Określenia podstawowe....................................................................................................................4

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): .........................................................4

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW.............................................4

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN...................................................................................5

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU..........................................................................5

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH...........................................................5

o Zalecenia ogólne:..................................................................................................................................5

5.1 Zakres robót przygotowawczych.......................................................................................................6

5.2 Zakres robót zasadniczych.................................................................................................................6

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH...........................................6

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.................................................................................................6

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne.......................................................................................................6

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy............................................................................................7

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT......................................................................................8

8. ODBIÓR ROBÓT....................................................................................................................................8

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.................................................................................................................9

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2 W

CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

Sufity podwieszane systemowe np. typu Armstrong 60*60 cm model Dune Sahara.

Ściany malowane farbą emulsyjną białą.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis 45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

Ø Farba emulsyjna akrylowa

Ø Farba ftalowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

zgodnie z założeniami PZJ.

Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko

charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych

bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie

środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod

względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH

o Zalecenia ogólne:

Ø Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków,

tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

Ø Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt

wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.

Ø Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.

Ø Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie

malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów

wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Ø W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska

temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.

Ø Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny

być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Ø Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.

Ø Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys,

spękań i rozwarstwień, czyste i suche.

Ø Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi

powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.

Ø Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.

Ø Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym

zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu

podłoży, osadzeniu okien i drzwi.

Ø Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu

posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.

Ø Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.

Ø Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane  środki ochrony skóry i dróg oddechowych.

5.1 Zakres robót przygotowawczych

Ø Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy,

zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne

uszkodzenia wypełnić.

5.2 Zakres robót zasadniczych

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach

nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc

farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne.

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań

nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiałów i systemów technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:

Ø Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100.

powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz,

zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.

Ø Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać

próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i

miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne

pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.

Ø Sprawdzanie powłok:

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie

wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów

pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a

Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub

połączeń o różnym odcieniu i natężeniu

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe

lub półmatowe.

- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie,

zarysowanie, zmywanie, przyczepność.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: W m2

mierzy się:

Ø powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich

8. ODBIÓR ROBÓT

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót

Budowlano – Montażowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy

uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da

wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm.

Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do

ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505

AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

3.  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi.

4. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do

używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  NR CPV   45000000-0

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2

W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

________________________________________________________________________________

INWESTOR:

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa nr 3;

55-003 Czernica

S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty w zakresie robót  budowlanych

– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

a) grupa robót    – NR CPV  45000000-0 Roboty budowlane

b)  kategorie robót:

Ø NR CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Ø NR CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Ø NR CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ø NR CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Ø NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

Ø NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Ø NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Ø NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Ø NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Opracował:

listopad 2007 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Instalacje elektryczne

ST 12.0

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP..................................................................................................................................................4

1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji ........................................................................................................4

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). .........................................................4

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW.............................................4

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN...................................................................................7

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU..........................................................................8

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.....................................................9

5.1 Zakres robót elektrycznych................................................................................................................9

5.2 Roboty przygotowawcze..................................................................................................................12

5.3 Zasady wykonania robót instalacyjno-montażowych......................................................................12

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ELEKTRYCZNYCH...................................14

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT...................................................................................15

8. ODBIÓR ROBÓT.................................................................................................................................16

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA...............................................................................................................17

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych dla

zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505 AM-2 W

CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

Zakres robót elektrycznych:

Ø Instalacja siły

Ø Instalacja sterownicza

Ø Instalacja połączeń wyrównawczych

Ø Instalacje światła i gniazd wtyczkowych

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Instalacje elektryczne

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II                                      gniazdo wtykowe 2-biegunowe

gniazdo wtykowe siła z wyłącznikiem

gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2-bieg.z uziemieniem przykręcane 16A/2.5mm2

iglice

Kabelek YDY 3x1,5 mm2

kabel typu LIYCY 3x0,25 mm2

kabel typu LiYCYp 4x2x0,25 mm2

kabel typu LY 25 mm2

kabel typu LY żo 6 mm2

kabel typu YLY żo 5x16 mm2

kabel YDY 5x2,5 mm2

kabel YDY 5x6 mm2

kabel YKY 4x50 mm2

kabel YKY 5x50 mm2

kanał instalacyjny 90x60 mm

korytka X 111 z pokrywą

łączniki bryzgoszczelne

odgałęźniki uniwersalne

opaski kablowe typu Oki

oprawy świetlówkowe 36W/1h z inwertorem

oprawy świetlówkowe typu K-318 z inwertrerem

oprawy świetlówkowe typu K-418

oprawy świetlówkowe typu OPK 236

oprawy żarowe do przykręcania typu OCP-160

pręty stalowe ocynkowane

przełączniki świecznikowe 6A

Przewód typu YDYp 3x1,5mm2

Przewód typu YDYp 3x2,5mm2

Przewód typu YDYp 5x2,5mm2

Przewód YDY 2x1mm2

Przewód YDY 3x1mm2

Przewód YDY 4x1mm2

Przewód YDY 5x1,5mm2

Przewód YDY 3x1,5mm2

Przewód YDY 3x2,5mm2

Przewód YDYp 3x1,5mm2

Przewód YDY 3x4mm2

puszki hermetyczne IP 54

puszki izolacyjne podtynkowe

Rozdzielnia główna obiektu

Rozdzielnica RW

rury przewodowe z PCW

rury przewodowe z PCW typu DVK 110

rury winidurowe karbowane

słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm

śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami

świetlówki

uchwyty uniwersalne typu UKU

wsporniki dachowe

Wyłącznik p.poż.

Wyłącznik zmierzchowy

Wysięg ramieniowy do montażu na ścianie typu 45.1 z uchwytami

Zapłonniki

Zestaw przełączników ZP-1

Zestaw przełączników ZP-2

złącza kontrolne

złącza rynnowe

żarówki

grunt wydobyty z wykopu

grunt do zasypki z odkładu

humus

piasek

żwir

rury ochronne dwudzielne

Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną

przez Inspektora nadzoru.

Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko

charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych

bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.

Składowanie materiałów

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w

pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i

oświetlonych.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach

zamkniętych w temperaturze nie niższej niż –15 ºC i nie wyższej niż 25 ºC – w wiązkach

odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z

tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej, lecz w kręgach zwijanych

związanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. Taśmy izolacyjne należy przechowywać

w pomieszczeniach suchych i chłodnych.

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami:

Ø kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się

składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,

Ø bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a

kręgi ułożone poziomo,

Ø końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez

Inwestora.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być

później zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym

umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju

robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób

zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym

gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem -pochylnią.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół

jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za

pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym —

aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej  i urządzeń

rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:

Ø transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami  i wstrząsami oraz

przesuwaniem się wewnątrz  ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń

zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy

pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki

zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania,

Ø aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia,

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,

Ø przy transporcie wyłączników i transformatorów należ stosować się do zaleceń producenta,

co do sposobu mocowania lin; transport (załadunek, wyładunek) członów celek (elementów

urządzeń rozdzielczych) powinien odbywać się, za pomocą lin mocowanych w węzłach

spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub

poprzeczki konstrukcji poza punktami węzłowymi jest niedopuszczalne.

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu

bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z

magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.

Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków:

Ø kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa

kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5ºC, przy czym

wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla,

Ø zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się

przewożenie bębnów z kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep,

Ø bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi

tarcz, a tarcze bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni

samochodu, kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi

kabla należy układać poziomo,

Ø zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,

Ø umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać

przy pomocy dźwigu,

Ø swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli

jest zabronione.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

5.1 Zakres robót elektrycznych

Zasilanie i tablice rozdzielcze:

Przy bocznej  ścianie przebudowanego budynku remizy doprowadzone jest zasilanie linią

napowietrzną do wsporników ściennych. Od wsporników istnieje odejście do złącza kablowego

przy ścianie. Obok złącza należy zabudować szafkę pomiarową dla remizy. Zgodnie z umową

sprzedaży energii elektrycznej /ENERGIA-PRO Oddział w Oleśnicy/ budynek posiada

zapotrzebowanie mocy P = 15,0 kW.

W części wejścia głównego w wiatrołapie obok drzwi zaprojektowano tablice rozdzielczą TR w

oparciu o skrzynki RW produkcji FAEL-LENGRAND. Zasilanie tablicy TR wykonać kabelkami

typu YKYżo (450/750V) 5 * 16 mm2  z istniejącego złącza kablowego.

Tablica rozdzielcza budynku wyposażona będzie w zabezpieczenia różnicowo-prądowe 20A

oraz wyłączniki instalacyjne S300 o maksymalnym prądzie 16A.

Zabezpieczenie przelicznikowe o prądzie 25A.

Wewnętrzne instalacje elektryczne:

Instalacje elektryczne w nowoprojektowanych pomieszczeniach gospodarczych wykonać

z tablicy rozdzielczej TR. Instalacje te wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYżo

układanymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego IP20. W w.c. oraz

pomieszczeniach myjni sprzętu stosować gniazda wtyczkowe szczelne IP44 z klapką osłonową

oraz osprzęt hermetyczny.

Z tablicy należy wyprowadzić obwody dla zasilania:

Ø Gniazda wtykowych 1-fazowych                  - YDYżo 3*2,5 mm2

Ø Gniazda wtykowych 3-fazowych                  - YDYżo 5*2,5 mm2

Ø Wypust wentylatora wywiewnego              - YDYżo 3*2,5 mm2

Ø Oświetlenia ogólnego                                    - YDYżo 3(4)*3,5 mm2

Ø Oświetlenia terenu i LOGO                            - YDYżo 3*1,5 mm2

Ø Gniazda komputerowych                               - YDYżo 3*2,5 mm2

Ø Oświetlenia ewakuacyjnego                          - YDYżo 4*1,5 mm2

Dzwonek wejściowy zasilić należy z obwodu oświetleniowego i wyprowadzić na  łącznik

przyciskowy przy drzwiach wejściowych.

W toalecie zaprojektowano wspomagający wentylację wentylatorek wyciągowy włączany wraz z

oświetleniem posiadającym funkcję opóźnienia wyłączenia.

W  łazienkach w przypadku instalacji rurowych metalowych oraz metalowego brodzika kabiny

prysznicowej itp. Zainstalować szynę ekwipotencjalną we wnęce (np. typu UP firmy DEHN), do

której należy przyłączyć przewodem DYżo 2,5 mm2

rury, brodzik oraz zaciski PE w puszkach instalacyjnych instalacji elektrycznych w łazience.

Przy wejściu do istniejącego budynku można przewidzieć gniazdo telefoniczne, do którego

zasilanie wykona abonent sieci lokalnej po podpisaniu przez użytkownika umowy.

Instalacje w kotłowni gazowej.

Z rozdzielnicy RG została wyprowadzona linia zasilająca do rozdzielni kotłowni RK typu

YDYżo 450/750 V 5*6 mm2

. Rozdzielnicę dostarcza wraz automatyką i sterowaniem dostawca

kotłów. Rozdzielnicę RK zainstalować przy wejściu do pomieszczenia kotłowni. Przy wejściu do

kotłowni zabudować główny wyłącznik WG typu ŁK 25 4-bieg oraz sygnalizację dźwiękową.

Instalacje w kotłowni: siłowe, oświetleniowe oraz sterownicze należy wykonać przewodami

kabelkowymi YDYżo 450/750V układanymi w rurach winidurowych. W pomieszczeniu kotłowni

należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze z przewodu LYżo 10 mm2

. Do instalacji tej podłączyć metalowe rurociągi, stalowe konstrukcje oraz zaciski PE rozdzielnicy RK. Połączenia te wykonywać przewodem typu DYżo 6 mm2

. Miejscową instalację wyrównawczą  połączyć wyrównawczych budynku.

W pomieszczeniu kotłowni przewidziano aktywny system bezpieczeństwa typu „Gazex”.

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym:

Jako dodatkową ochronę  przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować warunki

gwarantujące samoczynne szybkie wyłączenie zasilania zgodnie z PN. Przy napięciu 230/400 V

należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim spełniające parametry

techniczne:

Ø Prąd różnicowy  - 30 mA

Ø Prąd znamionowy ciągły – 25 A

Ø Czas wyłączania       < 40 ms

Układ sieci TN-S

Ochrona przepięciowa:

Ochronę od przepięć należy wykonać poprzez zastosowanie drugiego stopnia ochrony na

tablicy TM. Jako drugi stopień ochrony zastosowano ochronnik typu DEHNquard 275

o następujących parametrach:

Ø Maksymalne dopuszczalne napięcie     Uc – 275 V

Ø Znamionowy prąd udarowy (8/20us)     isn – 15kA

Ø Graniczny prąd udarowy                      ismax – 40kA

W przypadku zastosowania w budynku urządzeń wrażliwych na przepięcia np. komputery,

faksy, modemy itp. Należy zastosować trzeci stopień ochrony, polegający na zainstalowaniu

ochronników przepięć w puszkach instalacyjnych lub w gniazdach wtykowych. Sugerowane

zasilanie komputerów poprzez lokalne UPS-y.

Obliczenia:

Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej:

Ø Oświetlenie ogólne i terenu       - 5,7 kW

Ø Gniazda wtykowe                      - 3,0 kW

Ø Gniazda 3-fazowe                   - 12,0 kW

Ø Wentylacja                           - 2,6 kW

Ø Komputery                           - 1,2 kW

Ø Kotłownia                             - 5,0 kW

-------------------------

Ogółem:                            - 29,5 kW

Bilans mocy:

Moc zainstalowana       Pi = 29,5 kW

Moc zapotrzebowana   Pz = 14,75 kW

Współczynnik jedn.       kz = 0,50

Prąd bezpiecznika         Ib = 25 A

5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń

dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i

odebrane zgodnie z obowiązującymi ST cz. budowlanej. Przed przystąpieniem do montażu

rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem elektrycznym. W

szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów, szachtów i przepustów.

5.3 Zasady wykonania robót instalacyjno-montażowych

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z

urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem do

montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych

oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub

wynikający z technologii montażu danego urządzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za

pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać

po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów,

dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to

rur mocowanych w osłonach urządzeń.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami

jednożyłowymi należy:

Ø w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego

obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze);

Ø w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z

materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze należy ustawiać na kształtownikach związanych z podłożem w toku

prac budowlanych. Po ustawieniu ramę dolną urządzenia przykręcić do tych kształtowników.

W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio na podłożu, w którym zostały wykonane

zagłębienia pod kotwy, należy umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach

w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, a następnie zalać  śruby betonem; po

stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do

mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu

przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu urządzenia wywiercić otwory,

założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu.

W przypadku, gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie

zestawy ustawić na miejscu i połączyć  śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie

podkładki okrągłe (pod  łeb śruby i nakrętkę). Jeżeli otwory do śrub  łączących są owalne, przed

skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia  śrubowe mocujące szyny zbiorcze na izolatorach.

Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew

zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej.

Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich

konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed

zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny  i bezpieczny.

Po ustawieniu urządzenia należy:

Ø w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze,

Ø zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

Ø założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,

Ø dokręcić w sposób pewny wszystkie  śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

Ø założyć osłony zdjęte w czasie montażu.

Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką.

Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami.

Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli

projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce

montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne

należy wykonać w czasie montażu.

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne".

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na

jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora.

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót

będą usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:

Ø rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,

Ø wewnętrzne linie zasilające,

Ø wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,

Ø układy zasilania obwodów pomocniczych,

Ø układy sygnalizacji i sterowania,

Ø dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:

4 pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu - od strony zasilania)

Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona między badaną

fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25

MΏ dla instalacji 230 V i 0,5 MΏ dla instalacji 400 V;

4 pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie

może być mniejsza od 1 MΏ.

4 Pomiar kabli zasilających,

4 Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi

należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:

4 punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;

4 w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków;

4 silniki obracają się we właściwym kierunku.

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.

W momencie, gdy Wykonawca uzna,  że prace montażowe zostały zakończone i  że

wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora,

aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy

czynnościach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i

próby instalacji i ewentualnie zobowiązują Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.

Wówczas, gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, Wykonawca

zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru

końcowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:

instrukcje pracy i obsługi urządzeń,

dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych

urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,

atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów  i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi

wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane

zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,

w całym okresie trwania robót.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone

w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony

z Inspektorem nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku są:

Ø kpl. - dla rozdzielnic,

Ø szt. - dla urządzeń ,

Ø m - dla kabli i przewodów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami

Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem  Inwestora,

Wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp.

Komisja odbioru powinna:

4 zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej  i zaakceptować ją,

4 dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia

jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,

4 sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności

danych z przedstawionymi dokumentami,

4 ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji ,

4 sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń  i wniosków.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji.

Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca

wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi

zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy

urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli.

Przedstawiciel Wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla

zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505

AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót

zatwierdzona przez Zamawiającego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej

Tytuł normy

PN- 84/E- 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

PN-EN 1838:2002(U) Oświetlenie awaryjne

PN- 86/E- 05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków.

PN-IEC- 60050-826: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania  cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie  środków ochrony

zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.  Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona  instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi

przepięciami i  uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed

przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed

przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie  środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.  Środki ochrony przed prądem przeteżeniowym.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca  bezpieczeństwo. Dobór  środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór  środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór  środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC- 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

PN-IEC- 60364-5-548 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące  specjalnych instalacji lub lokalizacji.  Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Zasady ogólne

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Zasady ogólne

Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady ogólne.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania  ogólne.

PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

Inne

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V-Instalacje

elektryczne

b) Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

c) Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych

d) Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz. U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z późn. zm.)

e) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z późn. zm.)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do

używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  NR CPV   45000000-0

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ DZ. NR 505 AM-2

W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

________________________________________________________________________________

INWESTOR:

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa nr 3;

55-003 Czernica

S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty w zakresie robót  budowlanych

– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

a) grupa robót    – NR CPV  45000000-0 Roboty budowlane

b)  kategorie robót:

Ø NR CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Ø NR CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Ø NR CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ø NR CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Ø NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

Ø NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Ø NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Ø NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Ø NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Opracował:

listopad 2007 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Instalacje sanitarne

ST 13.0

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP..................................................................................................................................................4

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji .........................................................................................................4

1.2 Określenia podstawowe....................................................................................................................4

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): .........................................................4

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW..............................................4

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.................................................................................10

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU........................................................................11

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH...........................................11

5.1 Instalacja  wodociągowa.................................................................................................................11

5.2 Instalacja kanalizacyjna z rur PCV ..................................................................................................16

5.3 Kotłownia gazowa ..........................................................................................................................18

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania..................................................................................................20

5.5 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna: ...........................................................................23

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT INSTALACYJNYCH..................................24

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót...............................................................................................24

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy..........................................................................................24

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT....................................................................................24

8. ODBIÓR ROBÓT..................................................................................................................................25

8.1 Odbiór instalacji wodnych...............................................................................................................25

8.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej .......................................................................................................26

8.3 Odbiór instalacji centralnego ogrzewania ......................................................................................26

8.4 Odbiór instalacji wentylacji i klimatyzacji.......................................................................................27

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA..............................................................................................................28

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji

wewnętrznych dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR

505 AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”, a w szczególności:

Ø wody zimnej

Ø ciepłej wody użytkowej

Ø kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnętrznej

Ø centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,

Ø wentylacji grawitacyjnej i

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza

45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o

gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna

być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na

to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni

roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków.

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone.

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw

jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.

Na  żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe

informacje dotyczące  źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do

zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

zgodnie z założeniami PZJ.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

Ø Instalacja wody zimnej:

- rury stalowe instalacyjne ocynkowane z końcami gwintowanymi 15 mm

- rury stalowe instalacyjne ocynkowane z końcami gwintowanymi 50 mm

- rury stalowe instalacyjne ocynkowane z końcami gwintowanymi 80 mm

- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm

- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm

- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm

- szafki hydrantowe z blachy stalowej z wyposażeniem

- otulina typu Thermaflex gr. 20 do rur o śr. 20 mm

- otulina typu Thermaflex gr. 20 do rur o śr. 25 mm

- otulina typu Thermaflex gr. 20 do rur o śr. 32 mm

- uchwyty do rurociągów poziomych ze stali kształtowej

- uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych

- uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych

Ø Instalacja wody ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej

- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm

- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm

- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm

- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm

- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 mm

- otulina typu Thermaflex gr. 20 do rur o śr. 20 mm

- otulina typu Thermaflex gr. 20 do rur o śr. 25 mm

- otulina typu Thermaflex gr. 20 do rur o śr. 32 mm

- otulina typu Thermaflex gr. 20 do rur o śr. 40 mm

- otulina typu Thermaflex gr. 20 do rur o śr. 50 mm

- uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych

Ø Armatura

- zasuwy typ JMA 80 mm

- zawory hydrantowe aluminiowe z uzbrojeniem mosiężnym

- zawory wypływowe mosiężne ze złączka do węża o śr. nom. 15 mm

- Zestaw wodomierza sprzężonego MW80JS2,5

- baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwanym o śr. nominalnej 15 mm

- baterie zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o  śr. nominalnej 15 mm jednouchwytowe

- baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

- zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża

Ø Instalacja kanalizacyjna

- rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 110 mm

- rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 160 mm

- rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 75 mm

- rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 50 mm

- rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 40 mm

- rury przepustowe z PCW

- czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm

- czyszczak kanalizacyjny z PCW 50 mm

- czyszczak kanalizacyjny z PCW 75 mm

- umywalka dla niepełnosprawnych

- umywalki porcelanowe

- zlewozmywak z blachy stalowej jednokomorowy

- urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe

- ustęp dla niepełnosprawnych

- uchwyty dla niepełnosprawnych

- pisuary porcelanowe

- wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

- zawory spłukujące do pisuarów

- zawór odpowietrzający Ø110 mm

- zawór odpowietrzający Ø 50 mm

Ø Wewnętrzna kanalizacja deszczowa

- rury PCV kanalizacyjne kielichowe Ø 160 mm

- uchwyty do rurociągów z PCV

- czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 mm

- wpusty dachowe blaszane Ø  150 mm

Ø Instalacja c.o.

- grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 300 na 1600

- grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 600 na 3000

- grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 450 na 1600

- grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 600 na  1200

- grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 600 na 800

- grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe

- kurek kulowy kołnierzowy śr. 15

- kurek kulowy kołnierzowy śr. 20

- kurek kulowy kołnierzowy śr. 80

- kurki manometrowe gwintowane

- manometry

- mieszacz trójdrogowy z siłownikiem DN 25

- mieszacz trójdrogowy z siłownikiem DN 4

- odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi

- podgrzewacze wody typ B800 De Dietrich

- pompy cyrkulacyjne cwu typ UPE 32-100seria 2000

- regulator strefy grzania PVA 46.531 wraz z kompletem wtyczek AGF 46.531

- rozdzielacze z rur stalowych

- rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm

- rury miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm

- rury miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm

- rury miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm

- rury miedziane o śr. zewnętrznej 54 mm

- rury miedziane śr.15 mm

- rury Peschla osłonowe 16

- rury Peschla osłonowe 20

- rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne o śr. nominalnej 100 mm

- rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne o śr. nominalnej 15 mm

- rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne o śr. nominalnej 25mm

- rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne o śr. nominalnej 32 mm

- rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne o śr. nominalnej 40 mm

- rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne o śr. nominalnej 50 mm

- rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne o śr. nominalnej 65 mm

- rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne o śr. nominalnej 80 mm

- rury z polietylenu sieciowanego 16

- rury z polietylenu sieciowanego 20

- szafki z rozdzielaczami 5 obwodowe

- szafki z rozdzielaczami 6 obwodowe

- szafki z rozdzielaczami 8 obwodowe

- termometry

- uchwyty do rur stalowych

- uchwyty do rur z polietylenu podwójne

- uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych

- uszczelki

- zawór zwrotny kołnierzowy śr. 25

- zawór zwrotny kołnierzowy śr. 32

- zawory kulowe gwintowane

- zawór kulowy kołnierzowy sr. 100

- zawory kulowy kołnierzowy sr. 50

- zawory kulowy kołnierzowy śr. 25

- zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm

- zawory odpowietrzające stalowe śr.25 mm

- zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm

- zawory termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm np. Danfoss

- zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm

- zawory do inst. dwururowej o śr. nominalnej 15 mm OVENTROP

- zawór bezpieczeństwa membranowy typ ZBM 40-6 fi 40/35

- zawór kulowy kołnierzowy śr. 25

- zawór kulowy kołnierzowy śr. 32

- zawór zwrotny koł. prosty DN32 ze sprężyną dociskową

- zawór zwrotny koł. prosty DN50 ze sprężyną dociskową

- zawór zwrotny koł. prosty DN80 ze sprężyną dociskową

- zawór kulowy kołnierzowy śr. 32

- łuki stalowe gładkie o śr.nom.100 mm

- emalia termoodporna

- manometry

- izolacja typu STEINONORM-3000 gr. 40 mm

- rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 100 mm

- termometry

- uchwyty do rur o śr.nom.100 mm

- uszczelki płaski

- zawór zaporowy kołnierzowy do c.o. 100 mm

- zawór zaporowy kołnierzowy do c.o. 150 mm

Ø Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna

- rura miedziana śr. 12-14/1 mm

- rura miedziana śr. 21-30/1.5 mm

- rura miedziana śr. 36-40/1.5 mm

- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych

- zawór mosiężny śrubunkowy typ ZO-L (ZOM-L) o śr. 16 mm

- zawór mosiężny śrubunkowy typ ZO-L (ZOM-L) o śr. 20 mm

Składowanie

Rury stalowe składować na placu budowy na regałach pod wiatą.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje,  środki do czyszczenia i odtłuszczania)

powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:

Ø Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń

i metod przeładunku.

Ø Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie

przekraczać składowania wysokości ok. 1 m.

Ø Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych,

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości

składowania 2 m.

Ø Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe,

to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie.

To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.

Ø Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki,

wkładki itp.).

Ø Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia

(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w

opakowaniach fabrycznych.

Ø Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

Ø Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.

Ø Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach

zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ø Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i

promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną,

b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

zgodnie z założeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

Ø podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur

Ø komplet elektronarzędzi

Ø komplet narzędzi ślusarskich

Ø komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie

środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Ø Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Ø Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni  ładunku, obok siebie i

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Ø Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Ø Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich  środków ostrożności

uniemożliwiających uszkodzenie rur.

Ø Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych.

Ø Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.

Ø Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod

względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

5.1 Instalacja  wodociągowa

Instalacja z rur stalowych ocynkowanych

Połączenia gwintowe

Rury stalowe ocynkowane o  średnicach do 100 mm należy  łączyć za pomocą połączenia

gwintowanego na gwint krótki. Połączenie gwintowe powinno być wykonane z uszczelnieniem

na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi

powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich

wykonania powinny być zgodne z normami. Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać

wymaganiom normy. Dokładność nacięcia sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie

skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych

(przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi

uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego

zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia  łączonych

elementów. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.

Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjątkiem

połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint

ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów.

Połączenia kołnierzowe

Połączenia kołnierzowe wykonywać przy zastosowaniu uszczelki płaskiej miedzy płaszczyznami

przylgowymi. Kołnierz może stanowić integralny fragment elementu  łączonego lub być

kołnierzem luźnym, wykonanym z tego samego lub innego materiału, nałożonym na

odpowiednio ukształtowaną końcówkę elementu  łączonego. Wymiary kołnierzy  łączonych

elementów powinny być zgodne ze sobą. W połączeniu powinny być zastosowane wszystkie

przewidziane  śruby.  Śruby te powinny być jednakowej długości, dostosowanej do wymiarów

kołnierzy. Po skręceniu wszystkich  śrub połączenia kołnierzowego, wystające z nakrętek

nagwintowane odcinki  śrub, powinny być jednakowej długości. Zaleca się, aby długość ta

wynosiła około 1,5 do 2 zwojów gwintu. Niedopuszczalne jest przesunięcie osi  łączonych

elementów, przesłonięcie uszczelką otworów łączonych przewodów.

Prowadzenie przewodów

Przewody stalowe będą prowadzone na ścianach pomieszczeń technicznych oraz w przestrzeni

stropu podwieszonego w pozostałych pomieszczeniach. Podejścia do armatury od góry. Na

odgałęzieniach do grupy przyborów zamontowane zostaną zawory odcinające.

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.

Przewody prowadzone po ścianach lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych

(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w

odstępach nie mniejszych niż:

- dla przewodów  średnicy do 20 mm: montowanych pionowo -  2,0 m, montowanych

poziomo – 1,5 m

- dla przewodów średnicy 50 mm: montowanych pionowo -  4,6 m, montowanych poziomo – 3,5 m

- dla przewodów średnicy 80 mm: montowanych pionowo -  5,2 m, montowanych poziomo – 4,0 m

Przewody podejściowe należy mocować przy punktach poboru wody.

Przewody mocować do elementów konstrukcji za pomocą uchwytów stalowych. Konstrukcja

uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne

przesuwanie się rur. Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu

poziomego przez ścianę), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w

sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o  średnicy

wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu

przez przegrodę pionową.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody pionowej o ok. 2 cm z każdej

strony. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem

trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

Montaż zestawu wodomierzowego

Zestaw wodomierzowy montować na podporach betonowych w położeniu poziomym zgodnie z

oznaczonym na wodomierzu kierunkiem przepływu. Odcinki przewodu wodociągowego przed i

za zestawem wodomierzowym powinny być wykonane współosiowo. Przed zainstalowaniem

zestawu wodomierzowego przewód wodociągowy powinien być pozbawiony zanieczyszczeń

przez przepłukanie.

Podstawowym połączeniem przewodów PE z elementami uzbrojenia są połączenia kołnierzowe

ze zgrzewaną tuleją. Połączenie kołnierzowe skręcić za pomocą  śrub. Muszą być użyte

wszystkie przewidziane w połączeniu śruby. Po skręceniu długość wystającego z nakrętki gwintu

powinna być jednakowa i wynosić ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie

osi  łączonych elementów. Należy stosować uszczelki z elastomeru.  Średnice wewnętrzne

uszczelek powinny być większe o 3 do 5 mm od wewnętrznej średnicy rury.

Montaż rurociągów z rur polipropylenowych

Główny przewód zasilający oraz doprowadzający wodę do hydrantów p.poż. będzie montowany

z rur stalowych ocynkowanych, pozostałe przewody wody zimnej prowadzone będą w bruzdach

ściennych z rur PP.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji będą montowane z rur typu PP-SAP, tj. z rur

polipropylenowych z wkładką antydyfuzyjną aluminiową.

Przewody wody ciepłej prowadzić równolegle z przewodami wody zimnej, ponad nimi.

Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad kablami elektrycznymi.

Na poziomach c.w. i c.c.w. na odcinkach prostych należy zamontować wydłużki w rozstawie co ~4.00m.

Przewody układane w bruzdach (przed zamurowaniem bruzd) należy zabezpieczyć przed

uszkodzeniem mechanicznym izolując je papierem falistym lub włókniną.

Przewody wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjne prowadzone po  ścianach należy zaizolować

cieplnie otuliną typu THERMAFLEX gr. 20 mm łączoną „zamkiem błyskawicznym”.

Ogólne zasady montażu rur wodociągowych z PP

Ø Do montażu można użyć jedynie elementów, które w  żaden sposób nie zostały

uszkodzone podczas transportu i magazynowania.

Ø Minimalna temperatura montażu instalacji plastikowych uwzględniająca zgrzewanie

wynosi + 5°C.

Ø Przy temperaturach niższych utrudnione jest zachowanie warunków niezbędnych

do wytworzenia solidnych połączeń.

Ø Elementy plastikowego systemu podczas montażu i transportu należy stale chronić

przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzeń mechanicznych.

Ø Naginanie przewodów bez ogrzania wykonuje się przy minimalnej temperaturze +15°C.

Ø Elementów systemu nie należy narażać na bezpośrednie działanie otwartego ognia.

Ø Krzyżowanie się tras przewodów wykonuje się za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych elementów.

Ø Łączenie elementów plastikowych wykonuje się za pomocą zgrzewania

polifuzyjnego, zgrzewania elektrooporowego, zgrzewania czołowego lub używając kształtek

zaciskowych, zależnie od wybranego producenta rur.

Ø Nie należy  łączyć elementów produkowanych przez różnych producentów.

Uniemożliwia to uzyskanie gwarancji na zastosowane materiały.

Ø Po wybraniu producenta rur należy przestrzegać zasad jego szczegółowej instrukcji montażu

instalacji.

Ø Do połączeń gwintowych należy używać kształtek z wtopką gwintową.

Wykonywanie gwintów na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone.

Do uszczelnienia połączeń gwintowych używać taśmy teflonowej lub specjalnych past uszczelniających.

Ø Jeżeli za kształtką kombinowaną następuje rurociąg metalowy, w pobliżu tej kształtki nie

można wykonywać na rurociągu  żadnych spawów czy zgrzewów

z powodu możliwości przeniesienia ciepła na kształtkę.

Ø Do zamknięcia kolanek  ściennych, ewentualnie uniwersalnego kompletu  ściennego

przed montażem baterii wodnych (np. podczas próby ciśnieniowej)

zalecane jest wykorzystanie korka plastikowego.

Montaż armatury

Ø Zawory przelotowe odcinające montować w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory

te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych.

Ø Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy

(ciśnienie i temperatura) danej instalacji.

Ø Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej

powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru.

Ø W armaturze czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony z lewej strony.

Regulacja instalacji

Ø Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie

przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie

zanieczyszczonej wody płucznej.

Ø Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda

wypływa z najwyżej położnych punktów czerpalnych, a czas napełniania zbiorników

spłukujących nie przekracza 2 minuty.

Ø Regulacji rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy

użyciu kryz dławiących lub innych elementów regulujących. Przed przystąpieniem do pomiaru

temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę  źródła ciepła, sprawdzić działanie pomp

cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji.

Ø Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane , jeżeli z każdego punktu

płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji, technicznej, z odchyłką ±5 ºC.

Pomiaru temperatury należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar

temperatury ciepłej wody należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1ºC.

Próba szczelności instalacji wodnej i uruchomienie

Ø Instalacje wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność.

Ø Można dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień.

Ø Badania szczelności urządzeń należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC.

Ø Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej.

Ø  W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie

szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.

Ø Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia

roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach,

armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach.

Ø Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.

Ø Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda

zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC.

Ø Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych.

Ø Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe.

Ø Czynności przy wykonywaniu próby szczelności:

- napełnienie instalacji wodą zimną

- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic

- spuszczenie wody

- napełnienie instalacji wodą gorącą

- badanie szczelności instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja ciśnień odbiorczych

5.2 Instalacja kanalizacyjna z rur PCV

Cięcie rur

Ø Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć

miejsce jej przecięcia.

Ø Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy

pamiętać o zachowaniu kàta prostego. Aby zachować kąt prosty należy korzystać ze skrzynki

uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru.

Ø Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i

zukosować pod kątem 15º za pomocą pilnika.

Ø Nie należy przycinać kształtek.

Łączenie rur i kształtek

Ø Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec  środkiem poślizgowym na

bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć

pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm.

Ø Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.

Prowadzenie przewodów

Ø Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700

„Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Ø Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do

przepływu ścieków.

Ø Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej

wody, centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi.

Ø Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m

mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować

izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego

źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45 ºC.

Ø Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach

pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów.

Ø W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy

ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna

przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Podejścia

Ø Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z

przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%.

Przewody odpływowe (poziomy)

Ø Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie

spada poniżej 0ºC powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu

podłogi do powierzchni rury wynosiła 0,5 m.

Ø W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod

warunkiem zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem.

Mocowanie przewodów

Ø Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.

Powinny one mocować przewody pod kielichami.

Ø Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.

Montaż syfonów odpływowych

Ø Syfony odpływowe można  łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek

kolanowych i złączek przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć

manszetę (w zależności od  średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać

manszety o średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej

części manszety środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę odpływową syfonu.

Ø Istnieje również możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu:

z kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to

miejsce należy włożyć jedną z manszet.

Rury wywiewne

Ø Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do

wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach.

Zawory napowietrzające

Ø W pomieszczeniach, w których zamontowany jest wpust podłogowy, zawór

powietrzny należy umieścić co najmniej 35 cm ponad powierzchnią podłogi tak, aby nie dopuścić

do jego zabrudzenia i zapobiec wypływaniu przez niego ścieków.

Ø Zawory należy zawsze montować pionowo. Minimalna wysokość od zaworu do

najwyżej położonego przelewu powinna wynosić min. 10 cm dla zaworu Mini Vent i min. 15 cm dla zaworu Maxi Vent.

Badanie szczelności

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona

jest kanalizacja wewnętrzna jak następuje:

Ø podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego

przepływu przez nie wody,

Ø poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą

instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

5.3 Kotłownia gazowa

Technologia kotłowni:

Kocioł sterowany będzie systemowym regulatorem kotłowym oraz regulatorem instalacyjnym –

wg. rozwiązania odp. firmy. Układ wyposażony będzie w moduł do komunikacji z BMS. Układ

zapewnia następujące funkcje:

1. Steruje pracą siłowników trójdrogowych zaworów mieszających ustalając  wymaganą

temperaturę zasilania instalacji centralnego ogrzewania funkcji temperatury zewnętrznej

2. Steruje pracą pomp obiegowych

3. zabezpiecza kocioł przed niską temperaturą powrotu

4. wyłącza palnik kotła przy spadku ciągu kominowego

5. mierzy temperaturę spalin

6. wyłącza całość sterowanych urządzeń przy niskim poziomie wody w instalacji kotłowni.

Krzywa grzania dla układu kotłowego wybrana zostanie dla maks. Temp. Zasilania + 80°C przy temp. Zewnętrznej - 20°C.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. realizowana automatycznie przez zmienny wydatek pompy

obiegowej c.o. (pompy sterowane wbudowaną mikroprzetwornicą częstotliwości).

Zaprojektowano układ, po odpowiednim kodowaniu regulatora podczas rozruchu kotłowni,

zapewniać będzie wymaganą regulację parametrów zasilania przy możliwości indywidualnych nastaw.

W kotłowni pracować będą pompy obiegowe. Praca pomp stała w czasie sezonu grzewczego;

załączanie z tablicy elektrycznej (regulacja automatyczna prze układ regulatora).

Wentylacja pomieszczenia kotłowni:

Kocioł o mocy nominalnej 85 kW znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni

o kubaturze 30,0 m3.

Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywa się przez otwór w ścianie o powierzchni netto min.

425 cm2 (kratka nawiewna 200x200 mm). Spód otworu nawiewnego na wysokości 30 cm nad

posadzką. Na otworze nawiewnym nie instalować krat lub przepustnic ograniczających jego

powierzchnię czynną.

Doświetlenie naturalne przez  świetlik dachowy (powierzchnia  świetlika> 1/15 powierzchni posadzki)

Wywiew z pomieszczenia przez wyrzutnię dachową.- kanał 200x200 mm.

Drzwi zewnętrzne o szerokości 90 cm otwierane na zewnątrz.

Instalacja odprowadzenia spalin:

Spaliny z projektowanego kotła odprowadzone będą przewodem  średnicy 250 mm ze stali

kwasoodpornej. Do tacy ociekowej podłączony neutralizator skroplin.

Komin oraz czopuch w pomieszczeniu kotłowni wykonać jako systemowy, izolowany,

dwupłaszczowy na całej długości. W kotłowni wyczystka. Wysokość czynna komina 6,0 m.

Instalacja wewnętrzna gazu; systemu detekcji:

Do szafki gazowej budynku doprowadzony będzie gaz ziemny- PN-C-04750-Lw (GZ-415) n/c

przez przyłącze fi 40 SDRII PE-HD.

Projekt przyłącza gazu wykonany na podstawie warunków przyłączenia stanowi odrębne

opracowanie projektowe.

Przyłącze gazu wykonane zostanie wyłącznie dla potrzeb projektowanej kotłowni.

W szafce gazowej zamontować zawór odcinający oraz gazomierz miechowy G 10; za

gazomierzem odcinający zawór elektromagnetyczny jako element systemu sygnalizacyjno -

odcinającego produkcji GAZEX typu GX-2, z zaworem MAG-3 DN5O, modułem MD-2.Z

i dwoma detektorami DEX-l.

Czujniki gazu (DEX-l) zamontować pod stropem kotłowni, nad kotłem. Na drodze do kotła

zaprojektowano zbiornik buforowy gazu DN100, 1=1,5 m.

Przebieg instalacji gazu przedstawiono na rzucie.

Wewnętrzną instalację gazu zaprojektowano z rur stalowych bez szwu, o sprawdzonej

szczelności wg PN-84/H-74220,  łączonych przez spawanie. Przejście gazociągu przez  ścianę

wykonać wg BN- 82/8976-50. Wewnętrzną instalację gazową należy oczyścić do 3-go stopnia

czystości wg PN70/H-97050, a następnie pomalować dwukrotnie farbą syntetyczną, podkładową

przeciwrdzewną ftalową 60%. Instalację już pomalowaną farbą podkładową należy następnie

dwukrotnie pomalować farb ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania w kolorze  żółtym o

symbolu 3151-000-130.

Przewody instalacji gazowej należy lokalizować:

Ø w stosunku do przewodów innych instalacji, stanowiących wyposażenie budynku, w sposób

zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania;

Ø poziome odcinki powinny by usytuowane w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych

przewodów instalacyjnych; krzyżując się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by od

nich oddalone co najmniej o 2 cm.

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Lokal zasilany jest z kotłowni. Zaprojektowano kocioł gazowy wraz z podgrzewaczem c.w.u. Moc

całkowita 84 kW, która pokrywa zapotrzebowanie na ciepło dla co, cwu (30kW) oraz wentylacji (55kW).

W pomieszczeniach projektuje się grzejniki stalowe płytowe typ V firmy Purmo z wbudowaną

wkładką zaworową, z zaworem odcinającym kątowym podwójnym, typ RLV –KS DN15 oraz

wyposażone w głowice RTS Everis firmy Danfoss.

Zapotrzebowanie na moc dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono na rysunkach.

Przewody instalacji c.o. (podejścia) należy wykonać z rur Pex-Al.-PEx z kształtkami zaprasowanymi.

Całość instalacji po wykonaniu należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie

PPR=prob.+0,2=0,50 MPa, później zaś na gorąco, po przepłukaniu instalacji. Próbę na gorąco

przeprowadzić przy warunkach obliczeniowych instalacji. Instalację centralnego ogrzewania

zwymiarowano na parametry 90/70 st.C. Woda w instalacji c.o. musi spełniać wymagania

polskiej normy PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach centralnego ogrzewania”

Zasady szczegółowe

Stosować należy armaturę odcinającą kulową, przeznaczoną do instalacji grzewczych

miedzianych natomiast w przypadku instalacji wykonanych ze stali kulową, staliwną lub

mosiężną, odporną na temp. do 110 C i ciśnienie do 0,6MPa.

Rury stalowe oczyścić z rdzy i pomalować dwukrotnie farbą termoodporną.

Przewody stalowe i miedziane należy układać na wspornikach mocowanych do elementów

konstrukcyjnych budynku.

Rozstaw podpór przesuwnych dla rurociągów poziomych powinien być zgodny z „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”, tom. II, „Instalacje sanitarne

i przemysłowe” pkt. 11.3.

Rury miedziane łączone lutowaniem twardym

Rurę należy przyciąć prostopadle do jej osi, najlepiej piłką do metalu o drobnych zębach lub

przycinakiem do rur. Po przycięciu rurę należy oczyścić z zewnątrz i wewnątrz z

nagromadzonych opiłków i pyłu oraz wyeliminować każde zwężenie  średnicy rury poprzez

usunięcie zadziorów , które mogą powodować zmianę prędkości przepływu, a tym samym

powodować tworzenie się ognisk korozji połączonej z erozją oraz niebezpieczeństwo skaleczenia się.

Szczególnie miękkie rury miedziane w zwoju nie mają dokładnie okrągłego przekroju, czego

przyczyną jest już choćby rozwinięcie zwoju i przycięcie. Rury miedziane muszą zostać idealnie

zaokrąglone w procesie kalibrowania, aby zapewnić pojawienie się szczeliny kapilarnej

koniecznej do wystąpienia efektu kapilarnego. Najpierw do rury należy wprowadzić przebijak, a

następnie nabić pierścień kalibrujący.

Powierzchnie części, które mają być łączone przez lutowanie, czyli powierzchnie rur   i kształtek

musimy wyczyścić do metalicznego połysku np. włóknem czyszczącym, aby topnik rozpuścił

wszystkie tlenki i w ten sposób umożliwił zwilżenie stopu lutowniczego. Po oczyszczeniu należy

usunąć pył, który mógł się nagromadzić. Kształtki wyjmujemy z hermetycznie zamkniętych

torebek dopiero tuż przed montażem, aby jak najdalej zapobiec ich zabrudzeniu. Oryginalnie

opakowane kształtki mają wolną do tłuszczu i czystą powierzchnię wewnętrzną.

W odróżnieniu do lutowania miękkiego przy stosowaniu lutu twardego zawierającego fosforany

L-Cu P6 i L-Ag 2P podczas lutowania twardego miedzi z miedzią można zrezygnować z

dodatkowego używania topników, gdyż fosforany zawarte w dużej ilości w stopie lutowniczym

działają w tym wypadku jak topnik. Jeśli jednak jedna z lutowanych części jest wykonana ze

stopu miedzi, wtedy także przy używaniu stopu lutowniczego zawierającego fosforany należy

stosować topnik do lutów twardych. Z powodu wyższej temp. występującej przy lutowaniu

twardym należy stosować każdorazowo inny topnik o innym składzie aniżeli te stosowane przy

lutowaniu miękkim.

Topniki lub pasta zawierająca stop lutowniczy muszą być nanoszone dokładnie i cienko na

oczyszczone końcówki rury i kształtki tak, aby pokryły całą ich powierzchnię. Należy przy tym

zwrócić uwagę, aby przy złączaniu kształtki zbędny topnik nie przedostawał się sie do wnętrza

instalacji w stopniu większym niż to jest nieuniknione. Topniki z dodatkiem stopu lutowniczego

należy stosować jedynie w połączeniu z odpowiednimi stopami lutowniczymi.

Koniec rury włożyć w kształtkę aż do oporu, aby zapewnić lutowanie na całej powierzchni.

Zbędny topnik wypchnięty na zewnątrz przy scalaniu rury i kształtki należy usunąć przed

podgrzaniem czystą chustką.

Rurę i kształtkę podgrzewamy równomiernie aż do osiągnięcia temp. roboczej na całej żądanej

powierzchni. Płomień palnika trzymamy skośnie do rury w kierunku kształtki. Stop lutowniczy

przyłożony do brzegu kształtki topi się i spływa do szczeliny lutowniczej.

Pojawia się efekt kapilarny: stop lutowniczy jest zasysany przez szczelinę aż do całkowitego jej

wypełnienia. Szczelina lutownicza wypełniona jest całkowicie wtedy, gdy na zewnętrznym

brzegu kształtki utworzy się równomierna wklęsłość, a w części spodniej pojawi się kropla stopu.

Tuż po zastygnięciu stopu lutowniczego należy wilgotną szmatką usunąć resztki topnika.

Pozostałości znajdujące się ewentualnie w części wewnętrznej rury zostaną wypłukane przez wodę.

Rury z polietylenu sieciowanego

Rury z sieciowanego tlenowo polietylenu mają wysoką wytrzymałość na temperaturę  i ciśnienie.

Są także elastyczne i łatwe w montażu. Proponowane przykładowo rury typu PEXEP pokryte są

na zewnątrz specjalną powłoką antydyfuzyjną wykonaną z wysokiej gęstości polietylenu [HPDE],

która zapobiega przenikaniu tlenu z otoczenia, co jest źródłem korozji elementów metalowych.

Montaż rur tego rodzaju należy wykonać ściśle według wskazań wybranego producenta rur, z

zastosowaniem proponowanych przez niego kształtek i połączeń, przy pomocy wskazanych

narzędzi, co zapewnić ma uzyskanie właściwych gwarancji.

Ogólne zasady układania rur w warstwach podłogowych:

- Rury muszą być układane w rurach osłonowych - koloru czerwonego dla przewodów

zasilających i koloru niebieskiego dla przewodów powrotnych.

- Instalację do grzejników należy wykonywać wyłącznie z rur ze zwoju – z jednego kawałka

na odcinku od rozdzielacza do grzejnika

- Odcinki rur pomiędzy podłogą a grzejnikiem osłonić tulejami ochronnymi, które

zabezpieczą je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniami UV

- Głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem powinna być zainstalowana poziomo

Regulacja i próby

Ø Roboty montażowe, wykończeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji

wykonane będą zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, t. II. „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe „

pkt. 11.” Instalacje centralnego ogrzewania.

Ø Próby szczelności instalacji wykonać na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na

zimno i gorąco.

Ø Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlano- montażowych”, tom. II, „Instalacje sanitarne  i przemysłowe”                    pkt. 11.8.1 i 11.8.2.

Ø Próbę dla instalacji wodnych rurowych, bez podłączenia urządzeń, wykonać wodą na

zimno na ciśnienie 0,6 MPa, a następnie na gorąco przy ciśnieniu roboczym.

5.5 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna:

Wentylację mechaniczną nawiewno — wywiewną zaprojektowano w sali porn. nr 20.

Nawiew do pomieszczeń w ilości 4320 m3Ih (przyjęto 20m3/h i osobę )odbywać się będzie z 2

czerpni  ściennej 4)500 mm, poprzez wentylator kanałowy. Przed wentylatorem należy

zamontować filtr kanałowy, a za wentylatorem nagrzewnicę kanałową elektryczną. Urządzenia

te należy zamontować w przestrzeni sufitu podwieszanego, z możliwością ich serwisowania.

Jako wyposażenie dodatkowe układ nawiewny wyposażono w regulator prędkości obrotowej, co

umożliwi np. w okresie zimowym zmniejszenie ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Przewidziano sprzężenie układów wentylacyjnych: nawiewu i wywiewu.

Wywiew z pomieszczeń w ilości 4320 m3/h odbywać się będzie poprzez 2 wentylatory dachowe,

umieszczone na dachu budynku.

Wszystkie kanały układów wentylacyjnych prowadzone są w przestrzeni sufitu podwieszanego

lub w obudowie pod stropem.

Kanały i uzbrojenie:

Zastosowano przewody i kształtki wentylacyjne okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej typu

SPIRO i przewody izolowane akustycznie typu SONOCONNECT. Wszystkie przewody i kształtki

wentylacyjne typu SPIRO zaizolować wełna mineralną z płaszczem alu g50 mm. Mocowanie

kanałów do konstrukcji budowlanych za pomocą podpór wg KBI-37.8.(1) i podwieszeń wg KB1-

37.8.(2).

Przewody wentylacyjne biegnące poza lokalem należy zaizolować matami z wełny mineralnej o

grubości 50 mm (gęstość min. 100 kg/m3) z obudową spełniającą wymagania E160. Dla

nawiewu zastosowano anemostat nawiewny typ CKT z kołnierzami montażowymi KKK firmy

Venture Ind., a dla wywiewu zastosowano anemostat nawiewny typu CKK z kołnierzami

montażowymi KKK firmy Venture Ind. Przed anemostatami należy zamontować okrągłą

przepustnicę regulacyjną.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT INSTALACYJNYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: W m2

mierzy się:

Ø powierzchnie poszczególnych przewodów wentylacyjnych

Ø powierzchnię podsypki

Ø powierzchnię termoizolacji

W m mierzy się:

Ø długości poszczególnych przewodów instalacyjnych

W kpl. lub szt. mierzy się:

Ø urządzenia i armaturę

W kg mierzy się:

Ø rurociągi w obiegu freonu

8. ODBIÓR ROBÓT

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót

Budowlano – Montażowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Ø Dokumentacja powykonawcza

Ø Dziennik Budowy

Ø Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

Ø Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

Ø Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Ø Protokoły odbiorów częściowych

Ø Protokoły regulacji wstępnej urządzeń

Ø Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla

poszczególnych urządzeń

8.1 Odbiór instalacji wodnych

Przy odbiorze końcowym instalacji wody należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i

prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną

oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczególności należy skontrolować :

Ø użycie właściwych materiałów,

Ø prawidłowość wykonania połączeń,

Ø jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,

Ø wielkość spadków przewodów,

Ø odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,

Ø prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,

Ø prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,

Ø prawidłowość wykonania izolacji,

Ø zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić zgodność z projektem w zakresie:

rodzaju materiału zastosowanego na płaszcz osłonowy, zamocowania elementów płaszcza oraz

ogólnego wyglądu zewnętrznego zaizolowanego rurociągu. Odbiór końcowy powinien być

potwierdzony protokołem odbioru izolacji, sporządzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej

Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu:

Ø przebiegu tras kanalizacyjnych,

Ø szczelności połączeń kanalizacyjnych,

Ø sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

Ø elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych.

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku

postępu robot.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną.

Ponadto należy skontrolować:

Ø użycie właściwych materiałów,

Ø odległości przewodów  kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych,

Ø prawidłowość wykonania połączeń,

Ø prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych,

Ø wielkości spadków przewodów,

Ø prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych.

8.3 Odbiór instalacji centralnego ogrzewania

Podczas odbiorów częściowych i końcowych urządzeń centralnego ogrzewania należy

przeprowadzić następujące badania zgodności z wymaganiami technicznymi:

a) badanie zgodności z dokumentacją techniczną

b) badanie materiałów

c) badanie zabezpieczenia przed korozją

d) badanie węzłów cieplnych

e) badanie rozdzielaczy

f) badanie wodomierzy

g) badanie wymienników ciepła

h) badanie pomp

i) badanie odbiorników ciepła – grzejników płytowych

j) badanie przewodów

k) badanie armatury

l) badanie zaworów bezpieczeństwa

m) badanie czystości urządzeń centralnego ogrzewania

n) badanie szczelności urządzeń centralnego ogrzewania w stanie zimnym

o) badanie szczelności urządzeń centralnego ogrzewania w stanie gorącym

p) badanie działania urządzeń centralnego ogrzewania w ruchu

Warunki przystąpienia do badań.

Badania urządzeń centralnego ogrzewania należy przeprowadzać w następujących fazach:

a) przed zakryciem bruzd, kanałów, zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane

b) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

8.4 Odbiór instalacji wentylacji i klimatyzacji

Próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN – 78/B – 10440 “Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, która określa warunki przystąpienia do prób i badań, zasady wykonywania pomiarów oraz dokumentację potrzebną do odbioru. Praktyczne wskazówki w tym zakresie zawarte są również w “Warunkach technicznych wykonania    i odbioru robót budowlano – montażowych”

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988.

Warunki przystąpienia do badań przy odbiorze technicznym:

a) Zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu

b) Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach obsługiwanych

przez urządzenie

c) Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie

wszystkich czynników zasilających

d) Wykonanie rozruchu urządzenia, obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację

Ø Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem, z uwzględnieniem

zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy

Ø Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy urządzenia wentylacyjnego powinny

odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku – warunkom

technicznym producentów lub innym umownym warunkom

Ø Przewody wentylacyjne oraz ich połączenia między sobą i z innymi elementami urządzenia

wentylacyjnego powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność

Ø Wszystkie zasadnicze i wymagające obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego oraz

jego elementy sterowania i regulacji powinny być w sposób widoczny i trwały oznakowane

symbolem lub nazwą urządzenia

Ø Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, według PN-70/B-02151

Badania przy odbiorze technicznym:

· Sprawdzenie dokumentacji urządzenia

· Szczegółowy przegląd urządzenia

· Pomiary poziomu dźwięku hałasu

· Pomiar ilości powietrza wentylacyjnego

· Pomiar ilości powietrza świeżego

· Pomiary różnicy ciśnień między pomieszczeniami

Do odbioru obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną konieczne jest ponadto tzw.

“Sprawozdanie z pomiarów skuteczności wentylacji”.

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik

ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym

przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać poprawek i przedstawić je do ponownego

odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 505

AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:

1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania .

3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

Zmiana Az1.

4. PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń.

Wymagania i badania.

5. PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

7. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

8. PN-ISO 7-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

9. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

10. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania .

11. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.

12. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.

13. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.

14. PN-EN 671-1:2002 – Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty

15. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

16. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

17. PN-EN 877:2002(U) – „ Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji

odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań  i zapewnienie jakości”.

18. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania.

19. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.

20. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania  i badania.

21. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

22. PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.

Wspólne wymagania i badania

23. PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania  i badania

24. PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania  i badania .

Zmiany l Bl 13/93 póz. 75

25. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo,

przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;

26. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej;

27. PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania

28. PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

29. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

30. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury

31. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania ogólne

32. PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie

33. PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

34. PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

35. PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

36. PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

37. PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

38. PN – 78/B – 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze

39. PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

użyteczności publicznej. Wymagania

40. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

41. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL.

Warszawa 2003r.

42. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do

używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  NR CPV   45000000-0

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ DZ. NR 505 AM-2

W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

________________________________________________________________________________

INWESTOR:

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa nr 3;

55-003 Czernica

S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty w zakresie robót  budowlanych

– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

a) grupa robót    – NR CPV  45000000-0 Roboty budowlane

b)  kategorie robót:

Ø NR CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Ø NR CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Ø NR CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ø NR CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Ø NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

Ø NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Ø NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Ø NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Ø NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Opracował:

listopad 2007 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty zewnętrzne - nawierzchnie

ST 14.0

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP..................................................................................................................................................4

1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji ........................................................................................................4

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): .........................................................4

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW.............................................4

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN..................................................................................5

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.........................................................................5

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH...........................................5

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT.....................................................................................7

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót...............................................................................................7

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy...........................................................................................8

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT....................................................................................8

8. ODBIÓR ROBÓT..................................................................................................................................8

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA................................................................................................................8

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót zewnętrznych

nawierzchniowych dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

DZ. NR 505 AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4523000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45230000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 Roboty w zakresie chodników

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

kostka brukowa 6 cm kolorowa

mieszanka betonowa B-20

obrzeża betonowe 30x8 cm

piasek

płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm

płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm

Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko

charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych

bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny

technicznie sprzęt:

a) piła do cięcia kostki

b) walec samojezdny wibracyjny

c) wibrator powierzchniowy

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości

przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

Podsypki

Ø Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z

wymaganiami dla poszczególnych materiałów.

Ø Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie

właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą.

Ø Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania

i bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną

ubijającą i być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych

uszkodzeń. Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny

zostać ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy.

Ø Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lub pospółka.

Ø Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po

zagęszczeniu warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia

określić zgodnie z normą BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa

wilgotności optymalnej próby Proctora zgodnie z normą.

Podbudowa i nawierzchnia betonowa

Ø Całą mieszankę betonową należy ułożyć i rozścielić równo. Rozścielanie należy podjąć

równocześnie z układaniem.

Ø Mieszanki betonowe będą przywożone na plac w betoniarkach samochodowych  i

wbudowywane w miejsca do tego celu przygotowane.

Ø Mieszanki betonowe winny być chronione przed wpływami atmosferycznymi zarówno

podczas przewożenia z wytwórni na miejsce układania, jak i podczas oczekiwania na wbudowanie.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Ø Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z

jednego źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę  z minimum trzech palet

i układać raczej w pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia

optymalnej mieszanki odcieni.

Ø Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości,

ścieralności i mrozoodporności kostki  przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu

budowy. Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej

stosowanie w budownictwie drogowym.

Ø Kostka powinna posiadać cechy podane w poniższej tabeli:

Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co najmniej

a) średnia z sześciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki

60

50

2 Nasiąkliwość wodą w PN-B- 06250, % nie więcej niż 5

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250

a) pęknięcia próbki

b) strata masy, % nie więcej niż

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do

wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak

5

20

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie więcej niż 4

Ø Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny.

Ø Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą

warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu

nie uszkodzić kostki.

Ø Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą

szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach.

Ø Obrzeża

Ø Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z

wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce piaskowej grubości 5cm.

Ø Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii.

Ø Obrzeża należy układać w odstępie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić

zaprawą cementowo-piaskową 1:3.

Ø Światło obrzeży (odległość góry krawężnika od nawierzchni) – 5cm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiałów i systemów technologicznych.

Kontroli jakości podlega wykonanie:

a) korytowania

b) podsypki i jej zagęszczenia

c) nawierzchni betonowych dróg

d) chodników

e) liniowości i prawidłowości ustawienia obrzeży

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

m2

– powierzchnie poszczególnych nawierzchni

m - długość obrzeży

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami

Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR

505 AM-2 W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ UL. WROCŁAWSKA, GMINA CZERNICA”.

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót

zatwierdzona przez Zamawiającego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

1. PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2. PN-74/B/04452 – Grunty budowlane – Badania polowe

3. PN-88/B-04481 – Grunty budowlane – Badania próbek gruntu

4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego

5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren

6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości

7. PN-78/B-06714/19 – Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności

8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek

10. PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – piasek

11. PN-87/S-02201 – Drogi samochodowe – Nawierzchnie drogowe-Podział, nazwy, określenia

12. PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne –Terminologia, wymagania i badania

13. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe – Nawierzchnie drogowe – Podział nazwy, określenia

14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe – Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

15. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

16. PN-S-96015 – Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

17. PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw

18. Aprobata techniczna na kostkę betonową

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do

używanych opatentowanych urządzeń lub metod.