Czernica, dnia 29.10.2012r.

Nr sprawy: GKiI.271.16.2012.KM

Zamawiający:

GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Strona internetowa: www.czernica.pl

Tel.71-318-01-77, fax: 71-318-01-24

NIP 912-11-01-093

REGON 931934986

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na usługi w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.

Usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach gminnych w Gminie Czernica

Zatwierdził:

Wójt Gminy Czernica

…………………………………

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwaną dalej - ustawą Pzp.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej - SIWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwot ustalonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w BZP pod numerem 229403-2012 data zamieszczenia: 29.10.2012r.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA CZERNICA ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

tel. 71 318 01 77 /  fax. 71 318 01 24

strona internetowa: www.czernica.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi odśnieżania dróg w ilości do 650 godzin, polegające na usuwaniu śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp. znajdujących się na terenach będących własnością Gminy zwanych dalej obiektami towarzyszącymi) oraz usługi likwidacji i zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej występującej na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu, przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

  - Przedmiotem zamówienia objęte są drogi, określone poniżej:

    - drogi gminne i obiekty towarzyszące wymienione w Załączniku nr 3 do umowy

    - pozostałe drogi i obiekty towarzyszące nie wymienione w Załączniku nr 3 do umowy

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt 3.1. i pkt. 3.2.1. bez wezwania ze strony Zamawiającego, tzw. usługa jednostkowa. Termin wykonania usługi wynosi do 12 godzin od wystąpienia zjawiska.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu określonego w pkt. 3.1. i pkt. 3.2.2. na każde telefoniczne wezwanie ze strony Zamawiającego (podyktowane aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego). Wezwanie będzie każdorazowo pisemnie (w tym fax, mail) potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, tzw. zlecenie jednostkowe. Termin wykonania zlecenia jednostkowego wynosi do 12 godzin i może zostać każdorazowo określony lub zmieniony w zależności od aktualnych potrzeb przez Zamawiającego w zleceniu jednostkowym.

3.5. Realizacja obowiązków określonych w pkt. 3.3. i 3.4. polegać będzie na każdorazowym, uzależnionym od warunków pogodowych (w przypadku pkt. 3.3. i 3.4.) oraz potrzeb Zamawiającego (w przypadku pkt 3.4.) wykonaniu, w danej miejscowości, usługi odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach (zgodnie z treścią Karty drogowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do projektu umowy).

3.6. Przedmiot zamówienia, określony w pkt. 3.1. i 3.2. polegać będzie na oczyszczaniu mechanicznym jezdni i poboczy oraz obiektów towarzyszących, w okresie zimowym, wg poniższych zasad:

1) mechaniczne oczyszczanie jezdni w technologii zimowej – polega na usuwaniu śniegu poprzez mechaniczne rozgarnięcie pokrywy śnieżnej; oczyszczenie stosuje się do całej szerokości jezdni oraz skrzyżowań; rejon skrzyżowań to 15 m wlotu drogi poprzecznej, nie objętej oczyszczaniem, licząc od krawędzi jezdni oczyszczonej,

2) zabezpieczenie jezdni przed śliskością zimową – polega na pokryciu nawierzchni jezdni, przed wystąpieniem zjawiska śliskości, środkami chemicznymi takimi jak sól wilgotna lub solanka

- likwidowanie śliskości zimowej – polega na usuwaniu gołoledzi, lodowicy i zlodowacenia za pomocą topiących środków chemicznych, takich jak solanka, sól, mieszanka piasku i soli itp. lub na stosowaniu środków zwiększających szorstkość takich jak piasek, przy użyciu sprzętu specjalistycznego,

  - Zamawiający informuje, iż technologię zimową stosuje się w dniach, w których występują warunki zimowe tj.:

a) temperatura poniżej +2° C,

b) opady śniegu,

c) zalegająca warstwa śniegu,

d) gołoledź lub lodowica.

  - Wykonawca ma obowiązek, mając na uwadze codzienną, aktualną prognozę pogody oraz w zależności od warunków pogodowych, przystąpić odpowiednio wcześniej – tak, by zapewnić bezpieczeństwo ruchu - do:

a) zraszania jezdni solanką lub użycia soli wilgotnej, po upewnieniu się na podstawie prognozy pogody o mającej wystąpić śliskości lub oblodzeniu,

b) posypywania jezdni mieszanką piasku i soli, tuż przed opadami śniegu, których termin ustala na podstawie prognozy pogody, w celu zwalczania śliskości pośniegowej i niedopuszczenia do przymarzania śniegu do jezdni.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy także:

1) utrzymanie drożności wodościeków i kratek ściekowych kanalizacji deszczowej w obszarze objętym odśnieżaniem, czynności te należy wykonywać skutecznie tj, do uzyskania odpływu wody pośniegowej i opadowej,

2) doczyszczenie ręczne przejść dla pieszych i skrzyżowań ulic po oczyszczaniu mechanicznym

3) odśnieżanie w przypadku gromadzenia się śniegu na jezdni oraz wywóz spryzmowanego na chodnikach i poboczach śniegu.

  - Wykonawca przed upływem terminu zakończenia umowy zobowiązany jest dokonać oczyszczania pozimowego wszystkich jezdni objętych oczyszczaniem zimowym wg stawki jak za oczyszczanie zimowe.

  - Oczyszczanie pozimowe polega na usunięciu piasku stosowanego w akcji zimowej i innych bieżących zanieczyszczeń oraz oczyszczaniu krat ściekowych i wodościeków.

  - Oczyszczanie pozimowe powinno być wykonane po zakończeniu sezonu zimowego (w sporadycznym przypadku, gdy wymaga tego interes społeczny również w trakcie sezonu) nie później jednak niż do 30 kwietnia 2012 r. - ostateczny termin wykonania robót zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

  - Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednią bazą sprzętową, pozwalającą utrzymać drogi objęte usługą w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ruchu. Wykonawca będzie wykonywał usługę przy użyciu własnego sprzętu, pracowników oraz własnych materiałów (np. soli, piasku) niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Uwaga: Zamawiający wymaga aby ul. Brzozowa w miejscowości Chrząstawa Wielka była odśnieżana pojazdem lekkim o masie całkowitej do 12 ton.

  - Czas na usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości w wykonaniu usługi jednostkowej i zlecenia jednostkowego (nienależytego wykonania usługi jednostkowej i zlecenia jednostkowego) wyniesie max. do 2 godzin od jej zgłoszenia chyba, że z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie będzie niemożliwe. Wówczas Zamawiający i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości.

3.15. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą odbywać się zgodnie z przepisami BHP, p.poż, sanitarnymi, ochrony środowiska.

  - Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia w całości lub w części podwykonawcom. Zamawiający  żąda wskazania  przez Wykonawcę w  ofercie  części  zamówienia,  której wykonanie  powierzy podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 PZP. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana  przez  podwykonawcę  Zamawiający  uzna,  że  całość  zamówienia  będzie wykonana  przez Wykonawcę osobiście.

  - Wielkość zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.04.2013r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

5.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

5.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. warunek  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże, iż  wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg publicznych,  w ilości min. 300  świadczonych godzin każda z usług.

5.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 5.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł (do polisy należy załączyć potwierdzenie zapłaty składek zgodnie z umową ubezpieczeniową).

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca musi załączyć n/w oświadczenie oraz dokumenty:

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ).

    - Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. 5.2. SIWZ tj. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  - wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg publicznych w ilości min. 300 świadczonych godzin (każda z usług), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Załącznik nr 5 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług (np. referencje).

    - Opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł (do polisy należy załączyć potwierdzenie zapłaty składek zgodnie z umową ubezpieczeniową).

uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał).

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca musi załączyć do oferty n/w dokumenty i oświadczenia:

    - oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ),

    - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie osoby fizycznej Załącznik nr 4 do SIWZ) – składa Wykonawca będący osobą fizyczną,

Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną do podpisu z umieszczoną klauzulą „za zgodność z oryginałem”

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części  zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2. niniejszej SIWZ.

6.3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo.

3. Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.

4. Podmioty występujące wspólnie muszą złożyć odrębne dla każdego podmiotu dokumenty dotyczące pkt 6.2. SIWZ

5. Dokumenty wymienione w pkt 5 SIWZ podmioty występujące wspólnie muszą łącznie spełniać wymagane warunki.

6. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

6.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

6.5.  Dokumenty składające się na ofertę:

- Formularz ofertowy  – Załącznik nr 1.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 6 SIWZ.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

7.1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

7.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania przetargowego są:

- Pani Katarzyna Michalak, tel.: 71 381 39 26 - udzielanie informacji dotyczących postępowania

- Pan Piotr Golus, tel.: 71 381 39 41 - udzielanie informacji dotyczących strony technicznej przedmiotu zamówienia

7.4. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

1) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytanie pisemnie lub faksem. Dane teleadresowe i adres korespondencyjny zamawiającego: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, nr faksu 71 318 01 24.

2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu o którym mowa w pkt 7.4. ppkt 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępniana na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.

5) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieszcza ją także na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.

6) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin

składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

10.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym.

10.3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

10.4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

10.5. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

10.6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ- INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako osobna część, nie złączoną z ofertą w sposób stały.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Zamknięta  koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem:

OFERTA PRZETARGOWA – zimowe utrzymanie dróg Nie otwierać przed …...... (data) ….... (godzina)

W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA PRZETARGOWA – NIE OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

11.2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

11.3. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, parter) w terminie do dnia 06.11.2012r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 (Sala konferencyjna 19) w dniu 06.11.2012r. o godzinie 9:15.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

  - Cenę oferty należy podać w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między nim a Wykonawcą w walutach obcych.

  - Ostateczna cena ofertowa podana przez Wykonawcę ma być ceną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 lipca o cenach (Dz. U. z 2001r Nr 97, poz. 1050 ze zm) przedstawioną w setnych częściach złotego – a zatem musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

  - Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości. Stawę VAT należy określić zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm).

  - Informacje dodatkowe:

a) zakres usługi, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z niniejszą SIWZ.

b) cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezbędne do jego wykonania.

  - Cena ofertowa podana przez Wykonawcę ma być ceną ryczałtową za 1 godzinę wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszej SIWZ.

  - Wycena powinna być sporządzona z zachowaniem należytej staranności i obejmować wszystkie prace występujące przy realizacji zamówienia.

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę jednostkową brutto za 1 godzinę usługi podaną w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).

  - Zamawiający nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek rabatów i upustów po obliczeniu ceny ofertowej brutto.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem: cena Pc= (Cmin : C) x 100, gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie, Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach, C – cena podana w badanej ofercie.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 14.1 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.3. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

14.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 oraz art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane pisemnie.

14.5. Zamawiający poinformuje pisemnie lub faksem wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

17. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

18. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

20. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

21. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Rozliczenia między zamawiającym z przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

22. ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający nie przewiduje zmian zawartej umowy.

23. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm).

27. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y

…………………………..

(miejscowość, data)

Nr sprawy: GKiI.271.16.2012.KM

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………

siedziba Wykonawcy…… …………………………………………………….

nr tel./fax…………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………………………………………………….

Numer NIP ...................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) pn. Usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach gminnych w Gminie Czernica oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę:

cena jednostkowa netto za 1 godzinę usługi: …............................ zł

+ podatek VAT (…....%): ….......................... zł

cena jednostkowa brutto za 1 godzinę usługi: ….......................... zł

(słownie: …........................................................................................................................)

Jednocześnie:

- Oświadczam/y, że cena  zaproponowana przez nas w niniejszej ofercie nie ulegnie zmianie  w okresie realizacji umowy i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z dn. 05.04.2004r. z późn. zm.).

- Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczam/y, że zapoznałem się z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym, z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

- Niniejszym oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie wykonam/y: *

a) Samodzielnie

b) Przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następującej części zamówienia ……………………………………………………………………………………………

- Ofertę niniejszą wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część, składam/y na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Zastrzegam/y, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania:……………………………………………………………………………………………

- Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest

Pan / i / ...................................................................................................

tel. kontaktowy ........................................................................................

e-mail …………………………………………………………………………

- Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)

jest: ........................................................................................................................

Stanowisko: ............................................................................................................

Imię i nazwisko .......................................................................................................

Tel ......................................................fax................................................................

........................................                                                                                                    ................................................

pieczątka Wykonawcy                                                                                                          czytelny podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Nr sprawy: GKiI.271.16.2012.KM

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam(y), że spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz złożyłem (liśmy) wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

________________ dnia ___ ___ 2012 r.

..............................................................                                                           ............................................................

(pieczątka  Wykonawcy)                                                                                         (podpis  Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Nr sprawy: GKiI.271.16.2012.KM

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY

W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Oświadczam (y), że brak w stosunku do mnie (nas) podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je nienależycie,  jeżeli szkoda  ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający  rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia  publicznego  albo  odstąpił  od  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto  likwidację  lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)  osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)  spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)  spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo

przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a  także za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę

zarobkową, przestępstwo przeciwko  środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione w  celu  osiągnięcia korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego;

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a  także za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia  na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)  wykonawców będących  spółką  jawną,  spółką  partnerską,  spółką  komandytową,  spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu,  komplementariusza  lub  urzędującego  członka  organu  zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew  przepisom  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  –  przez  okres  1  roku  od  dnia uprawomocnienia się wyroku.

________________ dnia ___ ___ 2012 r.

..............................................................                                                           ............................................................

(pieczątka  Wykonawcy)                                                                                         (podpis  Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Nr sprawy: GKiI.271.16.2012.KM

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – OSOBY FIZYCZNEJ -

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), który mówi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

________________ dnia ___ ___ 2012 r.

..............................................................                                                           ............................................................

(pieczątka  Wykonawcy)                                                                                         (podpis  Wykonawcy)

Załącznik nr 5

Nr sprawy: GKiI.271.16.2012.KM

Wykaz usług

odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodnie z zapisami pkt. 5.2. i 6.1.2 SIWZ).

| Lp | Przedmiot usługi | Wartość usługi | Data wykonania | Odbiorca usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały zrealizowane należycie (np. referencje).

________________ dnia ___ ___ 2012 r.

..............................................................                                                           ............................................................

(pieczątka  Wykonawcy)                                                                                         (podpis  Wykonawcy)

Załącznik nr 6

Nr sprawy: GKiI.271.16.2012.KM

PROJEKT  UMOWY

UMOWA Nr  …....................................

W dniu ….................. w Czernicy:

GMINA CZERNICA

z siedzibą władz w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3, 55-003 Czernica, powiat wrocławski, NIP  912-11-01-093, zwana dalej Zamawiającym, reprezentowana przez:

- …………………………………..

przy kontrasygnacie ……………………………………

i

……………………… zwany dalej Wykonawcą,

zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie art. 39  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm), w wyniku rozstrzygnięcia w dniu ……………… przetargu nieograniczonego znak: ……………………… pn. Usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach gminnych w Gminie Czernica.

§ 2

- Przedmiotem zamówienia są usługi odśnieżania dróg, polegające na usuwaniu śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp. znajdujących się na terenach będących własnością Gminy zwanych dalej obiektami towarzyszącymi) oraz usługi likwidacji i zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej występującej na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu, przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

- Przedmiotem zamówienia objęte są drogi, określone poniżej:

1) drogi gminne i obiekty towarzyszące wymienione w Załączniku nr 3 do umowy

2) pozostałe drogi i obiekty towarzyszące nie wymienione w Załączniku nr 3 do umowy

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 bez wezwania ze strony Zamawiającego, tzw. usługa jednostkowa. Termin wykonania usługi wynosi do 12 godzin od wystąpienia zjawiska.

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu określonego w ust. 1 i ust. 2 pkt 2 na każde telefoniczne wezwanie ze strony Zamawiającego (podyktowane aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego). Wezwanie będzie każdorazowo pisemnie (w tym fax, mail) potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, tzw. zlecenie jednostkowe. Termin wykonania zlecenia jednostkowego wynosi do 12 godzin i może zostać każdorazowo określony lub zmieniony w zależności od aktualnych potrzeb przez Zamawiającego w zleceniu jednostkowym.

5. Realizacja obowiązków określonych w ust 3 i 4 polegać będzie na każdorazowym, uzależnionym od warunków pogodowych (w przypadku ust. 3 i 4) oraz potrzeb Zamawiającego (w przypadku ust. 4) wykonaniu, w danej miejscowości, usługi odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach (zgodnie z treścią Karty drogowej, stanowiącej Załącznik nr 1).

6. Przedmiot zamówienia, określony w ust. 1 i 2 polegać będzie na oczyszczaniu mechanicznym jezdni i poboczy oraz obiektów towarzyszących, w okresie zimowym, wg poniższych zasad:

1) mechaniczne oczyszczanie jezdni w technologii zimowej – polega na usuwaniu śniegu poprzez mechaniczne rozgarnięcie pokrywy śnieżnej; oczyszczenie stosuje się do całej szerokości jezdni oraz skrzyżowań; rejon skrzyżowań to 15 m wlotu drogi poprzecznej, nie objętej oczyszczaniem, licząc od krawędzi jezdni oczyszczonej,

2) zabezpieczenie jezdni przed śliskością zimową – polega na pokryciu nawierzchni jezdni, przed wystąpieniem zjawiska śliskości, środkami chemicznymi takimi jak sól wilgotna lub solanka

3) likwidowanie śliskości zimowej – polega na usuwaniu gołoledzi, lodowicy i zlodowacenia za pomocą topiących środków chemicznych, takich jak solanka, sól, mieszanka piasku i soli itp. lub na stosowaniu środków zwiększających szorstkość takich jak piasek, przy użyciu sprzętu specjalistycznego,

7. Zamawiający informuje, iż technologię zimową stosuje się w dniach, w których występują warunki zimowe tj.:

a) temperatura poniżej +2° C,

b) opady śniegu,

c) zalegająca warstwa śniegu,

d) gołoledź lub lodowica.

8. Wykonawca ma obowiązek, mając na uwadze codzienną, aktualną prognozę pogody oraz w zależności od warunków pogodowych, przystąpić odpowiednio wcześniej – tak, by zapewnić bezpieczeństwo ruchu - do:

1) zraszania jezdni solanką lub użycia soli wilgotnej, po upewnieniu się na podstawie prognozy pogody o mającej wystąpić śliskości lub oblodzeniu,

2) posypywania jezdni mieszanką piasku i soli, tuż przed opadami śniegu, których termin ustala na podstawie prognozy pogody, w celu zwalczania śliskości pośniegowej i niedopuszczenia do przymarzania śniegu do jezdni.

9. Do obowiązków Wykonawcy należy także:

1) utrzymanie drożności wodościeków i kratek ściekowych kanalizacji deszczowej w obszarze objętym odśnieżaniem, czynności te należy wykonywać skutecznie tj, do uzyskania odpływu wody pośniegowej i opadowej,

2) doczyszczenie ręczne przejść dla pieszych i skrzyżowań ulic po oczyszczaniu mechanicznym

3) odśnieżanie w przypadku gromadzenia się śniegu na jezdni oraz wywóz spryzmowanego na chodnikach i poboczach śniegu.

10. Wykonawca przed upływem terminu zakończenia umowy zobowiązany jest dokonać oczyszczania pozimowego wszystkich jezdni objętych oczyszczaniem zimowym wg stawki jak za oczyszczanie zimowe.

11. Oczyszczanie pozimowe polega na usunięciu piasku stosowanego w akcji zimowej i innych bieżących zanieczyszczeń oraz oczyszczaniu krat ściekowych i wodościeków.

12. Oczyszczanie pozimowe powinno być wykonane po zakończeniu sezonu zimowego (w sporadycznym przypadku, gdy wymaga tego interes społeczny również w trakcie sezonu) nie później jednak niż do 30 kwietnia 2012 r. - ostateczny termin wykonania robót zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

13. Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednią bazą sprzętową, pozwalającą utrzymać drogi objęte usługą w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ruchu. Wykonawca będzie wykonywał usługę przy użyciu własnego sprzętu, pracowników oraz własnych materiałów (np. soli, piasku) niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Uwaga: Zamawiający wymaga aby ul. Brzozowa w miejscowości Chrząstawa Wielka była odśnieżana pojazdem lekkim o masie całkowitej do 12 ton.

14. Czas na usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości w wykonaniu usługi jednostkowej i zlecenia jednostkowego (nienależytego wykonania usługi jednostkowej i zlecenia jednostkowego) wyniesie max. do 2 godzin od jej zgłoszenia chyba, że z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie będzie niemożliwe. Wówczas Zamawiający i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości.

15. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą odbywać się zgodnie z przepisami BHP, p.poż, sanitarnymi, ochrony środowiska.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami,

- wykonania przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko,

- udokumentowania wykonania konkretnej usługi jednostkowej i zlecenia jednostkowego w ciągu doby poprzez sporządzenie Karty drogowej (Załącznik nr 1 do umowy), stanowiącej załącznik do Protokołu odbioru wykonanych usług jednostkowych i zlecenia jednostkowego,

- uzyskania na Karcie drogowej potwierdzenia wykonania w ciągu doby konkretnej usługi jednostkowej i zlecenia jednostkowego przez sołtysa miejscowości, w której usługa ta została wykonana, lub przedstawiciela Urzędu Gminy,

- przedstawienia Protokołu odbioru, w którym będzie zbiorczy wykaz Kart drogowych z całego poprzedniego miesiąca do akceptacji Zamawiającego - na początku każdego miesiąca, nie później jednak niż do 7 dnia każdego miesiąca, a Zamawiający zobowiązuje się, w terminie do 4 dni od dnia otrzymania, sprawdzić zgodność Protokołu odbioru z Kartami drogowymi.

§ 4

1. Wykonawca – w zakresie wskazanym w ofercie – powierza wykonanie przedmiotu umowy następującym podwykonawcom: ….................................. (nazwa) zakres wykonywanych czynności …........................................... ….............................................. (nazwa) zakres wykonywanych czynności ….................................................

2. Umowy z podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy o usługi z podwykonawcą nie wymienionym w ust. 1 , a zmiana podwykonawcy wymaga zmiany umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy. Jeżeli Zamawiający nie wniesie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na podwykonawstwo w przedstawionej treści.

5. Wykonawca, w terminie najpóźniej 3 dni od podpisania umowy z podwykonawcą, przekaże Zamawiającemu 1 egz. w celu załączenia do akt sprawy (dopuszczalna kserokopia).

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia dalszego podwykonawstwa usług objętych umową na podwykonanie.

7. Niedotrzymanie obowiązku, o którym mowa w ust. 3, 4, 5 i 6 stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego oraz obowiązek zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych określonych w § 8.

§ 5

1. Strony ustalają termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2013 r. (dotyczy całości przedmiotu zamówienia) lub do wyczerpania kwoty limitu w  wysokości określonej w § 6 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania usługi jednostkowej i zlecenia jednostkowego (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia).

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę ofertową określoną w złożonej ofercie, tj…………………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………….).

- Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę usługi wykonywania przedmiotu zamówienia wynosi ................ zł

- Wykonawca zapewnia niezmienność ceny, o której mowa w ust. 2, przez cały okres trwania umowy.

- Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi jednostkowej i zlecenia jednostkowego  ustalona będzie jako iloczyn ceny jednostkowej brutto, o której mowa w ust. 2, za jednostkę obmiarową (jedna godzina) i liczby godzin odśnieżania, zgodnie z Kartą drogową.

- Wykonawca będzie składał faktury VAT w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, za usługi wykonane w miesiącu  poprzednim.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z fakturą VAT Protokół odbioru (podpisany przez przedstawiciela Urzędu Gminy oraz Wykonawcę), wraz z Kartami drogowymi z poprzedniego miesiąca, tj. tego którego dotyczy faktura VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc będzie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego złożony przez Wykonawcę Protokół odbioru, wraz z przypisanymi do tego protokołu Kartami drogowymi.

- Zamawiający zapłaci za wystawioną przez Wykonawcę fakturę w terminie 21 dni od dnia jej złożenia.

- W przypadku korzystania z podwykonawstwa Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą złożyć oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu wszystkich roszczeń z tytułu wykonywanych na zlecenie Wykonawcy prac.

- W razie nie wyczerpania przez Zamawiającego, w okresie trwania niniejszej umowy kwoty określonej w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wykonywanie usługi jednostkowej i zlecenia jednostkowego, ani jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze

§ 7

Czas na usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości w wykonaniu usługi jednostkowej i zlecenia jednostkowego (nienależytego wykonania usługi jednostkowej i zlecenia jednostkowego) wyniesie max. do 2 godzin od zgłoszenia, chyba że z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie będzie niemożliwe. Wówczas Zamawiający i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci karę umowną:

- za opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie realizacji usługi jednostkowej, w wysokości 0,1 % wartości, o której mowa § 6 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia, liczonego od terminu wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości,

- za opóźnienie w wykonaniu zleceń jednostkowych zgłoszonych przez Zamawiającego, w wysokości 0,1 % wartości, o której mowa § 6 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia, liczonego od terminu wyznaczonego na wykonanie zlecenia,

- za opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych po wykonaniu zlecenia jednostkowego, w wysokości 0,1 % wartości, o której mowa § 6 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia, liczonego od terminu wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości,

- za opóźnienie w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 2 ust 9, w wysokości 1% wartości, o której mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie tego obowiązku,

- za opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w wykonaniu obowiązków, o których mowa w  § 2 ust 9, w wysokości 1% wartości, o której mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od terminu wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości.

2. Wykonawca, jeśli ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wartości o której mowa w § 6 ust. 1.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa kary umowne, do wysokości poniesionej szkody.

§ 9

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

3) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje usługi przez okres 7 dni mimo pisemnego wezwania Zamawiającego

5) gdy Wykonawca przerwał realizację usługi, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni

6) w przypadku wykonania usługi jednostkowej lub zlecenia jednostkowego w sposób sprzeczny z umową polegającego na:

a) trzykrotnym nie zrealizowaniu przez Wykonawcę usługi jednostkowej lub zlecenia jednostkowego

b) trzykrotnym nienależytym zrealizowaniu usługi jednostkowej lub zlecenia jednostkowego

c) trzykrotnym nieterminowym usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości

§ 10

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozwiązywane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pojednawczych między stronami. Jeżeli Strony nie uzgodnią sposobu rozwiązania sporu w terminie 90 dni, przyjmuje się, że negocjacje pojednawcze zakończyły się bezskutecznie, wówczas właściwym w sprawach rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.

§ 13

- Nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją postanowień niniejszej umowy sprawował będzie Pan Robert Makieła – Główny specjalista ds. dróg i inwestycji tel. 71 381 39 46, e mail: r.makieła@czernica.pl

- Osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy będzie …........................... tel.: …............................., e-mail: ….................................................................

§ 14

Umowa niniejsza została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy).

§ 15

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 - wzór Karty drogowej

- Załącznik nr 2 - wzór Protokołu odbioru

- Załącznik nr 3 - wykaz dróg do odśnieżania w Gminie Czernica

Zamawiający                                                                                 Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy

………………………………….

(pieczątka firmy)

KARTA DROGOWA

dla sprzętu odśnieżającego nr ……../2012/2013

Data wystawienia……………………………..

Nazwa sprzętu użytego do odśnieżania……………………………..o nr rejestr. ………...

| Lp. | Miejscowość | Godzina rozpoczęcia pracy | Godzina zakończenia pracy | Liczba godzin pracy | Potwierdzenie przez Sołtysa danej miejscowości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawca:

.......................................( podpis)

Załącznik nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

z dnia ………………………….

Dotyczy umowy nr ……………………zawartej w dniu ……………………

Zakres wykonanych robót: odśnieżanie na terenie gminy Czernica

Miejsce wykonywania robót: teren gminy Czernica na podstawie kart drogowych

| Lp. | Numer karty drogowej | Data wystawienia karty drogowej | Liczba godzin odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM | x |  |

Protokół po przeczytaniu podpisała Komisja w składzie:

- 1.  Robert Makieła - Główny specjalista ds. dróg i inwestycji         podpis………….……..

- ……………..........................…..        Wykonawca                        podpis…………....……..

Załącznik nr 3 do umowy

DROGI POD ZARZĄDEM GMINY CZERNICA

PRZEZNACZONE DO UTRZYMANIA ZIMOWEGO

Podział dróg gminnych dostosowano do podziału standardów dróg powiatowych kierując się zasadą utrzymania ciągów komunikacyjnych dostępnych w tym samym czasie

- Chrząstawa Mała- ulica Stawowa, Akacjowa, Polna, Sosnowa, Malinowa

- Chrząstawa Wielka – ulica Dębowa, Wrocławska (odcinek gminny), Leśna, Brzozowa (odśnieżana pojazdem lekkim o masie do 12 ton), Młyńska, Krótka

- Czernica - ulica Św. Brata Alberta, Fabryczna, Odrzańska, Kolejowa, ulice przy blokach po Wojskowych Zakładach Łączności, plac J. Pawła II

- Dobrzykowice - ulica Szkolna, ul. Krótka/Ładna, Widawska, Szafirowa, Boczna, Zielone Osiedle

- Gajków – ulica Główna (od kościoła w kierunku rzeki Odry oraz od skrzyżowania z ul. Polną do rzeki Odry), Poprzeczna, Janowicka, Piaskowa

- Jeszkowice – ulica Kanałowa, Szkolna, Międzywałowa, Leśna

- Łany - ulica Odrzańska

- droga Kamieniec Wrocławski- Łany

- droga Jeszkowice – Wojnowice

- Kamieniec Wrocławski – ulica Polna, Działkowa, Cichy Kącik (przy szkole), Łąkowa, Spółdzielcza, osiedle „AWBUD”, Słoneczna, Siedmiu Krasnoludków

- Krzyków - ulica Główna (odcinek gminny), Modrzewiowa na odcinku do skrzyżowania z Zagrodową , Zachodnia, Chabrowa, Morelowa

- Nadolice Wielkie - ulica Rzeczna, Lipowa, Poprzeczna/Boczna, Stawowa (od Wrocławskiej do Poprzecznej), Brzozowa, Dworska, Grabowa, Topolowa/Jarzębinowa

- Nadolice Małe – ulica Wiosenna, Kolejowa

- Ratowice - ulica Wrocławska, Odrzańska, Sportowa, Polna, Spokojna,

- Wojnowice – ulica Jelczańska, Główna, pętla autobusowa, Jemiołowa, Polna, Orla (zamieszkałe odcinki)