W związku z doprecyzowaniem zapytania ofertowego wprowadza się następujące zmiany:

1.  W dziale I Uwagi do zakresu projektu:

- zaprojektować kanał grawitacyjny DN 200 w ul. Wesołej od studni nr 301 w ul. Stawowej do skrzyżowania z ul. Rajską.(nowe podziały 437/7-437/25,) skrócenie rurociągu ciśnieniowego projektowanego rurociągu ciśnieniowego PEHD 110 z długości ok. 590 mb. do ok. 125 mb - wpięcie rurociągu ciśnieniowego z P3 do doprojektowanego kanału w ul. Wesołej;  kanał tłoczny na odcinku ok. 95 biegnie równolegle do projektowanego kanału grawitacyjnego w ul. Rajskiej,

- w załączeniu mapka sytuacyjna z podziałami.

- zaprojektować przyłącza dla budynków i działek nieujętych w projekcie pierwotnym, będących w obszarze opracowania,

- doprojektować sieć kanalizacyjną z przyłączami do działek powstałych w wyniku podziału, będących w zakresie opracowania. Zakres opracowania ustalony zostanie na etapie przygotowania umowy,

- zapewnić możliwość odprowadzania ścieków z działek, które powstały w wyniku podziału, po uzyskaniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej, poza obszarem opracowania (przegłębienie kanału, dostosowanie/przeliczenie parametrów pompowni).

2. W dziale III pkt 5.  Doświadczenie wykonawcy:

5.1 Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w zakresie sieci sanitarnych bez ograniczeń;

5.2 Udokumentowane doświadczenie w zakresie sporządzenia co najmniej jednego projektu sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w rozmiarze min. 5 km z co najmniej 1 km przyłączy oraz z min. 1 przepompownią w okresie ostatnich 5 lat.

5.2.1. Zamawiający dopuszcza możliwości posłużenia się doświadczeniem podmiotu trzeciego w celu wykazania się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu ofertowym.

3. Termin składania ofert ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie:

7. Termin na złożenie ofert:

Oferty należy wysyłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl 
lub dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 5, pok. 1 w terminie do 5 marca br. do godz. 9:00.