Załącznik nr 2

RZEDMIAR

Naprawa obudowy kontenerów na odpady przy budynku świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Małej przy ul. Wrocławskiej 97a., działka nr 207/4.

| Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 KNR 2-31 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na pod- | m2 |  |  |
| 0805-01 | sypce piaskowej |  |  |  |
| analogia |  |  |  |  |
|  | 0,5*0,5*3 | m2 | 0,75 |  |
|  |  |  | RAZEM | 0,75 |

- KNR-W 4-01 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-  m3

0102-03kości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.IV - wokół rozbieranych fundamentów

|  |  | 3*0,5*0,5*0,8 | m3 | 0,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,60 |
| 3 | KNR 2-31 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  | 0814-02 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | m | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 4 | KNR 2-31 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 |  |  |
|  | 0812-03 |  |  |  |  |
|  |  | 3*0,2*0,3 | m3 | 0,18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,18 |
| 5 | KNR-W 2-25 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - rozebranie do po- | m2 |  |  |
|  | 0308-02 | nownego montażu |  |  |  |
|  |  | 1,8*1,5 | m2 | 2,70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,70 |
| 6 | KNR 4-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad | m3 |  |  |
|  | 0212-02 | 15 cm - fundamentów pod słupki |  |  |  |
|  |  | 0,3*0,3*0,7*3 | m3 | 0,19 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,19 |
| 7 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie beto- m3 |  |  |
|  | 0203-01 | nu fundamentu |  |  |  |
|  |  | 0,3*0,7*0,3*3 | m3 | 0,19 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,19 |
| 8 | KNR-W 2-25 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - budowa | m2 |  |  |
|  | 0308-01 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | (1,8*1,6)*1,5 | m2 | 4,32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,32 |
| 9 | KNR-W 2-25 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - budowa (płyty beto- | m2 |  |  |
|  | 0308-01 | nowe z demontażu) |  |  |  |
|  |  | 1,8*1,5 | m2 | 2,70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,70 |
| 10 | NNRNKB | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 m2 |  |  |
|  | 231 0511-02 | cm - 11-20 elementów/m2 |  |  |  |
|  |  | 0,5*0,5*3 | m2 | 0,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,75 |
| 11 | KNR 2-31 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 |  |  |
|  | 0402-03 |  |  |  |  |
|  |  | 3*0,2*0,3 | m3 | 0,18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,18 |
| 12 | KNR 2-31 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m |  |  |
|  | 0407-05 | wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |
|  |  | 3 | m | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 13 | KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i m3 |  |  |
|  | 0105-03 | ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV |  |  |  |
|  |  | 3*0,5*0,5*0,8 | m3 | 0,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,60 |
| 14 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- | m3 |  |  |
|  | 1103-04 | dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km |  |  |  |
|  |  | (1,8*1,6)*1,5*0,07 | m3 | 0,30 |  |
|  |  | 0,3*0,2*3,0+0,3*0,08*3,0 | m3 | 0,25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,55 |
| 15 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- | m3 |  |  |
|  | 1103-05 | dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo- |  |  |  |
|  |  | częty 1 km |  |  |  |
|  |  | Krotność = 15 |  |  |  |
|  |  | poz.14 | m3 | 0,55 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,55 |
| 16 |  | Opłata za składowanie i utylizacj gruzu z rozbiórki | m3 |  |  |
|  |  | poz.15 | m3 | 0,55 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,55 |
| 17 | KNR 2-31 | Transp.miesz.beton.samoch.mieszarką 2500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na | m3 |  |  |
|  | 1503-01 | odl.do 0.5 km z załad.got.miesz.z betoniar.przeciwbież. 500 dm3 |  |  |  |
|  |  | poz.7+poz.11 | m3 | 0,37 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,37 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | KNR 2-31 | Dod.do tabl. 1503 za każde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni utwar- | m3 |  |  |
|  | 1504-01 | dzonej |  |  |  |
|  |  | Krotność = 20 |  |  |  |
|  |  | poz.17 | m3 | 0,37 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,37 |