Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 |  | Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza | kpl | 1.000 |  |  |
| d.1 | kalk. własna | Wykonawcy |  |  |  |  |
| 2 |  | Zabezpieczenie robót i wprowadzenie tymczasowej | kpl | 1.000 |  |  |
| d.1 | kalk. własna | organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym |  |  |  |  |
|  |  | projektem |  |  |  |  |
| 3 |  | Obsługa geodezyjna | kpl | 1.000 |  |  |
| d.1 | kalk. własna | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w |  |  |  |  |
|  |  | terenie równinnym. Wykonanie geodezyjnych |  |  |  |  |
|  |  | pomiarów powykonawczych w wersji papierowej i |  |  |  |  |
|  |  | elektronicznej. |  |  |  |  |
|  |  | Geodezyjna dokumentacja powykonawcza: |  |  |  |  |
|  |  | - warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub |  |  |  |  |
|  |  | SHP |  |  |  |  |
|  |  | - wszystkie informacje muszą być zawarte na jednej |  |  |  |  |
|  |  | warstwie wektorowej. |  |  |  |  |
| 4 | KNR-W 4-01 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości | m3 | 9610 * 0.1 |  |  |
| d.1 | 0101-04 | 10 cm |  | = 961.000 |  |  |
| 5 | KNR 2-21 | Usunięcie drzew | szt. | 4.000 |  |  |
| d.1 | 0110-01 |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 5-03I | Usunięcie krzewów w granicach pasa drogowego | m2 | 4 960.000 |  |  |
| d.1 | 1401-04 |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| Razem | dział: | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 2 | 45112210-06 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3 | (0.36 - 0.1) |  |  |
| d.2 | 0202-03 | przedsiębiernymi z transportem urobku |  | * poz.10 + |  |  |
|  | 0214-04 | samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 |  | (0.51 - 0.1) |  |  |
|  | analogia | km |  | * poz.9 = |  |  |
|  |  |  |  | 2 091.490 |  |  |
| 8 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | poz.9 + |  |  |
| d.2 | 0103-05 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  | poz.10 = |  |  |
|  | analogia |  |  | 5 669.000 |  |  |
| Razem | dział: | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 3 | 45233120-6 | WARSTWY KONSTRULCJI NAWIERZCHNI |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 <= 4MPa, gr. | m2 | 4 117.000 |  |  |
| d.3 | 0111-03 | 15 cm |  |  |  |  |
|  | analogia | [Jezdnia] |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 <= 4MPa, gr. | m2 | poz.13 = |  |  |
| d.3 | 0111-03 | 10 cm |  | 1 552.000 |  |  |
|  | 0111-04 | [Ciąg pieszo-rowerowy, chodnik] |  |  |  |  |
| 11 | KNR 13-12 | Sączki pionowe z rurek drenażowych PVC o średnicy | m | 610 * 0.1 * |  |  |
| d.3 | 1505-02 | 100 mm wypełnionej żwirem lub grysem o frakcji |  | 0.1 = |  |  |
|  |  | 8/16 mm w sarstwie gruntu stab. cementem ciągu |  | 6.100 |  |  |
|  |  | pieszo-rowerowego, w rozstawie co 10 m |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) | m2 | 3 699.000 |  |  |
| d.3 | 0114-07 | stabilizowanego mechanicznie, gr. 24 cm |  |  |  |  |
|  | 0114-08 | [Jezdnia] |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) | m2 | poz.14 = |  |  |
| d.3 | 0114-07 | stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm |  | 1 552.000 |  |  |
|  | 0114-08 | [Ciąg pieszo-rowerowy, chodnik] |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki dwuteowej betonowej | m2 | 1 552.000 |  |  |
| d.3 | 0511-03 | bezfazowej (kolor czerwony) o grubości 8 cm na |  |  |  |  |
|  |  | podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |
|  |  | [Ciąg pieszo-rowerowy, chodnik] |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-31 | Skropienie podbudowy asfaltem z zabezpieczeniem | m2 | poz.12 = |  |  |
| d.3 | 1004-07 | warstwy skropienia przy użyciu preparatu na bazie |  | 3 699.000 |  |  |
|  | analogia | mleczka wapiennego (np. Asphacal TC firmy Lhoist |  |  |  |  |
|  |  | Polska lub równoważnego) |  |  |  |  |
|  |  | [Jezdnia] |  |  |  |  |

- 1 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3124 Użytkownik: DROGTIM Adam Pawłucki

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | KNR 2-31 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, | m2 | 3 559.000 |  |  |
| d.3 | 0311-01 | lepiszcze 50/70, gr. 8 cm |  |  |  |  |
|  | 0311-02 | [Jezdnia] |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-31 | Skropienie warstwy wiążącej asfaltem z | m2 | poz.16 = |  |  |
| d.3 | 1004-07 | zabezpieczeniem warstwy skropienia przy użyciu |  | 3 559.000 |  |  |
|  | analogia | preparatu na bazie mleczka wapiennego (np. |  |  |  |  |
|  |  | Asphacal TC firmy Lhoist Polska lub równoważnego) |  |  |  |  |
|  |  | [Jezdnia] |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, | m2 | 3 527.000 |  |  |
| d.3 | 0311-05 | lepiszcze 50/70, gr. 4 cm |  |  |  |  |
|  | 0311-06 | [Jezdnia] |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 | m2 | 53.000 |  |  |
| d.3 | 0302-05 | [Jezdnia - zabruki] |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| Razem | dział: | WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI |  |  |  |  |
| 4 | 45233120-6 | ELEMENTY DRÓG |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-31 | Wykonanie krawężników betonowych 15x30 cm na | m | 572.000 |  |  |
| d.4 | 0402-04 + | ławie betonowej gr. 15 cm z oporem gr. 15 cm |  |  |  |  |
|  | KNR 2-31 |  |  |  |  |  |
|  | 0403-03 + |  |  |  |  |  |
|  | KNR 2-31 |  |  |  |  |  |
|  | 0401-02 |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-31 | Wykonanie krawężników betonowych najazdowych | m | 51.500 |  |  |
| d.4 | 0403-03 + | 15x22 cm na ławie betonowej gr. 15 cm z oporem gr. |  |  |  |  |
|  | KNR 2-31 | 15 cm |  |  |  |  |
|  | 0402-04 + |  |  |  |  |  |
|  | KNR 2-31 |  |  |  |  |  |
|  | 0401-02 |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-31 | Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie | m | 623.500 |  |  |
| d.4 | 0407-05 + | betonowej gr. 10 cm z obustronnym oporem gr. 10 |  |  |  |  |
|  | KNR 2-31 | cm |  |  |  |  |
|  | 0402-04 + |  |  |  |  |  |
|  | KNR 2-31 |  |  |  |  |  |
|  | 0401-02 |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-31 | Ścieki uliczne z kostki betonowej 16x16x16cm | m | 99.600 |  |  |
| d.4 | 0608-03 |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| Razem | dział: | ELEMENTY DRÓG |  |  |  |  |
| 5 | 45255110-3 | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 24 | KNNR 1 | Umocnienie skarp rowów i poboczy płytami | m2 | 37.000 |  |  |
| d.5 | 0514-01 | betonowymi ażurowymi gr. 8 cm z wypełnieniem |  |  |  |  |
|  | analogia | otworów betonem C12/15 |  |  |  |  |
| 25 | KSNR 6 | Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m (wraz z | szt. | 16.000 |  |  |
| d.5 | 0604-05 | umocnieniem dna rowu kostką kamienną 9/11 na |  |  |  |  |
|  | analogia | podbudowie z betonu C12/15 gr. 10 cm i podbudowie |  |  |  |  |
|  |  | z kruszywa łamanego gr. 15 cm) |  |  |  |  |
| 26 | KNKRB 1 | Wykonanie rowów o szerokości dna 0.4 m i | km | 0.950 |  |  |
| d.5 | 0211-04 | głębokości zgodnie z projektem |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| Razem | dział: | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 6 | 45231000-5 | BUDOWA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ( NA KABLE ENERGETYCZNE) |  |  |  |  |
| 27 | Kalkukacja | Budowa kanału technologicznego z dwóch rur | m | 500.000 |  |  |
| d.6 | własna | RHDPEp110/6,3 z wykopami, umocnieniem ścian, |  |  |  |  |
|  |  | wykonaniem podsypki i obsypki, ułożeniem taśmy |  |  |  |  |
|  |  | sygnalizacyjnej, zasypaniem i zagęszczeniem |  |  |  |  |
|  |  | wykopu. Zabezpieczenie końcówek ciągu. |  |  |  |  |
| 28 | Kalkukacja | Budowa studni SK-2 z wykonaniem wykopu, | szt | 8.000 |  |  |
| d.6 | własna | wykonaniem podsypki, montażem studni, |  |  |  |  |
|  |  | zasypaniem i zagęszczeniem wykopu. |  |  |  |  |
| Razem | dział: | BUDOWA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ( NA KABLE ENERGETYCZNE |  |  |  |  |

- 2 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3124 Użytkownik: DROGTIM Adam Pawłucki

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 45231000-5 | PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH |  |  |  |  |
| 29 | ZN-97/TP | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z | m | 46.000 |  |  |
| d.7 | S.A.-040 | tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym |  |  |  |  |
|  | 0103-01 | mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; |  |  |  |  |
|  |  | liczbie rur 1; liczbie otworów 1 |  |  |  |  |
| 30 | ZN-97/TP | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie | km | 0.228 |  |  |
| d.7 | S.A.-039 | wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III- |  |  |  |  |
|  | 0303-11 | IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w |  |  |  |  |
|  |  | rurociągu |  |  |  |  |
| 31 | ZN-97/TP | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie | km | 0.228 |  |  |
| d.7 | S.A.-039 | wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III- |  |  |  |  |
|  | 0303-12 | IV - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 |  |  |  |  |
|  |  | mm w rurociągu |  |  |  |  |
| 32 | KNR 5-02 | Zabezpieczenie istniejących sieci | m | 42.500 |  |  |
| d.7 | 0201-08 | telekomunikacyjnych rurą dwudzielną A 120PS - |  |  |  |  |
|  |  | analogia |  |  |  |  |
| 33 | ZN-97/TP | Budowa studni kablowych prefabrykowanych | szt. | 1.000 |  |  |
| d.7 | S.A.-040 | rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV - |  |  |  |  |
|  | 0301-03 | zasobnik złączowy |  |  |  |  |
| 34 | ZN-97/TP | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór | m | 46.000 |  |  |
| d.7 | S.A.-039 | wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (2 szt.) |  |  |  |  |
|  | 0202-06 |  |  |  |  |  |
| 35 | ZN-97/TP | Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w | m | 232.000 |  |  |
| d.7 | S.A.-040 | gotowy rów kablowy (1 kabel) |  |  |  |  |
|  | 0504-01 |  |  |  |  |  |
| 36 | ZN-97/TP | Montaż złączy skręcanych rur polietylenowych HDPE | szt. | 2.000 |  |  |
| d.7 | S.A.-039 | śr. 40 mm w ziemi |  |  |  |  |
|  | 0309-04 |  |  |  |  |  |
| 37 | ZN-97/TP | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu | złąc | 2.000 |  |  |
| d.7 | S.A.-040 | kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem | z. |  |  |  |
|  | 0705-01 | pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon |  |  |  |  |
|  |  | wzmocnionych na kablu o 10 parach |  |  |  |  |
| 38 | ZN-97/TP | Otwarcie muf złączowych przelotowych | złąc | 2.000 |  |  |
| d.7 | S.A.-039 | termokurczliwych zamkniętych na stałe kabli | z. |  |  |  |
|  | 0608-01 | światłowodowych w kanalizacji kablowej |  |  |  |  |
| 39 | ZN-97/TP | Zamknięcie na stałe muf złączowych przelotowych | złąc | 2.000 |  |  |
| d.7 | S.A.-039 | termokurczliwych kabli światłowodowych w | z. |  |  |  |
|  | 0608-07 | kanalizacji kablowej |  |  |  |  |
| 40 | ZN-97/TP | Wyciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji | km | 0.470 |  |  |
| d.7 | S.A.-039 | wtórnej z rur HDPE 40 mm bez warstwy poślizgowej |  |  |  |  |
|  | 0508-04 | metodą pneumatyczną strumieniową - kabel w |  |  |  |  |
|  |  | odcinkach o długości 2 km - analogia |  |  |  |  |
| 41 | ZN-97/TP | Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów | km | 0.570 |  |  |
| d.7 | S.A.-039 | kablowych z rur z warstwą poślizgową z linką |  |  |  |  |
|  | 0502-01 | wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w |  |  |  |  |
|  |  | odcinkach o długości 2 km - istniejące kable |  |  |  |  |
|  |  | wciągane w nową kanalizację. |  |  |  |  |
| 42 | ZN-97/TP | Montaż złączy przelotowych na kablach | złąc | 2.000 |  |  |
| d.7 | S.A.-039 | światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji | z. |  |  |  |
|  | 0601-01 | kablowej; mufa termokurczliwa, 1 spajany |  |  |  |  |
|  |  | światłowód |  |  |  |  |
| 43 | ZN-97/TP | Montaż złączy przelotowych na kablach | złąc | 22.000 |  |  |
| d.7 | S.A.-039 | światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji | z. |  |  |  |
|  | 0601-02 | kablowej; mufa termokurczliwa, każdy następny |  |  |  |  |
|  |  | spajany światłowód |  |  |  |  |
| 44 | ZN-97/TP | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych | odc. | 1.000 |  |  |
| d.7 | S.A.-039 | montażowe z przełącznicy (1 zmierzony światłowód) |  |  |  |  |
|  | 0901-03 |  |  |  |  |  |
| 45 | ZN-97/TP | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych | odc. | 11.000 |  |  |
| d.7 | S.A.-039 | montażowe z przełącznicy (każdy następny |  |  |  |  |
|  | 0901-04 | zmierzony światłowód) |  |  |  |  |
| 46 | ZN-97/TP | Demontaż istniejącego rurociągu na głębokości 1 m | km | 0.224 |  |  |
| d.7 | S.A.-039 | - analogia |  |  |  |  |
|  | 0303-11 | Krotność = 0.7 |  |  |  |  |
| Razem | dział: | PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH |  |  |  |  |
|  |  | - 3 - |  |  |  |  |

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3124 Użytkownik: DROGTIM Adam Pawłucki

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 45316213-1 | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU |  |  |  |  |
| 47 |  | Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie | kpl | 1.000 |  |  |
| d.8 | kalk. własna | z zatwierdzonym projektem |  |  |  |  |
| Razem | dział: | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU |  |  |  |  |
| 9 | 45233120-6 | PRACE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 48 | KNKRB 1 | Humusowanie i obsianie terenów zielonych/skarp | m2 | 2 872.000 |  |  |
| d.9 | 0415-01 | rowów przy gr. warstwy humusu 10 cm |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| 49 | KSNR 6 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o | m2 | 1 053.000 |  |  |
| d.9 | 0202-04 | grubości 10 cm |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Wykonanie aktualizacji (łącznie z fotorejestracją w | kpl | 1.000 |  |  |
| d.9 | kalk. własna | standardzie nie niższym niż posiadana przez |  |  |  |  |
|  |  | Inwestora dla innych dróg), w zakresie wykonanych |  |  |  |  |
|  |  | robót (ewidencja nowej drogi) posiadanej przez |  |  |  |  |
|  |  | Inwestora (Gminę Czernica) ewidencji dróg |  |  |  |  |
|  |  | prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster |  |  |  |  |
| 51 |  | Roboty porządkowe na szerokości pasa drogowego | kpl | 1.000 |  |  |
| d.9 | kalk. własna | (profilowanie, wycinanie krzewów, porządkowanie |  |  |  |  |
| 52 d.9 | kalk. własna | terenu) Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych zgodne z wymaganiami określonymi w regulaminie Funduszu Dróg Samorządowych. | szt. | 2,000 |  |  |
| Razem dział: | PRACE DODATKOWE |  |  |  |  |
| Kosztorys netto |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| Kosztorys brutto |  |  |  |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Razem | Udział % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 3 |  | WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI |  |  |
| 4 |  | ELEMENTY DRÓG |  |  |
| 5 |  | ODWODNIENIE |  |  |
| 6 |  | BUDOWA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH (NA |  |  |
|  |  | KABLE ENERGETYCZNE) |  |  |
| 7 |  | PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH |  |  |
| 8 |  | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU |  |  |
| 9 |  | PRACE DODATKOWE |  |  |
|  |  | Kosztorys netto |  |  |
|  |  | VAT 23% |  |  |
|  |  | Kosztorys brutto |  |  |
| słownie: |  |  |  |  |

- 5 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3124 Użytkownik: DROGTIM Adam Pawłucki